证书编号：国环评证甲字第1058号

合肥市第三人民医院新区

建设项目

环境影响报告书

(征求意见稿)

建设单位：合肥市第三人民医院

环评单位：中环联新（北京）环境保护有限公司

二○一九年六月

目录

1 概述	4

1.1项目由来	4

1.2环评过程及分析判定相关情况	5

1.3主要关注的环境问题及环境影响	7

1.4主要结论	9

2 总论	10

1.1 评价目的与指导思想	10

1.2 编制依据	11

1.3 评价内容及评价因子	14

1.4 评价等级与评价范围	15

1.5 评价标准	19

1.6 评价时段	22

1.7 相关规划及选址论证	22

1.8 环境保护目标	26

3项目概况与工程分析	29

3.1建设项目概况	29

3.2工程分析	45

4环境现状调查与评价	69

4.1自然环境概况	69

4.2大气环境质量现状调查及评价	72

4.3地表水环境质量现状调查及评价	74

4.4建设项目声环境现状调查	76

4.5现状评价结果	79

5环境影响预测评价	80

5.1施工期环境影响评价	80

5.2营运期环境影响评价	92

6环境污染控制对策	115

6.1施工期环境污染控制对策	115

6.2营运期环境保护措施分析	122

6.3建设项目环保措施	141

7环境风险分析	143

7.1风险评价等级	143

7.2环境风险识别	145

7.3风险防范措施	145

7.4风险管理	150

7.5结论	152

8环境经济损益分析	153

1.9 社会效益分析	153

1.10 经济效益分析	153

1.11 环境效益分析	153

9环境管理与监测计划	154

9.1环境管理	154

9.2环境监测	159

9.3排污口规范化设置	161

9.4在线监测	162

9.5污染物排放及管理要求	162

9.6总量控制	165

9.7环境保护竣工验收	165

10结论与建议	168

1.12 结论	168

1.13 建议	170

附件：

附件一：项目环境影响评价工作委托书；

附件二：合肥市发展和改革委员会关于“合肥市第三人民医院新区建设项目”立项的复函；

附件三：项目标准确认函

附件四：事业单位法人证书；土地证；

附件五：医院组织机构代码证；

附件六：项目监测报告

附件七：附件八：关于合肥市第三人民医院新区建设项目床位及科室设置情况说明的函

附图：

附图1   建设项目地理位置图；

附图2   项目四周环境图；

附图3   建设项目总平面布置图；

附图4   项目在合肥市城市总体规划中的位置示意图

附图5：一次公示截图

附图6：二次公示截图

附表：建设项目环评审批基础信息表

# 概述

## 1、项目由来

合肥市第三人民医院（以下简称“合肥三院”）始建于1978年，经过三十余载的建设发展，已成为一所集预防、医疗、教学、科研、康复、急救、社区服务为一体的大型三级综合性医院，国家级爱婴医院、国家执业医师（中医）实践技能考试基地、安徽医科大学合肥第三临床学院，安徽医科大学硕士研究生培养点，同时也是全省唯一一家拥有全部十大类法定职业病诊断资质的职业病防治院。

现状:合肥三院位于合肥市望江东路204号，核定床位995张，开放床位749张，设有30个临床科室，12个医技科室，其中职业病科为安徽省十二五临床特色专科，妇产科、骨科为合肥市第三周期重点学科，中医科为合肥市第三周期重点扶持学科，影像中心为合肥市第四周期重点专科，耳鼻咽喉科为合肥市第四周期特色专科。另有8个院级重点学科，8个院级重点扶持学科，下设有5个社区医疗服务机构，其中“国家级示范社区卫生服务中心”1个，年门诊量40万余人次，住院病人2.3万人次。目前在岗职工1100余人，各类专业技术人员900余人，中高级专业技术人员400余人。

为不断满足人民群众日益增长的医疗需求，合肥三院狠抓医疗质量，促内涵建设，树服务品牌，创社会效益，综合实力日益增强。近年来，合肥三院尤为重视新技术、新项目的开展，承担了多项省市级重点科研项目，其中部分项目获得省市级科技进步奖。目前，合肥三院已逐步形成了院有重点、科有特色、人有专长的格局。近年来，先后获得了“安徽省节能示范单位”、“合肥市先进基层党组织”、“合肥市卫生先进单位”、“合肥市第十二届文明单位”、“市卫生系统综合目标管理优秀单位”等多项荣誉。

合肥三院始终坚守着“以病人为中心”的服务理念，坚持科学发展观，大力弘扬“团结、敬业、求实、创新”的医院精神，围绕“以人为本精诚行医质量立院科技强院”的办院宗旨，不断加强人才学科培养、医疗技术引进，不断提高医疗服务质量的科技内涵与层次，积极调动广大员工的能动性和创造性，为实现“打造精品特色专科，把医院建设成质量一流、服务规范、环境优美的现代化人文医院”的愿景而奋斗。

然而，与合肥三院日益增长的门急诊和住院需求相比，硬件设施更显捉襟见肘。首先，合肥三院地处市区南部人口密集的望江东路，周边交通流量较大，医疗急救通道不甚畅通，给来院就诊的患者造成不便。其次，实际用地面积仅34亩，全院总建筑面积34678平方米，建筑容积率达到1.5，现有医疗用地非常紧张。

因此，为合理调整医疗卫生资源布局，提高医疗服务能力和资源利用效率，满足人民群众日益增长的就医需要，合肥市第三人民医院拟在祁门路以南、棠越路以东、龙川路以北、上海路以西新建合肥市第三人民医院新区建设项目。项目用地面积合计约139.7亩，分一期和二期分期建设，本次环评仅对一期进行环境影响评价，预留二期建设用地，后期项目二期工程在场地内扩建时需另行环境影响评价手续。项目总投资9.2亿元，一期主要建设门急诊用房、医技用房、住院用房、培训用房以及其他配套设施用房等，一期共设置床位1000张。项目于2017年5月2日经合肥市发展和改革委员会备案，备案文号为合发改社会[2017]412号，并于7月4日经合肥市发展和改革委员会调整项目用地面积，由116亩调整为139.7亩，备案文号为合发改社会[2017]678号。

本报告书不包括辐射和放射性环境影响评价，项目涉及的有关辐射和放射性设备、放射性污染物及处理方式等内容，均需要按照国家规定，另履行环境影响评价手续，委托有资质单位另行环境影响评价程序，并交由环保局审批。

## 2、环评过程及分析判定相关情况

1、环评过程

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月）和《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月）中有关规定，该项目应进行环境影响评价。本项目属于《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行）中“三十九、卫生，111医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构”中“新建扩建床位500张及以上的”类别，根据要求应编制环境影响报告书。

受建设单位委托，中环联新（北京）环境保护有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，在接受委托后，评价单位组织了有关技术人员对建设项目地块进行了现场踏勘，听取了项目的情况介绍，收集和核实有关资料，在以上基础上，编制了本项目的环境影响报告书。通过环境影响评价，查明了该区域内的环境质量现状；核实了本项目排污环节、计算污染物的产生和排放量，预测、评价项目完成后对周围环境可能产生影响的范围和程度；分析项目选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益分析角度，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

2、环境影响评价工作程序

环境影响评价工作一般分三个阶段，即调查分析和制定工作方案阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响评价文件编制阶段。

本项目技术评价路线见下图：

图1  环境影响评价工作程序图

具体过程如下：

◆2018年9月6日，中环联新（北京）环境保护有限公司受合肥市第三人民医院委托，承担《合肥市第三人民医院新区建设项目环境影响报告书》的编制工作。

◆2018年9月14日，建设单位在合肥市第三人民医院网站上发布该项目环境影响评价（意见征集）第一次信息公示。

◆2018年9月15日-2018年10月，根据项目单位提供的技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

◆2018年10月9日，委托安徽威正测试技术有限公司对项目区进行环境空气质量现状监测、声环境质量现状监测、对项目区敏感点分布进行调查。

◆2018年12月25日，建设单位在合肥市第三人民医院网站上发布该项目环境影响评价（意见征集）第二次信息公示。

◆2019年1月30日，项目环境影响报告书编制完成并定稿上报。

## 3、主要关注的环境问题及环境影响

本次环境影响评价过程中关注的主要问题如下：

（1）项目概况及工程分析；

（2）项目运营过程中产生的混合废水排放对区域地表水环境的影响；

（3）汽车尾气、食堂油烟、污水处理站恶臭和柴油发电机废气对大气环境的影响；

（4）设备噪声、内部交通噪声及项目周边道路交通噪声对声环境的影响；

（5）固废（包括一般固废和危险固废）对外环境产生的影响。

本项目主要的环境影响如下：

（1）地表水环境影响

项目内部实施雨污分流制，雨水经雨水管网收集后就近排入城市雨水管网。混合废水经化粪池、油水分离器、中和池及院区污水处理站分类预处理，在达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后接管进入小仓房污水处理厂处理。经小仓房污水处理厂处理达标后外排至南淝河，对区域地表水影响较小。

（2）大气环境影响

建设项目营运期废气主要为汽车尾气、污水处理站恶臭、备用柴油发电机燃烧废气以及食堂油烟。

1）项目污水处理站恶臭通过地下抽排风系统将自由逸散的气体收集起来，送至离子除臭处理系统脱臭处理后经一根15m高的排气筒高空排放，对区域大气环境影响较小。

2）本项目地下车库设置了机械排风系统，以每小时6次换气，满足进风≥5次每小时为要求，排风口均位于绿化带内，远离人员活动区，满足上述要求，项目地下车库汽车尾气对区域居民和区内工作人员的影响较小；

3）项目柴油发电机废气设置一个排气筒，门诊楼备用柴油发电机废气经收集处理后引至医技楼楼顶排放，排放高度30m，在此基础上，应急柴油发电机使用过程中对大气环境影响较小。

4）项目食堂运营后共6个灶头，食堂油烟经油烟处理器收集、处理后通过排气筒送至房顶排放。项目食堂油烟产生情况为：292kg/a、0.133kg/h、11.11mg/m3。为满足达标排放要求，建设单位需采取处理效率不低于85%的油烟处理系统处理食堂油烟，处理后的食堂油烟排放情况为：43.8kg/a、0.015kg/h、1.67mg/m3。处理后油烟达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，即油烟排放浓度小于2mg/m3标准要求。

（3）噪声治理

建设项目噪声主要来自设备噪声、交通噪声和院区内部交通噪声等。针对不同的噪声源性质、振动方式，建设单位分别采取了合理有效的治理措施，削减了其对周边环境的影响。

（4）固废

项目污泥、栅渣经消毒处理后安全收集，与医疗废物共同集中暂存于危险废物暂存间，委托有处理资质的单位处理；生活垃圾收集后委托环卫部门及时清运处理；餐厨垃圾由专用容器收集后委托有资质的单位统一处置。

只要建设单位能按照环评报告提出的要求积极落实处理措施，项目产生的固体废弃物均能得到妥善的处置，可以做到综合利用。因此项目产生的固体不会对周围环境产生明显的不利影响。

## 4、主要结论

合肥市第三人民医院新区建设项目符合国家产业政策的要求，选址符合相关规划要求，选址合理。项目实施后在采用报告书中提出的各项污染防治措施前提条件下，各项污染物可以做到达标排放，排放的各种污染物对周围空气环境、地表水环境及声环境影响能控制在国家相关的标准要求范围内。该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。

在此基础上，从环境影响的角度出发，该项目的建设是可行的。

# 1 总论

## 评价目的与指导思想

### 评价目的

本次评价从环境保护的角度出发，根据工程所在区域环境特点以及环境质量现状，结合工程污染物排放特征，依据客观、科学为原则，论证本工程各阶段实施可能带来的环境影响，并通过评价达到如下目的：

（1）通过对项目区域自然环境和环境质量现状的调查和分析，掌握该区域的环境质量现状。

（2）通过对同类建设项目的类比调查，在工程分析的基础上，识别与确定本项目的环境影响评价因子，并核算污染物源强，提出防治措施，并对该项目可能造成的环境影响进行评价，提出污染物排放总量控制目标。

（3）对项目拟采取的环保措施的可行性和合理性进行论证，并提出切实可行的防止或减缓影响的措施。

（4）从环境保护角度出发，对项目选址合理性、相关规划符合性进行分析，对项目建设的可行性做出明确结论，为设计单位优化设计、管理部门审批决策和建设单位的环境管理提供科学依据。

（5）为项目决策、建设及环保管理提供依据。

### 评价指导思想

本次评价的指导思想是在对项目进行详细工程分析的基础上，依据《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016，HJ2.2-2018，HJ/T2.3-2018，HJ2.4-2009，HJ19-2011、HJ610-2016）和国家、安徽省颁布的有关环境保护法规、法令、标准和规范，充分利用现有基础资料和借鉴有关项目评价成果，合理确定评价范围、监测项目，并根据工程特点，选择有代表性的监测点位、监测因子、预测模型。结论力求做到科学、客观、公正、明确与可信。

## 编制依据

### 国家相关法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（修订版，2016年9月1日实施）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订，2012年7月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国城乡规划法》（2015年4月修订）。

### 国家相关行政法规及国务院规范性文件

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年第682号令，2017年10月1日起施行）；

（2）环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017年9月1日起施行)；《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日起施行）；

（3）《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号），2016年11月24日；

（4）环发[2012]77号文：《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》；

（5）环发[2012]98号文：《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》；

（6）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日施行；

（7）国务院国发[2013]37号文《大气污染防治行动计划》，2013年9月10日；

（8）国家发改委2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订）》，2013年2月28日；

（9）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（10）《医疗废物管理条例》，国务院[2003]第380号令；

（11）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，卫生部[2003]第36号令；

（12）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环保部环环评[2016]150号），2016年10月26日。

### 地方行政法规

（1）安徽省环境保护局，环评［2006］113号，《印发加强建设项目环境影响报告书编制规范化的规定（试行）的通知》，2006年6月；

（2）《安徽省环境保护条例》，安徽省十二届人民代表大会常务委员会第四十一次会议修订，2018年1月1日实施；

（3）《安徽省大气污染防治条例》，安徽省第十二届人民代表大会第四次会议通过，2015年3月1日施行；

（4）安徽省人民政府，皖政[2013]89号，《关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，2013年12月30日；

（5）安徽省人民政府，皖政[2015]131号，《关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》，2015年12月29日；

（6）《合肥市环境噪声污染防治条例》，合肥市人民代表大会常务委员会，2008年12月20日；

（7）《合肥市大气污染防治条例》，合肥市人民代表大会常务委员会，2004年6月30日；

（8）《合肥市扬尘污染防治管理办法》合肥市人民政府令第172号，2013年12月26日；

（9）《合肥市建筑垃圾管理办法》，2004年9月1日。

### 技术依据

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），原国家环境保护部，2016年12月8日发布，2017年1月1日实施；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），生态环境部，2018年7月31日发布，2018年12月1日实施；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），生态环境部，2018年10月8日发布，2019年3月1日实施；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），原国家环境保护部，2009年12月23日发布，2010年4月1日实施；

（5）《环境影响评价技术导则•地下水环境》（HJ610-2016），原国家环境保护部，2016年1月7日发布，2016年1月7日实施；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），生态环境部，2018年10月15日发布，2019年3月1日实施；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），原国家环境保护部，2011年4月8日发布，2011年9月1日实施；

（8）《重大危险源辨识标准》（GB18218-2009）；

（9）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）；

（10）《医疗废物分类目录》，卫医发[2003]287号；

（11）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（12）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（13）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）；

（14）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（15）《建设项目危险废物环境影响评价指南》；

（16）《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）；

（17）《医院污水处理技术指南》（环发[2013]197号）；

（18）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）。

### 技术资料

- 合肥市第三人民医院新区建设项目项目建议书；

- 合肥市第三人民医院新区建设项目环评委托书；

- 合肥市第三人民医院提供的其它资料。

### 相关规划

（1）《合肥市城市总体规划(2011-2020)》（2012年3月）；

（2）《安徽省医疗卫生服务体系规划》（2016-2020年）

（3）《合肥市“十三五”医疗机构设置规划》；

（4）《合肥市人民政府关于加快推进医疗卫生与养老服务相结合的实施意见》（合政[2016]15号）；

（5）安徽省医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）；

（6）合肥市环境保护局：《合肥市区域环境噪声功能区划》、《合肥市环境空气质量功能区划》、《合肥市水环境功能区划》。

## 评价内容及评价因子

### 评价内容

本次评价主要包括以下专题设置：总论、项目概况及工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测评价、环境污染控制对策、环境风险分析、环境经济损益分析、环境管理与监控计划、结论与建议等。

### 评价重点

针对项目区域自然环境特征和工程特点，本次评价工作的重点为：施工期以噪声、扬尘为评价重点；营运期以项目产生的废水、废气、固体废物的影响以及外界交通噪声对本项目的影响为重点。

### 环境影响识别及评价因子的确定

（1）环境影响识别

本工程环境影响识别见表1.3-1。

表1.3-1  环境影响识别表

| 环境类别 | 污染类别 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 扬尘 | ● | ○ |
|  | 汽车尾气 | ○ | ○ |
|  | 污水处理站恶臭 | — | ○ |
|  | 柴油发电机废气 | — | ○ |
|  | 汽车尾气 | — | ○ |
|  | 食堂油烟 | — | ○ |
| 废水 | COD | ○ | ● |
|  | BOD5 | ○ | ● |
|  | SS | ● | ● |
|  | NH3-N | ○ | ● |
|  | 动植物油 | ○ | ● |
|  | 粪大肠菌群 | — | ● |
| 噪声 | ● | ○ |
| 固体废弃物 | ○ | ● |

注：○表示有轻微影响，●表示有显著影响

（2）评价因子的确定

由环境影响因子的识别，确定本项目评价因子见表1.3-2。

表1.3-2  评价因子确定表

| 环境类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 二氧化硫、氮氧化物、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3、硫化氢和氨 | CO、SO2、NOx、食堂油烟、H2S、NH3、臭气 | — |
| 地表水 | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数 | CODcr、氨氮 |
| 声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | — |
| 固废 | — | 一般固废和危险固废 | — |

## 评价等级与评价范围

### 评价等级

根据环境影响评价技术导则中评价工作分级的规定和项目污染物排放特征及区域环境质量要求，确定各环境要素评价等级如下：

1、大气评价工作等级

拟建项目大气污染源中污水处理站恶臭污染物的最大地面浓度占标率计算方法如下：

Pi＝Ci／Coi·100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境质量标准值，mg/m3。Coi一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有1小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。

表1.4-1  大气评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜1% |

本项目大气环境影响评价因子NH3和H2S的Pmax分别为0.61%和0.32%，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中的相关规定，结合本项目的特点，本次大气评价等级为三级，不需要设定大气影响评价范围，不进行进一步预测和评价。

2、地表水评价工作等级

项目运营后合计日排水量约为974.24m³/d，项目所排废水水质复杂程度为中等，主要为病床用水、医务人员办公生活用水、食堂用水、门急诊用水、绿化用水、检验废水及冷却塔排水等，废水经分类预处理达标后，排入小仓房污水处理厂。依据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-2018）中等级划分，项目为间接排放，确定地表水环境影响评价等级为三级B。

3、噪声评价工作等级

建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区，且项目建设前后评价范围内敏感目标噪声增高值在5dB（A）以下，根据《环境影响评价技术导则声导则》（HJ2.4-2009）中评价等级划分依据，噪声评价等级为二级评价。

表1.4-2   噪声评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 0类声环境功能区；对噪声有特别限值要求保护区； 建设前后敏感目标噪声级增高量＞5dB（A）；受噪声影响人口显著增多 |
| 二级 | 1类声环境功能区；2类声环境功能区； 3dB（A）≤建设前后敏感目标噪声级增高量≤5dB（A）；受噪声影响人口增加较多 |
| 三级 | 3类声环境功能区；4类声环境功能区； 建设前后敏感目标噪声级增高量＜3dB（A），且受噪声影响人口变化不大 |

4、地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的项目分类，本项目为三级乙等医院，属于IV类建设项目，根据地下水评价等级划分要求，本次环评不需要进行地下水环境影响评价。

5、风险评价

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）适用于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目。

本项目作为医院项目，检验科等科室营运过程中涉及少量化学试剂的使用，其使用量远低于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定的临界量，不构成重大危险源，风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。因此，本项目风险评价将参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）对项目化学品储存和使用进行事故分析，对可能存在的事故隐患提出防范和应急措施，对其环境风险评价等级和评价范围不做规定。

### 评价范围

据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围具体如下：

1、空气环境影响评价范围

本项目大气评价等级为三级，不需设置大气环境影响评价范围。

2、地表水环境影响评价范围

地表水现状评价范围为小仓房污水处理厂排污口上游500m至下游3000m。

3、声环境影响评价范围

噪声评价范围：地块场界外200m范围内的敏感目标。

## 评价标准

### 环境质量标准

（1）环境空气

根据区域环境空气功能区划，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，硫化氢、氨执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；具体执行标准值见表1.5-1。

表1.5-1  环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | ug/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| H2S | 一小时平均 | 0.01 |  | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D |
| NH3 | 一小时平均 | 0.2 |  |  |

（2）水环境

根据区域地表水功能区划，地表水南淝河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

表1.5-2  地表水环境质量标准  单位：mg/l（pH为无量纲）

| 项目 | 水环境质量标准值Ⅳ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| COD | ≤30mg/L |  |
| BOD5 | ≤6mg/L |  |
| 氨氮 | ≤1.5mg/L |  |
| 粪大肠菌群 | ≤20000个/L |  |
| 总磷（以P计） | ≤0.3mg/L |  |

（3）声环境

项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体见表1.5-3。

表1.5-3  声环境质量标准  单位：dB（A）

| 标准 类别 | 标准限值 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

### 污染物排放标准

（1）污水排放标准

营运期污水经化粪池、油水分离器、酸碱中和池分类预处理后进污水处理站处理，污水处理站出水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。纳管进入小仓房污水处理厂，小仓房污水处理厂尾水排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准）中相关要求，且在此基础上COD、BOD5和NH3-N分别执行30mg/L、6mg/L、1.5mg/L。

表1.5-4  污水排放标准执行标准值

| 项目废水污染物 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB18466-2005预处理标准（mg/l） | 浓度限值（mg/l） | 250 | 100 | 60 | — | 20 | 5000 |
|  | 排放负荷 （g/床位·d） | 250 | 100 | 60 | — | — | — |
| 污水处理厂接管标准（mg/l） | 380 | 180 | 200 | 30 | 100 | 5000 |
| 尾水排放标准（mg/l） | 30 | 6 | 10 | 1.5 | 1 | 1000 |
| GB18918-2002中一级A标准（mg/l） | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 1 | 1000 |
| DB34/2710-2016表2中Ⅰ类标准（mg/l） | 40 | — | — | 2（3） | — | — |

（2）废气

地下车库废气中SO2、NOX、THC排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度监控数值要求，其中THC参照非甲烷总烃执行，地下车库废气中CO参照执行《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）短时间接触容许限值；食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；项目污水处理站运行过程中产生的废气经离子除臭装置处理后通过15米高排气筒排放，排气筒废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），污水处理站周边空气中污染物执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表3关于废气排放限值的要求；柴油发电机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准。具体如下：

表1.5-5  地下车库汽车尾气排放标准

| 序号 | 污染物 | 无组织排放浓度监控数值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度 |
| 1 | SO2 | 周界外浓度最高点 | 0.4 |
| 2 | NOx |  | 0.12 |
| 3 | CO |  | 30 |
| 4 | THC(参照非甲烷总烃执行) |  | 4.0 |

表1.5-6    污水处理站恶臭污染物排放标准

| 序号 | 控制项目 | 排气筒高度（m） | 标准值（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/L） | 15 | 2.45 |
| 2 | 硫化氢（mg/L） | 15 | 0.165 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 15 | 2000（无量纲） |

注：因排气筒高度不能高出周围200m半径范围内建筑3m以上，最高允许排放速率严格50%执行。

表1.5-7  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/L） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/L） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |

表1.5-8  饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

表1.5-9  柴油发电机废气排放标准 单位：mg/m3

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒(m) | 二级 |
| 1 | SO2 | 550 | 30 | 15 |
| 2 | NOx | 240 |  | 4.4 |
| 3 | 颗粒物 | 120 |  | 23 |

（3）噪声执行标准

营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体噪声执行值见表1.5-10。

表1.5-10  营运期噪声执行标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类 | 60 | 50 |

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，见表1.5-11。

表1.5-11  建筑施工场界噪声限值  Leq[dB(A)]

| 噪声限值 |
| --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

（4）固体废物

一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。污水处理站污泥、栅渣要求满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准值。

表1.5-12  医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群（MPN/g） | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和其他医疗机构 | ≤100 | >95 |

## 评价时段

本次评价时段包括项目施工期和建成后的营运期。

## 相关规划及选址论证

### 总体规划和土地利用规划符合性

本项目位于合肥市包河区，合肥包河区BH8-33、BH8-34街坊控制性详细规划已将项目地块用地性质定位为医疗卫生用地，同时结合项目选址意见书（见附件）可知，该项目地块用地性质为医疗卫生用地，项目建设符合合肥市包河区总体规划要求。

### 与医疗卫生服务体系相符性

《安徽省医疗卫生服务体系规划》（2016-2020年）中指出：按照非禁即入的原则，允许社会资本进入各类医疗和卫生服务领域。放宽服务领域要求，凡是法律法规没有明令禁入的领域，都要向社会资本开放。鼓励社会资本举办提供较高水平的专科、个性化医疗服务的医疗机构，优先支持社会资本举办康复、精神、儿童、中医（中西医结合）、护理院（站）、社区卫生服务、临终关怀、医学检验等新兴和急需的健康服务机构、特需医疗服务机构。支持社会资本在农村、边远地区、城乡结合部、城市新区等医疗卫生资源相对薄弱的地方举办医疗机构。优先支持举办非营利性医疗机构。放宽对营利性医院的数量、规模、布局以及大型医用设备配置的限制。引导社会办医院向高水平、规模化方向发展，发展专业性医院管理集团。加快办理审批手续，对具备相应资质的社会办医院，应按照规定予以批准，简化审批流程，提高审批效率。

《合肥市“十三五”医疗机构设置规划》中规定：“市城区一环路内不再新增医疗机构，新设置医疗机构（不含门诊部、诊所）的规划区域为城市建成区一环路以外区域（市区街道的合并撤销，相应社区卫生服务机构的变更设置除外）”。“新增医疗机构建筑物的使用性质（以房屋产权证为准）应为医疗、商业等建筑。

《合肥市人民政府关于加快推进医疗卫生与养老服务相结合的实施意见》(合政〔2016〕15号)中规定：对医养结合项目需单独安排用地的，纳入年度建设用地供应计划；涉及新增建设用地且符合土地利用总体规划和城乡规划，并与《合肥市城市基本公共服务设施专项规划》等专项规划相衔接的，在土地利用年度计划指标中优先予以安排。规划为公共管理用地、公共服务用地中的医卫慈善用地，可用于医养结合项目建设；鼓励利用具备条件的闲置厂房、办公用房、酒店等场所改建医养结合项目。非营利性医养结合项目用地可以采取划拨方式供地；营利性医养结合项目用地以租赁、出让等有偿方式供应，支持以租赁方式供地。医养结合项目用地和房产，在不改变用途的前提下，可以整体转让或转租，不得分割出售或以分割出租等形式变相分割出售。支持未开发房地产用地通过调整土地用途等方式转型利用，用于医养结合项目的开发建设。

采取“民办公助”等模式，支持社会力量兴办医养结合型养老机构，逐步增加民办公助、公建民营和政府购买服务比重。大力引进国内外知名专业医养结合品牌企业、养老机构、医疗机构、人寿保险机构和具有成功开发运营经验的相关企业开展医养结合服务。

对照根据上述各级规划内容：本项目位于一环以外；本项目用地性质为医疗卫生用地；项目医疗方向主要为医疗、康复、预防、保健服务；项目性质为社会资本主办的非盈利性综合医院。项目用地与营业性质、医疗方向均符合各级规划要求。

### 与周边环境相容性分析

1、项目选址区环境概况

项目位于安徽省合肥市包河区，项目所在地区属亚热带季风湿润气候区，具有四季分明、气候温和、日照充足、雨量充沛、无霜期较长的特点。年平均气温16.5℃，极端最高气温41.0℃，极端最低气温-20.6℃。年平均降水量998.4mm，最大降水量1541.96mm（1954年），最小降水量573.0mm（1978年），降水量年内分配明显不均，其中6-8月份降水量最多，约为全年的42％，历年年平均蒸发量1495.1mm。

合肥市全年主要风向为东南偏东风，历年最大风速21.3m/s，多年平均风速2.8m/s。

2、项目选址区与周边环境关系

项目选址位于合肥市包河区祁门路以南、棠越路以东、龙川路以北、上海路以西，建设地块东侧隔上海路为合肥天成混凝土有限公司，南侧隔规划绿地和规划龙川路为空地，西侧隔规划棠越路为空地，北侧隔规划祁门路为平塘王村和安徽工业经济职业技术学院，其中平塘王村目前正在拆迁，此外项目周边500m范围内现状北侧和东侧目前有部分工业企业尚未搬迁，其中大部分企业已停产搬迁，仅留有空置厂房，少部分企业如安徽省高强新型建材有限公司等尚在运营，据建设单位介绍，项目地块周边500m范围内的现状工业企业在项目启动建设前将全部搬迁，合肥包河区BH8-33、BH8-34街坊控制性详细规划已将项目地块用地性质定位为医疗卫生用地，本项目需于周边工业企业搬迁完毕后再开始施工建设，且现状运行的工业企业均不在本项目红线范围内，故本项目运营期不考虑工业企业对本项目产生的影响。项目运营后周边基本规划为住宅和教育用地，周边环境状况良好，没有对本项目产生不良环境影响的工业企业等污染源，且项目区域附近交通便利，资源供给充足，在周边500m范围内工业企业全体搬迁后可认为本项目的选址是合理的。

3、声环境：根据《合肥市区域环境噪声功能区划》可知，区域声环境为2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

### 建设条件可行性分析

项目所在地紧邻上海路和祁门路等干路，路网畅通，位置优越，交通便利。

项目所在区域各项配套设施基本完善，并实行了多项优惠的纳税政策，具有良好的投资和发展环境。

给排水工程：本项目用水接至市政管网，采用DN200的管线接入院内，项目废水经分类预处理达标后可纳入市政污水管网。

供电工程：本项目所需电源引自市政用电，电源采用单路10kV专线供电；单路10kV电源从临近开关站引来；10kV供电系统采用单母线不分段接线；各单体的照明和动力电源电压均为380/220V，故本项目供电工程有保障。

综上所述，项目所在区域配套设施基本完善，交通便利。从建设条件可行性分析，项目选址合理可行。

### 环境承载力可行性分析

1、地表水环境

项目最终纳污水体为南淝河。根据现状监测，区域地表水体COD、BOD5和TP均出现超标现象，最大超标倍数分别为0.6倍、0.2倍和0.933倍，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。说明南淝河地表水环境质量已经被污染，超标原因是接纳了上游大量未经处理的生活污水所致。

项目排水方式采取雨污分流制。项目区雨水通过市政雨水管网直接排放。项目废水经分类预处理后由市政污水管网排入小仓房污水处理厂处理，达标后排入南淝河，对地表水环境影响较小。

2、空气环境

环境空气现状监测结果表明：评价区内各监测点位各项一般污染物监测指标均未出现超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求且占标准比例较低，特征污染物硫化氢、氨等浓度均满足对应污染物质量标准要求。评价区域内环境空气质量较好。项目运营后排放的废气均能够做到达标排放，对区域大气环境影响不大，不会降低现有大气环境质量功能。

3、声环境

由声环境现状监测结果可知，场界和敏感点昼、夜间声环境现状监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值的要求。经预测分析，运营期厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值的要求。项目产生的噪声对周围声环境影响较小。

综上所述，项目选址区域的环境承载能力是可行的。

### 三线一单符合性

1、生态红线

本项目不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区、历史文物古迹保护区、基本农田保护区等环境敏感区，不涉及生态保护红线范围内用地。

2、环境质量底线

根据项目环境质量现状监测数据，项目所在地的大气、声环境质量良好，水环境现状评价结果显示COD、BOD5、总磷出现小幅超标现象，超标原因可能是接纳了上游大量未经处理的生活污水所致，本项目废水经分类预处理后不会降低现有南淝河水环境质量，本项目废气、固废均能得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设基本符合环境质量底线标准。

3、资源利用上线

本项目用水取自当地自来水，且用水量不大，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。

4、环境准入负面清单

本项目为医院建设项目，不涉及环境准入负面清单。

综上所述，本项目符合“三线一单”要求。

### 选址论证结论

本评价对该项目选址可行性论证分析的结果如表1.7-1所示。

表1.7-1  选址可行性论证分析汇总表

| 序号 | 分析项目 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选址规划 | 符合总体规划与各级医疗卫生服务体系规划 |
| 2 | 周边环境 | 与周边环境相容，不改变区域用地类型 |
| 3 | 建设条件 | 配套设施基本完善，交通便利，建设可行 |
| 4 | 环境功能区划 | 符合区划要求 |
| 5 | 环境承载能力 | 尚有一定能力 |
| 6 | 公众意见 | 无人反对项目建设 |
| 7 | 结论 | 厂址选址可行 |

由上表可知，该项目建设符合合肥市总体规划和各级医疗卫生服务体系规划。项目选址与周边环境相容。项目所在区域配套设施基本完善，交通便利，建设条件可行。项目所在区域环境尚有一定的承载能力。项目的建设得到了公众的理解与支持。从国家产业政策、规划符合性、与周边环境相容性、建设条件可行性、环境承载力可行性和公众支持度方面进行综合分析，该项目选址基本可行。

## 环境保护目标

项目选址位于合肥市包河区。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下表。

（1）保护南淝河水环境质量不因本项目的建设被降低。

（2）保护评价区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

（3）保护项目院区和项目四周敏感目标声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体见表2.8-1。

表2.8-1  环境保护目标情况一览表

| 项目 | 保护目标 | 与项目相对位置 | 功能区划分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 最近距离（m） | 规模 |  |
| 地表水环境 | 南淝河 | N | 400 | 中小型河流 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |
| 大气 环境 | 平塘王村 | N | 110 | 大部分已搬迁，现状未搬迁的合计约60户，200人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 安徽工业经济职业技术学院 | NW | 160 | 师生共计约2000人 |  |
|  | 平塘王别墅 | N | 880 | 约500户，1700人 |  |
|  | 席井村 | SE | 950 | 约50户，170人 |  |
|  | 吴山村 | E | 940 | 约40户，140人 |  |
| 声环境 | 平塘王村 | S | 110 | 声环境评价范围内约20户，70人，昼夜均受影响 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
|  | 安徽工业经济职业技术学院 | W | 160 | 声环境评价范围内约400人，主要为宿舍住宿的学生，夜间受影响 |  |
|  | 项目院区 | — | — | — |  |

图1.8-1  本项目环保目标分布图

# 项目概况

## 建设项目概况

1、建设项目名称：合肥市第三人民医院新区建设项目

2、项目性质：新建

3、建设单位：合肥市第三人民医院

4、行业类别：Q8411综合医院

5、建设地点：合肥市包河区祁门路以南、龙川路以北、棠越路以东、上海路以西。

6、投资总额：92000万元人民币，其中环保投资500万，占0.54%。

7、建设规模：本项目拟用地约139.7亩（93217.68m2）建设新院区，分为东西两个地块，中间以江村路隔开。项目拟分两期建设，其中一期占地面积139.7亩，二期仅在一期基础上于地块内部空地处进行扩建。本项目为一期建设项目环评，本次环评仅对一期建设内容进行评价，一期项目规划总建筑面积113546m2，其中地上建筑面积91160m2，地下建筑面积22386m2，一期设置床位1000张，日门诊量3000人次。主要包括建设综合医院门诊医技住院综合楼、液氧站、污水处理站、停车楼、门卫室、行政办公培训综合楼、高压氧舱等。

本次新建建筑示意图如下：

图2.1-1  本项目新建建筑示意图（紫色部分为2期建设内容，其余为一期建设内容，即本项目评价内容）

## 项目建设内容

项目主要经济技术指标见表2.2-1。

表2.2-1  建设项目主要经济技术指标

| 总用地面积 | 93217.68 | m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | 113546 | m2 | — |
| 地上建筑面积 | 91160 | m2 | — |
| 其中 | 门诊医技住院综合楼 | 83564 | m2 | 东侧地块 |
|  | 门卫室 | 60 | m2 | 东侧地块 |
|  | 液氧站 | 132 | m2 | 东侧地块 |
|  | 停车楼 | 1000 | m2 | 立体车库，东侧地块 |
|  | 污水处理站（地上操作间） | 150 | m2 | 东侧地块 |
|  | 行政办公培训综合楼 | 5700 | m2 | 西侧地块 |
|  | 高压氧舱 | 554 | m2 | 西侧地块 |
| 地下建筑面积 | 22386 | m2 |  |
| 其中 | 门诊医技住院综合楼 | 21232 | m2 | 东侧地块 |
|  | 污水处理站（地下） | 600 | m2 | 东侧地块 |
|  | 高压氧舱 | 554 | m2 | 东侧地块 |
| 容积率 | 1.6 | / | — |
| 绿地面积 | 32626.2 | m2 | 满足人均活动面积>1.2m2 |
| 绿化率 | 35 | % | — |
| 总床位数 | 1000 | 床 | — |
| 机动车停车位 | 1754 | 辆 | — |
| 其中 | 地上 | 1010 | 辆 | — |
|  | 地下 | 744 | 辆 | — |

项目建设内容一览表如下：

表2.2-2  项目建设内容一览表

| 工程类别 | 单项工程 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 综合医院门诊医技住院综合楼 | 主体 | 位于地块东侧，共一栋建筑，由门诊楼、医技楼和住院楼三部分连体建筑组成，地下共2层，其中门诊楼地上为4层，医技楼地上为5层，住院楼地上为15层，共设置1000个床位，地上建筑面积83564m2，地下建筑面积21232m2 |
|  |  | -2F | 地下2层主要布置生活水泵房、换热站、核医学区域和放疗中心 |
|  |  | -1F | 地下1层主要布置地下停车库、变配电房、消防水池和泵房、医疗垃圾暂存间、制冷机房、病案库、药品库、食堂、餐厅、柴油发电机房 |
|  |  | 1F | 1F主要设置影像中心、碎石中心等 |
|  |  | 2F | 2F主要设置血透中心、门诊诊室、日间综合病房、检验科等 |
|  |  | 3F | 3F主要设置内镜中心、门诊诊室等 |
|  |  | 4F | 4F主要设置门诊诊室、ICU病房、手术中心、外科病房等 |
|  |  | 5F | 5F主要为普外科 |
|  |  | 6F-15F | 6F主要设置脑外科、烧伤整形科；7F设置产科；8F设置妇科；9-10F设置骨科；11F设置胸外科和泌尿外科；12F设置眼科和口腔五官科；13F设置心内科；14F设置神经内科；15F设置呼吸内科；此外6~15F均设置病房、医护办公等。 |
| 辅助工程 | 行政办公培训综合楼 | 共4F，建筑面积共计5700m2，其中1F主要设置为办公室，2F布置为培训室、3F布置为会议室、4F为实习生宿舍，可满足100人住宿。 |
|  | 污水处理站 | 污水处理站处理规模为1000t/d，主体工艺采用“调节池+水解酸化+接触氧化+次氯酸钠消毒”工艺处理项目产生的污水，地上操作房建筑面积100m2，地下建筑面积650m2 |
|  | 食堂 | 位于综合医院门诊医技住院综合楼地下1F，项目运营后设置6个灶头，油烟处理设备净化效率不小于85% |
|  | 液氧站 | 位于地上，建筑面积132m2，设置于院区东侧，远离综合医院门诊医技住院综合楼，液氧站地面采用抗暴地面，应耐磨、防静电、不发火、耐冲击、抗油抗渗和A1级不燃烧特性。 |
|  | 医疗废物暂存间 | 位于综合医院门诊医技住院综合楼地下1F，建筑面积60m2。 |
|  | 高压氧舱 | 位于院区西侧，地上建筑面积和地下建筑面积各500m2。 |
|  | 地下停车库 | 地下共设置747个停车位 |
| 公用工程 | 供水 | 项目供水由市政自来水管网供给 |
|  | 排水 | 排水采用雨、污分流制。雨水依托现有雨水管网，排至市政雨水管网；污水经油水分离器、化粪池、酸碱中和池和自建污水处理站分类预处理后排入市政污水管网，经小仓房污水处理厂处理后达标排放至南淝河。 |
|  | 供电 | 项目电源由市政供电系统统一供给，变配电房和备用柴油发电机位于综合医院门诊医技住院综合楼地下1F西北角设备房内。 |
|  | 供冷供热 | 空调冷热源采用地源热泵+电制冷机组+市政蒸气的复合能源形式。主体建筑综合医院门诊医技住院综合楼空调冷源采用2台制冷量为1407kW离心式冷水机组，根据冷水机组形式相应配置2台超低噪音机械通风冷却塔，冷却塔设在医疗综合楼最高层屋面，并采取减震降噪措施及防冻措施。空调热源为市政蒸气，市政蒸气经过热交换器交换后供空调使用。行政办公培训综合楼和高压氧仓采用VRV多联机作为冷热源。 |
|  | 热水系统 | 生活热水采用太阳能加市政热源补充，本工程可全年提供市政蒸汽热源（130℃蒸汽）。在2个单体屋面均设太阳能集热器。太阳能作为预热水，先经半容积式换热器预热后，再由市政蒸汽加热至60℃供至用水点。 |
|  | 消防系统 | 室内消防一次用水量486 m³；室外消防一次用水量288 m³。消防水池及消防泵房拟设置在门诊医技住院综合楼地下一层。水池有效容积486 m3。高位消防水箱设置在门诊医技住院综合楼15层屋顶，水箱有效容积36m3。室外消防给水采用低压制，由自来水管网直接供给。在院区室外给水环网上设若干地上式消火栓。消火栓系统由地下消防泵房内的消火栓给水泵和地下贮水池供水，并由屋顶消防水箱以及稳压设备维持系统压力。工程各层均配置建筑灭火器。 |
|  | 污水处理设施 | 污水处理站主体工艺采用进行二级生化+消毒处理（“调节池+水解酸化+接触氧化+次氯酸钠”消毒），食堂废水经油水分离器预处理后与病床废水、门急诊废水、医务人员生活污水共同经化粪池预处理后汇同经中和池预处理的检测酸性废水等其他废水一同经院区污水处理站处理，废水处理达标后接管进入市政污水管网经小仓房污水处理厂处理后排入南淝河 |
| 环保工程 | 废气治理 | 食堂油烟经油烟净化设备处理后由专用烟道引至医技楼建筑楼顶排放 |
|  |  | 污水处理站恶臭经离子除臭处理系统脱臭处理后经一根15m高排气筒高空排放 |
|  |  | 柴油发电机废气收集后经门诊医技综合楼建筑内壁烟道引至高于楼顶3m后排放 |
|  |  | 地下车库汽车尾气通过设置机械通风设施减少对大气环境的影响 |
|  | 废水治理 | 设一个处理能力1000m3/d的污水处理站。项目食堂废水经油水分离器预处理、病床废水和门急诊废水以及医务人员生活污水经化粪池预处理后汇同经中和池预处理的检测酸性废水等其他废水一同经院区污水处理站处理后接管进入市政污水管网经小仓房污水处理厂处理后排入南淝河。院区总排口出水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准纳管进入污水处理厂，污水处理厂尾水排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准）中相关要求，且在此基础上COD、BOD5和NH3-N分别执行30mg/L、6mg/L、1.5mg/L |
|  | 噪声治理 | 针对设备噪声、内部交通噪声和厂界外交通噪声采取如下措施：选用低噪声设备；加强设备维护；变压器采取基础减振；水泵进出水管安装减振接头，水泵房设吸声材料，给水管道穿墙和楼板时做减振处理；进出水管上设置柔性减振接头；风机出风口设置消声器并采用柔性接头；选择横流式超低噪音冷却塔；设置阻抗复合式消声器；设置落水消能器；设置消声导流片；设置隔声屏障；设置基底减震等；加强绿化；加强管理、限速、禁鸣；门诊医技住院综合楼设置隔声窗、将病房设置在远离道路一侧等。在采取以上措施后运营期场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 固废处置 | 医疗废物分类集中收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有危废处置资质的单位清运处理；污水处理污泥与栅渣定期清掏并采用石灰消毒后暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处理；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；餐厨垃圾由专用容器收集后委托有资质的单位处理。固废均能得到合理处置，零排放 |
|  | 地下水防渗 | 医疗废物暂存间、污水处理区、事故池等重点防渗。重点防渗区防渗层需在硬化地面上加做防渗层，事故池全池四周内外壁用砖砌再用水泥硬化防渗。防渗层材料采用高密度聚乙烯或环氧树脂人工材料等，厚度至少大于2mm，确保渗透系数小于10-10cm/s |

## 项目总平面布置及合理性分析

1、平面布局合理性分析

本项目坐北朝南，两个地块呈东西对称布局，东侧门诊医技住院从南往北依次布局，二期建成后以紧凑的东西双主街统帅全局，地下也进行贯通，实现资源共享。一期布置1000床综合医院，其中门诊医技综合楼、污水站、液氧站、立体停车楼等用房布置于东侧地块，行政办公培训综合楼、高压氧舱布置于西侧地块。东侧地块中，门诊医技病房综合楼靠近西侧江村路布置，污水站、液氧站、立体停车楼自南向北布置于用地东侧，靠近上海路。行政办公培训综合楼、高压氧舱则布置于西侧地块，其中行政办公培训综合楼位于西南，高压氧舱居中偏西。

2、交通规划

分区分流、人车分流 ，外环车行，内部人行。

院区主入口（即门诊人行广场）设置在用地南侧，住院人行广场则开向祁门路。院区车行主出入口设置在用地南侧，充分利用南侧城市规划支路引导车流，减少对城市交通干道的影响，院区门急诊住院车辆从南侧规划支路驶入用地。

门诊人流从南侧人行广场进入门诊大厅，北侧住院人流从北侧住院广场进入住院部。人车实现分行分流，医疗环境舒适安全。医院内的各类洁污流线均各行其道，避免混杂交叉，形成卫生安全的立体交通体系。

3、绿化与景观规划

结合当地气候特点设计制定了一体化绿色建筑策略来控制建筑能耗。通过多个院落空间的营造，与医疗主街形成通透穿插的良好关系，保证建筑内部房间自然采光通风比率达到80%。而院区总体规划中，停车和景观园林吸取了海绵城市设计理念，将绿地蓄水层、医疗综合管廊与地下机械停车整合在一起，使全院区建筑与环境都成为生态节能的有机部分，从而实现医院高效低碳的可持续运行。

结合院区空地广泛设置绿化，运用园林式的设计手法，设置喷泉、乔木、灌木、花池等营造清静、惬意的花园环境，形成立体化、多层次的绿化系统，利于病人疗养和医护人员的放松休息，建设环境优美的花园式医院。

4、单体建筑设计

（1）医疗功能分区

从为患者提供人性化服务出发，综合考虑各功能部分之间的相互联系，合理安排各各医疗功能分区。中心医技部设于核心区位，与门诊、住院分别在水平和垂直方向联系，方位明确互不干扰，兼顾了舒适便捷和运行效率。相关科室根据相关矩阵关系同层或就近布置，方位明确，最大限度减少患者来回穿梭。

图2.3-1  项目-2F（住院楼）布置图

图2.3-2   项目-1F布置图

图2.3-3  项目1F布置图

图2.3-4  项目2F布置图

图2.3-5  项目3F布置图

图2.3-6  项目4F布置图

图2.3-7  项目5F布置图

图2.3-8  住院楼6-15F布置图

（2）室内交通流线设计

门急诊住院人流：门急诊区域的人流进入门诊大厅后通过扶梯电梯等交通核，到达每层东西向主街，进入到各个门诊单元，所有门诊单元房间均设置景观内庭院，实现采光通风。南北向主街将门诊、医技、住院三大核心区域贯通，流程高效便捷。同时沿主街附近设置多个景观内庭院，使得置身医院的人们，可以享受到阳光、空气及景观。

急救绿色通道：在住院主楼屋顶设计停机坪，急救病人可通过电梯直接运送急诊、急救区域。

另外首层的急救、急诊手术、EICU与首层的放射科均有水平的绿色通道。

ICU 绿色通道：手术部与ICU同层布置，术后病人可直接通过绿色通道直达ICU。

手术部流线：病区病人通过手术专用梯直接到手术部，DSA 与CCU 相近布置，并与病理科、血库、中心供应室形成便捷联系。

综上所述，项目总平面布置功能分区明确，配套设施齐全，评价认为，项目总平面布置合理。

## 项目运营后主要设备

本项目运营后主要设备情况如下：

表2.4-1  项目主要设备一览表

| 序号 | 医学设备名称 | 型号 | 数量 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振 | GE1.5 | 1 | 医技楼一层 |
| 2 | 64排螺旋CT | GE | 1 | 医技楼一层 |
| 3 | DSA | Innova IQ | 1 | 医技楼一层 |
| 4 | DR | GE | 5 | 医技楼一层 |
| 5 | 移动DR | GE | 1 | 医技楼一层 |
| 6 | 数字胃肠机 | GE | 1 | 医技楼一层 |
| 7 | C臂X光机 | GE | 1 | 医技楼一层 |
| 8 | C臂X光机 | PLX112 | 1 | 医技楼一层 |
| 9 | 电磁波体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-V增强型 | 1 | 医技楼一层 |
| 10 | 富士数字化X线成像系统 | DR-ID600 | 1 | 医技楼一层 |
| 11 | 牙科X光机数字化升级 | ProMAX | 1 | 医技楼一层 |
| 12 | X光机（车载） | 万东GX120 | 1 | 医技楼一层 |
| 13 | 电磁波体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-V增强型 | 1 | 医技楼一层 |
| 14 | 除颤仪 | 卓尔M系列 | 10 | 门诊楼一层 |
| 15 | 便携式呼吸机 | WM8215 | 5 | 门诊楼一层 |
| 16 | 洗胃机 | — | 2 | 门诊楼一层 |
| 17 | 心电监护仪 | — | 2 | 门诊楼一层 |
| 18 | 动态脑电仪 | 580-T2ASM3 | 1 | 门诊楼一层 |
| 19 | 动态心电图机 | FX-7102 | 2 | 门诊楼一层 |
| 20 | 彩超 | 飞利浦M2540A | 7 | 医技楼二层 |
| 21 | B超 | 西门子G20黑白(二个探头) | 1 | 医技楼二层 |
| 22 | 超声刀 | 泰科Avtosonix | 1 | 医技楼二层 |
| 23 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | EAS-9UB2p | 1 | 医技楼二层 |
| 24 | 多导睡眠监测系统 | 580-G2CGSS | 1 | 医技楼二层 |
| 25 | 多道生理记录仪 | GY-60000 | 1 | 医技楼二层 |
| 26 | 干式生化仪 | Vitros35 | 1 | 医技楼二层 |
| 27 | 血气分析仪 | i-STAT | 2 | 医技楼二层 |
| 28 | 微生物鉴定及药敏分析仪 | ATB | 1 | 医技楼二层 |
| 29 | 微生物染片仪 | PREVICOLOR | 1 | 医技楼二层 |
| 30 | 自动化酶免系统 | — | 1 | 医技楼二层 |
| 31 | 手持式血气分析仪 | i-STAT | 2 | 医技楼二层 |
| 32 | 准分子激光治疗仪 | 鹰视 | 1 | 医技楼二层 |
| 33 | 12度经皮肾镜 | — | 1 | 医技楼二层 |
| 34 | 病理组织冷冻切片机 | CM1950 | 1 | 医技楼三楼 |
| 35 | 电测听 | AD226(丹麦） | 1 | 门诊楼三楼 |
| 36 | 动力系统(五官科) | Stryker 5290-601-1 | 1 | 门诊楼三楼 |
| 37 | 电子鼻咽喉镜 | — | 1 | 门诊楼三楼 |
| 38 | 耳鼻喉科显微激光手术系统 | DM-300型 | 1 | 门诊楼三楼 |
| 39 | 口腔治疗椅 | — | 20 | 门诊楼三楼 |
| 40 | 数字牙片机 | PROX | 1 | 门诊楼三楼 |
| 41 | 电动手术床 | YS-3A | 8 | 门诊楼三楼 |
| 42 | 电子鼻咽喉镜 | — | 1 | 门诊楼三楼 |
| 43 | 电子肠镜 | 奥林巴斯CF-V701 | 2 | 门诊楼三楼 |
| 44 | 电子喉镜附镜 | 奥林巴斯ENF-VT2 | 1 | 门诊楼三楼 |
| 45 | 电子十二指肠镜 | 奥林巴斯CLV180/TJF-160R | 1 | 门诊楼三楼 |
| 46 | 电子胃镜 | EPK-i | 5 | 门诊楼三楼 |
| 47 | 电子支气管镜 | 奥林巴斯bf-p180 | 1 | 门诊楼三楼 |
| 48 | 动力系统(神经外科) | Stryker 5400-110 | 1 | 门诊楼三楼 |
| 49 | 肺功能仪 | MS-DIFF | 2 | 医技楼三层 |
| 50 | 输尿管软镜 | 奥林巴斯URF-V | 1 | 医技楼四层 |
| 51 | 数码裂隙灯 | SL-04 | 1 | 医技楼四层 |
| 52 | 水处理设备 | TCHG-RO/1200 | 1 | 医技楼四层 |
| 53 | 糖化血红蛋白仪 | HLC-723G7 | 1 | 医技楼四层 |
| 54 | 体内液电碎石仪 | DLZ-I型 | 1 | 医技楼四层 |
| 55 | 体外膜肺氧合器装置 | ECMO | 1 | 医技楼四层 |
| 56 | 体外循环机 | SORINC5 | 1 | 医技楼四层 |
| 57 | 手持式血气分析仪 | i-STAT | 2 | 医技楼四层 |
| 58 | 双极反渗透水处理系统 | RO-9000 | 1 | 医技楼四层 |
| 59 | 水处理设备 | TCHG-RO/1200 | 1 | 医技楼四层 |
| 60 | 糖化血红蛋白仪 | HLC-723G7 | 1 | 医技楼四层 |
| 61 | 体内液电碎石仪 | DLZ-I型 | 1 | 医技楼四层 |
| 62 | 体外膜肺氧合器装置 | ECMO | 1 | 医技楼四层 |
| 63 | 体外循环机 | SORINC5 | 1 | 医技楼四层 |
| 64 | 头部固定及牵开系统 | PMI | 1 | 医技楼四层 |
| 65 | 透析血滤机（双泵） | AK200UltraS | 1 | 医技楼四层 |
| 66 | 微生物鉴定及药敏分析仪 | ATB | 1 | 医技楼四层 |
| 67 | 微生物染片仪 | PREVICOLOR | 1 | 医技楼四层 |
| 68 | 纤维胆道镜 | 奥林巴斯CHF-P60 | 1 | 医技楼四层 |
| 69 | 纤支镜 | 奥林巴斯BF-P60 | 1 | 医技楼四层 |
| 70 | 血透机 | CRRT | 15 | 医技楼四层 |
| 71 | 血氧饱和度仪 | biotrend | 1 | 医技楼四层 |
| 72 | 血液分析系统（血气分析仪） | EasyBloodGas | 1 | 医技楼四层 |
| 73 | 血液透析过滤机 | AK200U | 1 | 医技楼四层 |
| 74 | 牙科X光机数字化升级 | ProMAX | 1 | 医技楼四层 |
| 75 | 氩气高频电刀 | YHA300 | 1 | 医技楼四层 |
| 76 | 眼底荧光造影机 | FVC-50 | 1 | 医技楼四层 |
| 77 | 移动摄片机 | AMX+ | 2 | 医技楼四层 |
| 78 | 主动脉球囊反博泵 | autocat-2 | 1 | 医技楼四层 |

## 公用工程

### 给排水

（1）给水

①水源：本工程水源为市政给水，从院区周边上海路和龙川路上的市政给水管上接入2路DN200的供水管，在院区内形成一DN200的生活给水及消防用水环形管网，供全院区的生活用水及消防用水。

②给水方式

门诊医技病房综合楼室内给水竖向分3个供水区，地下二层至二层为低区，直接利用市政给水直接供给；三层至八层为中区，九层至十五层为高区，中高区均采用无负压变频供水设备增压供水。拟在门诊医技病房综合楼地下室设生活水泵房，内设不锈钢生活水箱及变频供水设备。生活增压设备采用双电源供电。

培训办公综合楼室内给水竖向分2个供水区，一层及二层为低区，直接利用市政给水直接供给；二层至四层为高区，高区采用无负压变频供水设备增压供水。

③热水系统

本工程主要热源采用市政热力提供的0.3MPa蒸汽。辅助热源采用太阳能集热方式。太阳能为生活热水预热，拟在顶层屋面布置太阳能集热器，间接供热。

本工程门诊医技病房综合楼及办公培训综合楼采用全日制集中生活热水系统。热水系统竖向分区同生活给水系统，与其压力保持一致。采用换热方式：冷水经换热设备与市政热媒进行换热，温度达60℃后，为全楼供热水。回水通过热水循环泵机械循环。

（2）排水

项目污水经油水分离器、化粪池、酸碱中和池和污水处理站分类预处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，最终进入小仓房污水处理厂处理。项目设有处理能力为1000t/d“调节池+水解酸化+接触氧化+次氯酸钠消毒”工艺一体式污水处理设施，污水处理设施能够满足项目运营后的废水处理需求。

③雨水排水系统

屋面雨水经雨水斗收集，场地雨水经路边雨水口收集通过雨水管道集中就近排入区域市政雨水管道。

### 消防规划

遵循“预防为主，消防结合”的方针，做到安全适用、技术先进、经济合理。

（1）消防给水系统

室外消火栓采用低压制消火栓给水系统，引入一路DN200的市政给水管，消防给水引入管上设置水平螺翼式水表及低阻力倒流防止器，市政供水压力约为0.3MPa。进入红线后消防给水在基地内形成DN200环状管网，环网上设置室外地上式消火栓，保护半径不大于150m，间距不超过120m，室外消火栓与水泵接合器的距离在15-40m的范围内，且均设有明显标识，并便于接近、操作。

（2）室内消火栓给水

消火栓系统由地下消防泵房内的消火栓给水泵和地下贮水池供水，并由屋顶消防水箱以及稳压设备维持系统压力。消火栓充实水柱为10米，选用SN65消火栓和DN25水喉，箱体采用一体式不锈钢板箱体，箱体内配置φ19mm水枪，长25mφ65的麻质衬胶水龙带，和长25mφ25的消防胶管及卷盘、φ6mm的水枪等。栓口动压超过0.5MPa处的消火栓采用减压稳压消火栓。

消防水池及消防泵房设在门诊医技住院综合楼地下一层。水池有效容积486 m3。高位消防水箱设在门诊医技住院综合楼15层屋顶层，水箱有效容积：36m3。

（3）总平面消防

项目区内门诊医技住院综合楼、办公综合楼以及地下室等场所内按照国家和地方规定的标准安装灭火器和相关灭火设施。

### 供电系统

（1）电源

在一期综合医院地下一层拟建医院总配变电所，两路来自于不同高压母线段的10kV市政高压进线引入总配变电所。两路电源均为工作电源，同时供电，分列运行、互为备用。当一路电源中断供电时，另一路电源能承担全部一级负荷和二级负荷。总配变电所内设6台干式变压器(2000kVAx2+1600 kVAx4)。一期综合医院设置一台1600kW柴油发电机组作为备用电源，当两路市电均断电时，柴油发电机组投入，给重要保障负荷可靠供电。

（2）供电负荷

根据建筑面积指标和建筑物功能，并考虑远期规划，按负荷密度法计算一期电负荷约10400kVA。

（3）变电站

根据规划，在门诊医技住院综合楼地下一层方便市政进线方向，且靠外墙部位设一院区10kV总配变电所，在总配变电所附近设一柴油发电机房。

（4）应急电源

为加强一级负荷中的特别重要负荷供电可靠性，设置柴油发电机作为应急电源，当两路电源均断电时，15s内柴油发电机投入。本次设计在门诊医技住院综合楼地下1层设备房设置1台常用功率为1600kW的柴油发电机，保证本工程中一级负荷中的特别重要负荷及消防负荷的可靠供电。

应急柴油发电机平均每月试机（主要确定应急发电机正常与否）一次，一次时间为半小时，则试机时间为6小时；另外根据类比同类型医院，项目停电频率较低，一般每年大概2次左右，每次发电机发电时间约为5小时左右。则项目应急柴油发电机年运行时间约为16小时。柴油消耗量为215kg/h，主要为0#柴油。

门诊医技住院综合楼地下柴油发电机房配套设置2m3日用油箱，为了保证发电机的额定用油量，与供油单位签订供油协议，室外设置供油接口。发电机采用机械进排风冷却方式，机房的隔墙及进出风和排烟应采取降噪消声、防震等措施，柴油发电机组产生的烟气排放至所在建筑的屋面上大于3m处，在使用过程中还应定期维护保养。

### 供热、制冷系统

空调冷热源采用地源热泵+电制冷机组+市政蒸气的复合能源形式，电制冷机组承担基础负荷，地源热泵系统调节峰值负荷，减少污染物和二氧化碳排放，高效运行。

利用项目院区东侧、西侧以及南侧空地设置部分地埋管，通过地埋管换热器和地源热泵机组夏季供冷冬季供热，采用热回收型机组，夏季热回收能量作为太阳能生活热水的辅助热源。在门诊医技住院综合楼地下一层设置冷冻机房，设置2台1583kW离心式冷水机组，电制冷机组和地源热泵机组并联运行。空调冷冻水温7/12℃；空调冷却水温32/37℃。

空调热源为市政蒸气，市政蒸气经过热交换器交换后供空调使用。空调冷却水采用机械循环方式，根据冷水机组形式相应配置超低噪音机械通风冷却塔，循环冷却水系统设电子水处理器、机械过滤器，循环水泵出水管及冷却塔进水管上设电动闸阀。冷却塔风机﹑冷却循环水泵﹑电动阀皆设就地检修控制开关，在控制中心设远传控制开关及运行状态指示信号。

冷却塔设在门诊医技住院综合楼最高层屋面。并采取减震降噪措施及防冻措施。冷却塔的补水由消防水池→冷却塔补水变频设备→冷却塔集水盘，并在补水管上设计量水表。设计采用倒U型吸水管，并在顶部开d25真空破坏孔，确保消防储水量不被动用。补水设备的运行根据集水盘内的水位自动控制。

工程行政办公培训综合楼和高压氧仓采用VRV多联机作为冷热源。

### 通风设计

建筑物内的卫生间均采用机械通风，换气次数为10次/h；

公共卫生间、消毒间设计排风机进行机械排风系统，排风量按10次/时计算；地下汽车库设置机械送排风（兼排烟）系统，平时通风，使室内空气品质满足卫生要求，火灾时排烟，便于人员疏散及火灾扑救。

项目主要公建设施及其具体位置见表2.5-1：

表2.5-1  主要公建设施位置一览表

| 名称 | 位置及个数 |
| --- | --- |
| 水泵房 | 门诊医技住院综合楼地下设备房（1个生活水泵房，1个消防水泵房） |
| 变电所 | 门诊医技住院综合楼地下设备房1处 |
| 应急电源（柴油发电机） | 门诊医技住院综合楼地下设备房1处 |
| 水冷空调机组 | 门诊医技住院综合楼地下地下设备房2台 |
| 地下车库 | 门诊医技住院综合楼地下地下1层 |
| 冷却塔 | 门诊医技住院综合楼楼顶2台 |
| 地下车库排风口 | 5处，位置未定，本环评提出要求：地下车库废气排风口应设于常年主导风向的下风口，尽量设置于地面绿化带中，并高出地面2.5m，排风口与门诊医技住院综合楼距离保持10m以上，排风口不朝向邻近护理楼和门诊楼，并按照风量要求设置出风口尺寸 |

## 工程进度安排

项目拟于2019年5月开工建设，预计2021年5月竣工，建设周期为两年。

## 劳动定员及制度工时

本项目规划为三级乙等综合医院，院区一期总床位数1000床。日门诊流量3000人次，全年工作日365天。所需医疗工作和管理人员合计约1500人。

本项目运营起时间安排如下：

①门诊服务：白天八小时工作制，上午8:00至12:00；下午2:00至6:00；

②急诊、住院服务：星期一至星期日24小时连续服务；

③其他人员为白班制（必要时兼值班）。

# 工程分析

## 施工期工程分析

### 主要工艺流程

项目施工主要分为以下几步：人员进场    场地平整    打桩    开挖基坑    做承台    主体结构    市政配套及绿化    内部装修等。具体施工流程入下图所示：

图3.1-1  施工工艺流程及产污环节图

建筑施工工艺流程及产污环节：

（1）填土、夯实

填土施工时，一般将软弱土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器挡实，再进行分层填土，然后用10～12吨的压路机分遍压碾，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。

夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8～12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯挨一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。

主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气（主要是NO2、CO和烃类等），以及施工人员产生的生活污水。

（2）钻孔灌注基

根据设计开发壕沟，采取长螺旋钻孔灌注桩进行施工，利用长螺旋钻机钻孔，至设计深度后进行孔底清理，下钢筋笼，灌注混凝土成柱。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀，不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。

主要污染物是施工机械噪声、排放的尾气、粉尘和施工人员产生的生活污水。

（3）商品混凝土

直接采购符合国家质量标准的商品混凝土进行梁、柱等的建设。

（4）砖墙切筑

首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝隙。

该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主体工程。主要污染物是搅拌机产生的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和施工人员产生的生活污水，碎砖和废砂浆等固废。

（5）门窗制作

利用各种加工器械对木材、塑钢等按图进行加工，主要污染物是加工器械产生的噪声，施工人员产生的生活污水，各种废弃的下角料等。

（6）屋面制作

屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。

平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30mm厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1:6:8防水水泥浆（防水剂:水:水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。

瓦屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，抄平，粉挂瓦条和水泥彩瓦。

主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和施工人员产生的生活污水，碎砖瓦、废砂浆和废弃的防水剂包装桶等固废。

（7）管线安装

先对管线途经墙壁进行穿孔，对各住房的水、电、管煤等管线进行安装，然后将其固定在墙壁上。

主要污染物是对墙壁进行敲打、钻孔产生的噪声、粉尘，以及碎砖块等固废。

（8）抹灰、贴面

抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用1:2水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。

主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和施工人员产生的生活污水，废砂浆和废弃的涂料及包装桶等固废。

（9）油漆施工

本项目仅对外露的铁件进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的，可不做量化分析。

（10）附属工程

包括道路、围墙、化粪池、窨井、下水道等施工，主要污染物是施工机械的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的下角料等固废。

### 施工期污染源强分析

1、施工期废气污染源强分析

本项目施工阶段大气污染源主要来自项目土地平整和土石方开挖过程中产生的粉尘、建筑垃圾搬运和材料露天堆放及裸露场地的风力扬尘、土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘、装修油漆废气以及建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。

①机械废气：施工期，频繁使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备以及临时采用柴油发电机供电，这些车辆及设备的运行会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化物HC等，同时产生扬尘污染大气环境。

②施工扬尘：施工期间的粉尘主要来自汽车扬尘，其次是物料堆放和拌合过程，施工时沙石、水泥等装卸、堆放过程中有粉尘逸散到大气中。扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比，施工扬尘起尘量与许多因素有关，影响起尘量的因素包括基础开挖起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。一般而言，物料的种类和性质（如比重、粒径分布），对起尘也有很大影响。比重小的物料容易起尘，物料中小颗粒比例大时，起尘量相应也大。此外，建筑施工时对环境影响较大的还有建筑扬尘。装修初期打洞、泥水匠切割瓷砖、油漆匠打底时使用老粉搅拌调料等过程均有大量粉尘产生，此类粉尘易沉积，从窗户逸出的量极少，影响范围大多限于居室内。

施工期产生的扬尘均为无组织间歇式排放的低矮面源。污染大小受风力因素影响最大。一般情况下，大气污染源在施工中只会在近距离内形成局部污染，施工场地在自然风力作用下通常产生的扬尘所影响的范围在100m以内。物料露天堆放扬尘主要受风速的影响，影响范围在50-150m之间。

③装修油漆废气

油漆废气主要来自于装修阶段，油漆废气的排放属无组织排放。随着人们健康和环保意识的不断增强，绝大部分装修采用了环保型油漆，稀料中基本不含苯系物。由于装修期相对较长，油漆废气的释放较缓慢，不会一次性排放，故产生的油漆废气对周围环境基本不会带来明显影响。

2、施工期水污染源强分析

①施工期生活污水

施工期的生活污水主要源自施工人员日常生活产生，主要是食堂污水、粪便污水等，主要污染物是COD、BOD5和SS等。本项目共有施工人员约100人，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的85%计，则生活污水的排放量为8.5m3/d，施工期为2年，一年以330日施工计，则施工期共排放生活污水5610m3，废水经临时化粪池预处理后进入市政污水管网后最终进入小仓房污水处理厂处理。施工期生活污水中主要污染物产生浓度：CODcr300mg/L、BOD150mg/L、SS200mg/L、NH3-N35mg/L，则计算可知具体施工期生活污水及其污染物的产生量详见表3.1-1。

表3.1-1  施工期生活污水及污染物产生情况

| 项目 | 污水量（m3） | CODcr（kg） | BOD5（kg） | SS（kg） | NH3-N（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日排放量 | 8.5 | 2.55 | 1.28 | 1.7 | 0.3 |
| 施工期排放量 | 5610 | 1683 | 844.8 | 1122 | 198 |

②施工污水

本项目采用商品混凝土进行建设，不在现场进行混凝土搅拌，因此施工废水不包括搅拌设备的冲洗废水。施工废水主要包括基坑开挖、桩基钻孔产生的泥浆水，各种施工机械设备运转的冷却、洗涤用水、车辆冲洗废水等，此外在施工期的注基阶段会产生一定量的施工废水。泥浆水中含有大量的泥沙，冲洗废水则可能含有较多的泥土、砂石和一定的油污，根据类比监测调查一般此类废水SS含量为1000-3000mg/L。

项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池、隔油池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入临时沉淀池和隔油池预处理后回用于车辆冲洗或洒水抑尘，不外排。

（3）施工期噪声污染源强分析

①施工噪声

建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、混泥土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），施工期主要施工机械设备的噪声源强见表3.1-2，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB（A），一般不会超过10dB（A）。

表3.1-2  施工期噪声声源强度表  单位：dB（A）

| 声源 | 距声源10m声源强度 |
| --- | --- |
| 液压挖掘机 | 78~86 |
| 电动挖掘机 | 75~83 |
| 轮式装载机 | 85~91 |
| 推土机 | 80~85 |
| 移动式发电机 | 90~98 |
| 重型运输车 | 78~86 |
| 振动夯锤 | 86~94 |
| 打桩机 | 95~105 |
| 混凝土输送泵 | 84~90 |
| 混凝土振捣器 | 75~84 |
| 商砼搅拌车 | 82~84 |
| 木工电锯 | 90~95 |
| 电锤 | 95~99 |
| 风镐 | 83~87 |
| 云石机、角磨机 | 84~90 |
| 空压机 | 83~88 |

此外，施工期大型运输车辆如大型载重车产生的噪声声压级在75-90dB（A）之间。

表3.1-3  施工期各阶段的交通运输车辆类型及声级  单位：dB（A）

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声源强度[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础工程 | 弃土外运 | 大型载重车 | 90 |
| 主体工程 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土泵车、载重车 | 80-85 |
| 装饰工程 | 各种装修材料及必备设备 | 轻型载重卡车、吊车、升降机 | 75 |

在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。

（4）施工期固废污染源强分析

施工期固体废物主要为废弃土石方、施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

①废弃土石方

项目所在地现有地势整体标高大于周围道路标高，场地现状标高比设计标高高0.6m左右，建设项目占地面积93217.68m2，土地平整过程需清理约5.56万m3的土方。本项目地下建筑面积约22386m2，地下1F和2F高度均为5m，则合计需要清理约22.15万m3的土方，本项目建成后绿化面积为32626.2m2，绿化比设计标高高约0.5m，则需要回填土方量为1.62万m3的土方，项目产生的需要清运的土方交由合肥市城市管理部门统一调运处理，在市容城管等部门的监督管理下按照批准的路线及时间及运输方式运往临近的经政府部门批准的弃土场。

土石方平衡如下表所示：

表3.1-4  项目土石方平衡表  单位：万m3

| 土石方量 |
| --- |
| 挖方 | 填方 | 弃方外运 |
| 27.71 | 1.62 | 26.09 |

②施工建筑垃圾

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要为建材损耗产生的垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。新建1万平方米建筑通常建筑材料总用量为1万吨，按照百分之五建筑垃圾率，约产生建筑垃圾500吨，项目共计建筑面积113546m2，则产生建筑垃圾约5677吨。其中钢筋头、废木料占20%（1135吨），全部回收利用，剩余不能回收利用的建筑垃圾需向城市主管部门申请，堆放至其指定的履行相关手续的合法建筑垃圾堆放场。

③施工人员生活垃圾

生活垃圾以人均每天产生1kg计算，施工人数100人，则施工期间产生的生活垃圾总计约66t，统一收集后由环卫部门统一清运。

施工期固废产生情况见下表：

表3.1-5  施工期固废产生量分析

| 序号 | 固废种类 | 固废组成 | 产生量（t） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建施工 建筑垃圾 | 80%废混凝土和砖石，20%钢筋头、废木料 | 5677 | 钢筋头、废木料占20%（1135吨），全部回收利用，剩余不能回收利用的建筑垃圾需要向城市主管部门申请，堆放至其指定的履行相关手续的建筑垃圾堆放场 |
| 2 | 施工生活垃圾 | 日常生活产生 | 66 | 委托环卫部门统一处理 |
| 3 | 废弃土石方 | 地下部分建设所挖土方 | 27.71万m3 | 其中1.62万m3用于场地内绿化，其余26.09万m3土方由施工单位清运至城市主管部门指定的弃渣场堆放 |

## 营运期工程分析

### 运营期水污染源强

一、污染源分析

项目运营后医院排放的废水包括医务人员办公生活污水、检验科酸性废水、住院废水、门诊废水、食堂废水、冷却塔排水及绿化用水等。本医院检验科仅进行常规化验，不使用铬类化合物以及氰类化合物作为检验药剂，无含铬、含氰废水，排放污水中不含第一类污染物。项目运营后医疗被服定点委托洗涤，院区内不清洗被服；口腔科目前已不采用含汞材料，无含汞废水产生。

1、普通住院病床废水

项目运营后设置1000个床位，住院废水主要来源于污洗间排水、楼内清洁废水以及病人日常生活、洗漱、冲洗用水。废水排放量参照《医疗污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定床位数大于等于500床的设备齐全的大型医院，日均单位病床污水排放量为400L/（床·d）-600L/（床·d）之间，本次评价按照500L/（床·d）计算。按满负荷时计算用水排水量，则住院病床废水产生量为500t/d，182500t/a。排放系数按照0.85计算，则住院病床用水量为588.2t/d，214705.9t/a。

2、检验酸性废水

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将酸性废水随意排入下水道。

经核实，本项目检验室只产生少量的酸性检验废水，根据类比，检验室用水量为0.2m3/d，70m3/a，排放系数取0.9，则检测酸性废水排放量为0.18m3/d，63m3/a。

3、门急诊人员废水

本项目门急诊量按3000人/d计，用水量按20L/(人·d)计，则门急诊用水量为60m3/d，21900m3/a，排放系数取0.85，则废水排放量为51m3/d，18615m3/a。

4、医护人员办公生活污水

项目运营后医护工作人员合计1500人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），医院职工生活用水用水量约在150L/（人·d）~250L/（人·d）之间，本项目按200L/（人·d）计，则项目职工生活用水量为300m3/d，109500m3/a，排放系数取0.85，则污水排放量为255m3/d，93075m3/a。

5、食堂废水

食堂餐饮用水按15L/人·次计算，本次评价按照一天两餐计算，项目运营后每餐用餐人数约2000人，每天合计4000人次。则此项用水量约60m3/d，21900m3/a。排污系数按85%计算，则食堂废水排放量约51m3/d，18615m3/a。

6、冷却塔补水

项目门诊楼楼顶配备的两台冷却塔循环冷却水量均为850m3/h，则项目冷却塔循环冷却水量合计约1700m3/h，项目补充水量按照冷却循环水量的1.5%计算，冷却塔运行时间每天按24h计算，年运行三个月，合计90天，则冷却塔补充水量为612t/d，55080t/a。冷却塔补水大部分被蒸发损耗，外排水量按补充水量的20%计算，则外排水量为122.4t/d，11016t/a。

7、绿化用水

项目运营后绿化用水按照2L/m2·天计算，项目绿化面积为32626.2m2，则项目绿化用水量为64.8t/d，23652t/a。

项目用、排水量情况见表3.2-1所示。

表3.2-1   项目用水、排水一览表

| 项目 | 排水标准 | 日均配额 | 日均用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） | 日排水量（m3/d） | 年排水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病床用水 | 500L/床·日 | 1000人/日 | 588.2 | 214705.9 | 500 | 182500 |
| 项目 | 用水标准 | 日均配额 | 日均用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） | 日排水量（m3/d） | 年排水量（m3/a） |
| 门急诊用水 | 20L/人·次 | 3000人/日 | 60 | 21900 | 51 | 18615 |
| 检验酸性废水 | — | — | 0.2 | 70 | 0.18 | 63 |
| 医护人员办公生活用水 | 200L/人·日 | 1500人/日 | 300 | 109500 | 255 | 93075 |
| 食堂用水 | 15L/人·次 | 4000人次/天 | 60 | 21900 | 51 | 18615 |
| 绿化用水 | 2L/（m2·d） | 32626.2 m2 | 64.8 | 23652 | — | — |
| 冷却塔补水 | 补充水量的20% | — | 612 | 55080 | 122.4 | 11016 |
| 合计 | 1685.2 | 446807.9 | 979.58 | 323884 |

二、水平衡

本项目日平均用水量为1685.2t，年用水量为446807.9t（按一年365天计），项目日排水量为979.58t，年排水量为323884t。项目水平衡图如下：

图3.2-1  项目水平衡图（m3/d）

三、污染物产生情况

项目产生的污水经化粪池、油水分离器、中和池和污水处理站分类预处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准纳入小仓房污水处理厂处理。小仓房污水处理厂尾水排放在执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准基础上COD、BOD5和NH3-N分别执行30mg/L、6mg/L、1.5mg/L。

本项目运营后全院废水产生量为323884t/a，根据《医院污水处理工程技术规范》，一般医院污水平均CODCr浓度为200-300mg/L、BOD5浓度为100~150mg/L、SS浓度为80-120mg/L、氨氮浓度为10-50mg/L，粪大肠杆菌1.0×106~3.0×108个/L。本项目选取不利情况（较大值），据此核算项目运营后全院废水污染物排放情况如下表所示：

表3.2-2  项目运营后全院废水产生及处理后排放情况

| 废水量 | 项目 | CODCr | BOD5 | NH3-N | SS | 粪大肠杆菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323884m3/a | 产生浓度（mg/L） | 300 | 150 | 50 | 120 | 3×10 8个/L |
|  | 产生量（t/a） | 97.17 | 48.58 | 16.19 | 38.87 | 9.72×10 16个 |
|  | 纳管浓度（mg/L） | 250 | 100 | 30 | 60 | 5000个/L |
|  | 纳管排放量（t/a） | 80.97 | 32.39 | 9.72 | 19.43 | 1.62×10 12个 |
|  | 最终排入环境浓度（mg/L） | 30 | 6 | 1.5 | 10 | 1000个/L |
|  | 排放量（t/a） | 9.72 | 1.94 | 0.486 | 3.24 | 3.24×1011个 |

四、污水处理站设计规模

根据《医院污水处理技术规范》（HJ2029-2013）按日均污水量和变化系数确定设计水量。

其中：q-------医院日均单位病床污水排放量，L/床·d。

N-------医院编制床位数。

Kd-------污水日变化系数。Kd取值根据医院床位数确定：

A、N≥500床的设备齐全的大型医院，q=400L/床·d~600L/床·d，Kd=2.0~2.2；

B、100床＜N≤499床的一般设备的中型医院，q=300L/床·d~400L/床·d，Kd=2.2~2.5；

C、N＜100床的小型医院，q=250L/床·d~300L/床·d，Kd=2.5；

本项目床位数为1000张，q按500L/床·d计，Kd取2.0，经计算，本项目每日床位污水排放量为1000m3，结合废水污染源强计算结果综合分析，本项目污水处理站设计处理水量为1000m3/d。

### 运营期大气污染源强

项目废气主要为汽车尾气、污水处理站恶臭、食堂油烟和柴油发电机应急时产生的烟气。

1、汽车尾气

该项目汽车尾气主要来自于设置的停车场泊车排放。

建设项目拟设停车场机动车泊位1754个，其中地面1010个，地下744个。

地上停车场地面停车采用化整为零的策略，结合地形和环形道路网布置，采用草坪砖铺砌，本项目地面停车场汽车尾气无法集中控制，属于无规律间歇性排放，因此应遵守国家对汽车尾气排放的年检制度，并做好停车场周边的绿化，避免尾气集聚浓度增加。在此基础上地上停车场产生的废气对周边环境影响较小。

地下车库汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NO2、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，项目区车流基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表3.2-8。

表3.2-8  机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L）

| 污染物 车种 | CO | HC | NO2 | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轿车（用汽油） | 191 | 24.1 | 22.3 | 0.291 |

停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：

g= f·M

其中：M= m·t

式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油），具体见表3.2-8；

M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）；

t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知约100s；

m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算。

由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以50m计），则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NO2与SO2的量分别为5.310g、0.670g、0.620g与0.00808g。

停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、中、晚较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。根据类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均一日出入三次。根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。

车库的大气污染物排放情况见表3.2-8。

表3.2-8  项目车库汽车废气污染物产生情况

| 因子 | 污染物排放量 |
| --- | --- |
|  | CO | HC | NO2 | SO2 |
| 单个汽车污染物量(kg/d) | 5.31×10-3 | 0.67×10-3 | 0.62×10-3 | 0.00808×10-3 |
| 车库污染物量(t/a) (车流量以2241辆/天计) | 4.34 | 0.55 | 0.51 | 0.0066 |

由以上计算结果可知，该项目区块内地下车库使用时，产生CO为4.34t/a，HC为0.55t/a，NO2为0.50t/a，SO2为0.0066t/a。

2、污水处理站恶臭

项目设计建设一套污水处理设备，采用“调节池+水解酸化+接触氧化+次氯酸钠消毒”主体工艺处理项目运营后产生的混合污水。污水处理站处理规模为1000t/d，污水处理站排出的废气污染物主要为NH3、H2S、臭气等。主要恶臭源是进水格栅、水解酸化池以及污泥消毒池等。

为保守起见，本次环评类比类似处理规模（大于本项目1000t/d处理规模）的污水处理站，得出项目的恶臭污染物的源强见表3.2-9（类比出处：合肥市安徽医科大学第一附属医院本部，设计处理能力为2000t/d）：

表3.2-9  医院污水处理站恶臭污染物产生情况

| 污染物 | 恶臭污染物源强 |
| --- | --- |
|  | t/a | kg/h |
| NH3 | 0.154 | 0.0176 |
| H2S | 0.004 | 0.00048 |

由上表可知污水处理站恶臭污染物NH3、H2S产生速率分别为0.0176kg/h、0.00048kg/h。本项目污水处理站为地埋式，全密闭结构，所有水池均加盖板密封，用地下抽排风系统将自由逸散的气体收集起来，送至离子除臭处理系统脱臭处理后，尾气经一根15m高的排气筒高空达标排放。离子除臭系统处理效率以90%计，项目污水处理系统废气污染物产生排放情况如下表所示：

表3.2-10  污水处理系统恶臭产生和排放速率情况

| 污染物 | 排气筒参数 | 产生情况 | 产生量t/a | 排放情况 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 （mg/m3） | 速率（kg/h） |  | 浓度 （mg/m3） | 速率（kg/h） |  |
| NH3 | 风机风量4000m3/h，排气筒高度为15m，内径0.4m，离子除臭处理效率90% | 4.4 | 0.0176 | 0.154 | 0.44 | 0.00176 | 0.0154 |
| H2S |  | 0.12 | 0.00048 | 0.004 | 0.012 | 0.000048 | 0.0004 |

项目污水处理系统废气污染物正常工况下处理达标分析如下表3.2-11所示：

表3.2-11  污水处理系统废气污染物达标分析

| 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度 | 最高允许排放速率kg/h | 最高允许排放浓度mg/m3 | 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.00176 | 0.44 | 2.45 | 1.0 | 达标 |
| H2S | 0.000048 | 0.012 | 0.165 | 0.03 | 达标 |

注：因排气筒高度不能高出周围200m半径范围内建筑3m以上，最高允许排放速率严格50%执行。

由上表可见正常工况下，污水处理站产生的NH3、H2S排放浓度和排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准值的要求。本项目污水处理站（包括污泥池）均为地埋式结构，且污水处理水池始终处于负压状态，可以避免臭气的无组织排放。因此，污水处理站周边臭气浓度将维持区域背景本底值，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值。

3、柴油发电机燃油废气

项目应急柴油发电机仅作为应急备用电源，项目在门诊医技住院综合楼地下专用设备房设置了1台常用功率为1600kW的柴油发电机，年运营时间约16小时，根据《普通柴油检测方法及技术指标》（GB252-2011），其含硫率≤0.035%。备用发电机主要为消防设备、应急照明等提供备用电源，发电机运行过程会产生废气，主要成分为SO2、NOx和烟尘。

根据《大气污染工程师手册》，备用发电机额定燃油消耗量按210g/kWh计，则门诊楼柴油发电机的总耗油量为336kg/h。项目的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，每年使用16h，则柴油发电机耗油量为5.376t/a。

柴油属于低硫燃料，为清洁能源，燃烧过程中产生的废气主要为SO2、NOx和烟尘，根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）有关燃料的污染物排放因子，得到备用发电机废气排放源强如下：

表3.2-12  项目备用发电机尾气污染物产生情况一览表

| 污染源 | 项目 | 污染物 |
| --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOX | 烟尘 |
| 门诊楼备用柴油发电机 | 排污系数(kg/t油) | 20S | 2.92 | 0.62 |
|  | 排放量(kg/a) | 3.76 | 15.70 | 3.33 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.235 | 0.981 | 0.208 |
| 注：S为含硫率，根据《普通柴油》（GB252-2011）要求，自2013年7月1日开始要求所使用的柴油含硫率≤0.035%，因此本项目S取0.035，则SO2排污系数为0.7kg/t油。 |

由于项目使用的备用柴油发电机使用频率较低，在发电机燃油采用含硫量不大于0.035%的普通柴油条件下，其主要污染物SO2、NOx和烟尘的排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值标准要求。

项目柴油发电机废气合计产生量为SO23.76kg/a、NOX15.70kg/a、烟尘3.33kg/a。项目门诊医技住院综合楼柴油应急发电机组设置一个排气筒，排气筒设置于门诊医技综合楼楼顶，排放高度30m，在此基础上，应急柴油发电机使用过程中对大气环境及项目本身影响较小。

4、食堂油烟

项目食堂会产生油烟废气，食堂使用天然气作为燃料。烹调、油炸食物过程中产生的油烟主要由直径10-7-10-3cm的不可见微油滴组成，对周围大气环境有一定不利影响。项目概括建完成后食堂就餐人数共计4000人次/d，每人次耗油量按20g计，油烟产生量一般为食用油用量的1%，则项目食堂油烟产生量为0.8kg/d，292kg/a。本项目运营后共6个灶头，拟安装一套油烟净化设施，净化设施处理效率大于85%，风机风量12000m3/h，食堂每天工作6h。食堂油烟经油烟处理器处理后通过排气筒送至医技楼楼顶排放。项目食堂油烟产生情况为：292kg/a、0.133kg/h、11.11mg/m3。为满足达标排放要求，建设单位需采取处理效率不低于85%的油烟处理系统处理食堂油烟，处理后的食堂油烟排放情况为：43.8kg/a、0.015kg/h、1.67mg/m3。处理后油烟达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，即油烟排放浓度小于2mg/m3标准要求。食堂油烟排口位于医技楼楼顶，排气筒设置于楼顶东南角远离住院楼一侧，食堂油烟排口与最近的住院区距离保持在40m以上。

### 运营期固废污染源强

项目产生的固体废物主要为医疗废物、生活垃圾、餐厨垃圾、污水处理站污泥和栅渣。

1、医疗废物

医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。

医疗废物属于《国家危险废物名录》（2016年版）中“HW01 医疗废物”，其种类各异，影响和危害程度也不尽相同，因此须对医疗垃圾进行分类收集、严格包装、附专用标签后暂存于医疗废物暂存库，定期交由具有医疗废物处理资质单位处置。根据《医疗废物分类目录》的规定，医疗废物按其性质可分为五大类，即感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物。本项目医疗废物类别、常见组分或废物名称见下表。

表3.2-13  医疗废物分类名录

| 序号 | 医疗废物类别 | 常见组分或者废物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感染性废物 | ①被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用的卫生用品、医疗用品及医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 ②病原体的培养基、标本。 ③各种废弃的医学标本。 ④废弃的血液、血清。 ⑤使用后的一次性医疗用品、医疗器械（如指套、手套、压舌板等）。 |
| 2 | 损伤性废物 | ①医用针头、缝合针。 ②各类医用锐器，包括：手术刀锯、备皮刀等。 ③载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 |
| 3 | 病理性废物 | 手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 |
| 4 | 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或被污染的废弃药品、血液制品等。 |
| 5 | 化学废物 | ①废弃的化学试剂，如酸碱废液、含重金属离子废液、有机废液等。 ②废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 ③废弃的汞血压计、汞温度计。 |

根据近几十年来国内外对医疗废物产生的经验估算，住院部每天为0.5kg/床～1.0kg/床，本项目取1.0kg/（床·d）。建设项目实施后设置病床1000床，则项目医疗废物产生量为1000kg/d，365t/a。医院对医疗垃圾单独收集，暂存于项目区危废暂存场所，危废暂存场所收集医疗废物，要做好防渗、防漏、防雨淋等措施，必须设有明显标志，并安排专人负责管理。定期交有资格单位处置。

2、生活垃圾

病人病床每日生活垃圾平均为1.0kg，本项目日均住院人数以1000人计，产生生活垃圾1t/d；门急诊垃圾按每日每人次产生0.1kg计，以每天门诊人数3000人计，则产生生活垃圾为0.3t/d，医院职工每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，则产生生活垃圾0.75t/d，则项目合计产生生活垃圾2.05t/d，748.25t/a。

3、污水处理站污泥和栅渣

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院污水处理系统产生的污泥属于危险固废，其产生量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。污水处理站污泥与栅渣采用石灰消毒后收集暂存于危废暂存间，定期委托相关具有资质的单位处置。根据工程经验，污水处理站剩余污泥绝干量按照下式计算：

Y=YT×Q×Lr

式中：Y——绝干污泥产量，g/d；

Q——处理量，1000m3/d；

Lr——去除的BOD5浓度，本报告取50mg/L；

YT——污泥产量系数，本报告取0.8。

根据以上公式计算该项目污水处理站剩余污泥绝干量为40kg/d（14.6t/a）。剩余污泥含水率在99%以上，经脱水后含水率达到60%以下，计算含水率60%的污泥产生量36.5t/a。

项目栅渣产生量约5t/a，则污水处理站污泥、栅渣合计外运量约41.5t/a，污水处理污泥与栅渣定期清掏并采用石灰消毒后暂存于医疗废物暂存间，并及时交由有资质单位处理。

4、餐厨垃圾

本项目运营后每天就餐人数约2000人，餐厨垃圾产生量按0.2kg/（就餐人数·d）计算，则产生量为0.4t/d，即146t/a。

项目固废具体产生情况如下：

表3.2-14  项目固体废物产生情况表

| 序号 | 污染物名称 | 产生工序 | 形态 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 748.25 |
| 2 | 医疗废物 | 日常营运过程 | 固态 | 365 |
| 3 | 污水处理站污泥、栅渣 | 污水处理站 | 半固态 | 41.5 |
| 4 | 餐厨垃圾 | 食堂 | 固态 | 146 |

根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表3.2-15所示。

表3.2-15  危险废物属性判定表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 是否属于危险废物 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 否 | / |
| 2 | 医疗废物 | 日常营运过程 | 是 | HW01（831-001-01、831-002-01、831-003-01、831-004-01、831-005-01） |
| 3 | 污泥、栅渣 | 污水处理站 | 是 | HW01 831-001-01 |
| 4 | 餐厨垃圾 | 食堂就餐 | 否 | / |

项目污泥、栅渣经消毒处理后安全收集，与医疗废物集中暂存在危险废物暂存场所，委托有处理资质的单位进行处理；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理；餐厨垃圾由专用容器收集后委托有资质的单位清运处理。

固废收集、存放要求：项目在实施过程中须根据《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定对危险废物执行联单制度和申报登记制度；对危险废物的容器和包装物以及收集、储存、运输危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志。运输危险废物必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定；生活垃圾有组织堆放，及时清运，避免因长期堆放而孳生蚊蝇和恶臭。

其中危险废物汇总情况如下表所示：

表3.2-16  工程分析中危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | HW01 | 831-001-01、831-002-01、831-003-01、831-004-01、831-005-01 | 365 | 日常营运 | 固态 | 小于 2天 | T/In | 存放于危废暂存间，定期委托有处理资质单位处理 |
| 2 | 污水处理站污泥和栅渣 | HW01 | 831-001-01 | 41.5 | 污水处理站废水处理 | 半固态 | 小于 7天 | In |  |

### 运营期噪声污染源强

项目运营期主要噪声源为水泵房、配电房变压器、地下车库风机、备用柴油发电机等设备噪声，以及区内汽车出入地下车库交通噪声和外环境道路噪声等。

表3.2-17  项目主要设备噪声源强分析  单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 设备位置 | 数量 | 噪声 源强 | 拟采取降噪措施 | 采取措施后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 门诊医技住院综合楼地下设备房 | 6台 | 70-75 | 设于地下专用机房内、设备基础减震、合理布局、墙壁隔声、选用低噪设备、距离衰减 | ≤55 |
| 2 | 生活水泵 | 门诊医技住院综合楼地下设备房 | 1台 | 80-85 | 设于地下专用机房内；采用低噪声水泵；进出水管安装减振接头；建筑隔声、机房设吸声材料；给水管道穿墙和楼板时做减振处理；进出水管上设置柔性减振接头；墙壁隔声、距离衰减 | ≤55 |
| 3 | 消防水泵 | 门诊医技住院综合楼地下设备房 | 1台 | 80-85 |  | ≤55 |
| 4 | 污水处理站水泵 | 院区东侧污水处理站地下设备房 | 1台 | 75-80 |  | ≤50 |
| 5 | 地下车库风机 | 门诊医技住院综合楼地下区域 | 5台 | 75-80 | 设于地下专用机房内；采用低噪声风机；出风口设置消声器，采用隔声罩隔声并安装减震器；采用柔性接头；设备基础减震；墙壁隔声，距离衰减 | ≤50 |
| 6 | 备用柴油发电机 | 门诊医技住院综合楼地下设备房 | 1台 | 85-90 | 设于地下专用房内；出风口设置消声器；采用隔声罩隔声并安装减震器；墙壁隔声；距离衰减；选用低噪声设备 | ≤60 |
| 7 | 冷却塔 | 门诊医技住院综合楼住院部楼顶 | 2台 | 75-80 | 选横流式超低噪音冷却塔；采用隔声罩隔声并安装减震器；临敏感目标侧加设声屏障；进风口安装消音器；距离衰减 | ≤60 |
| 8 | 水冷空调机组 | 门诊医技住院综合楼地下设备房 | 2台 | 75-80 | 选用低噪声设备；合理布局；地下专用设备房；水泵安装时采用减震台座及软接头；风机进出风管均安装消音器，机座进行减震处理；墙体隔声； 距离衰减 | ≤55 |

表3.2-18  区内交通噪声等源强

| 声源 | 运行状况 | 声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 小型车 | 怠速行使 | 59-76 |
|  | 正常行使 | 61-70 |
|  | 鸣笛 | 78-84 |

此外，项目四周均有道路，其中北侧为规划祁门路，东侧为现状上海路，南侧为规划支路，西侧为棠越路，两个地块中间以江村路相隔，其中江村路和棠越路均为规划支路，支路产生的噪声影响一般很小，东侧的上海路与本项目最近的门诊医技综合楼的最近距离超过120m，且住院楼侧对上海路，故上海路交通噪声对住院楼的影响较小，因此本项目重点考虑规划祁门路对项目运营后的住院楼噪声影响。

规划祁门路为城市主干路，红线宽度45m，双向六车道，时速60km/h，祁门路道路中心线与项目住院楼最近距离为60m，祁门路道路交通噪声会对项目住院楼病房病人休息产生一定的影响。

### 营运期污染物排放情况汇总

本项目营运期各种污染物的产生源强见表3.2-19。

表3.2-19  项目各种污染物排放量汇总

| + | 污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | t/a | 323884 | 0 | 323884 | 323884 |
|  | COD | t/a | 97.17 | 16.2 | 80.97 | 9.72 |
|  | 氨氮 | t/a | 16.19 | 6.47 | 9.72 | 0.486 |
|  | BOD5 | t/a | 48.58 | 16.19 | 32.39 | 1.94 |
|  | SS | t/a | 38.87 | 19.44 | 19.43 | 3.24 |
|  | 粪大肠菌群 | MNP/L | 9.72×10 16个 | 9.7198×10 16个 | 1.62×10 12个 | 3.24×1011个 |
| 废气 | 汽车尾气 | SO2 | t/a | 0.0066 | 0 | — | 0.0066 |
|  |  | NO2 | t/a | 0.50 | 0 | — | 0.50 |
|  |  | CO | t/a | 4.34 | 0 | — | 4.34 |
|  |  | HC | t/a | 0.55 | 0 | — | 0.55 |
|  | 污水处理站 | H2S | t/a | 0.004 | 0.0036 | — | 0.0004 |
|  |  | NH3 | t/a | 0.154 | 0.1386 | — | 0.0154 |
|  | 食堂油烟 | kg/a | 292 | 248.2 | — | 43.8 |
|  | 柴油发电机烟气 | SO2 | kg/a | 3.76 | 0 | — | 3.76 |
|  |  | NOx | kg/a | 15.70 | 0 | — | 15.70 |
|  |  | 烟尘 | kg/a | 3.33 | 0 | — | 3.33 |
| 固废 | 生活垃圾 | t/a | 748.25 | 748.25 | — | 0 |
|  | 餐厨垃圾 | t/a | 146 | 146 | — | 0 |
|  | 医疗废物 | t/a | 365 | 365 | — | 0 |
|  | 污水处理站污泥和栅渣 | t/a | 41.5 | 41.5 | — | 0 |

# 环境现状调查与评价

## 自然环境概况

### 地理位置

合肥市位于安徽省中部，长江淮河之间、巢湖之滨，素有“江南之首，中原之喉”、“淮右襟喉，江南唇齿”之称。合肥市辖庐阳区、包河区、瑶海区、蜀山区、巢湖市、肥东县、肥西县、长丰县、庐江县，并赋予合肥高新技术产业开发区、合肥经济技术开发区、合肥新站高新技术产业开发区、巢湖经济开发区市级管理权限。全市总面积11408.48平方公里（其中巢湖水面面积769.5平方公里），市区总面积838.52平方公里，建成区面积360平方公里。

### 地形、地貌、地质

合肥市处于古老的江淮丘陵，地貌岗冲起伏，宏观地形西北高、东南低、呈现较缓的波状平原状态，地面标高一般在12～45m之间，合肥市区高程大致在10.4～43.4m范围，少许沿河低洼地区在8.4～10.4m。

合肥地区土地承载力在2.5～2.8kg/cm之间，地下基岩埋深10～15m，为第三纪红砂岩，无明显地下河道，无地质断层。

合肥市历史上没有发生过大的地震灾害，工程防震设计按七度设防。

### 气象资料

合肥属亚热带湿润季风气候。气候温和，四季分明，雨量适中，雨热同季，易涝易旱。常年平均气温15.70C。年平均降水量998.4毫米。降水量集中在6-8月份，其降水量约占全年降水量的41%。年平均蒸发量为1514毫米。年平均日照量为2163小时，以七、八两月最多。无霜期230天。冰冻期82天左右。其自然条件具有如下特点:

（1）季风明显，四季分明。合肥市地处中纬度地带，是季风气候最为明显的区域之一。春夏秋冬四季分明，“春暖”、“夏炎”、“秋爽”、“冬寒”感觉明显。气象上常以候平均气温作为划分四季的标准，候平均小于10℃为冬季，大于22℃为夏季，介于10-22℃之间为春秋季，合肥市四季大致分配是:春季2个月，夏季4个月，秋季2个月，冬季4个月。

（2）气候温和，雨量适中。合肥市地居中纬度，气候温和。年平均气温在15-16'C之间，属于温和的气候型。冬季，月平均气温在1.5-5.0℃之间，夏季7月平均气温为27.5-28.5℃左右，平均年较差各地在25-27℃之间，除个别年份外，严寒期与酷暑期短促;全市年平均降水量在940-1000毫米之间，雨量比较适中。

（3）春温多变，秋高气爽。4、5两月是冬季风过渡到夏季风期间，在此时段，南北气流，相互交汇，酿成春季天气气候变化无常。时冷时暖，时晴时雨为合肥市春季气候的特色。春季3-5月降水量约占全年降水量的29%左右。

（4）梅雨显著，夏雨集中。梅雨是淮河以南地区的气候特色之一，而且差异很大，一般我市入梅期在6月中旬，出梅期在7月中旬的旬初，梅雨期近一个月。最早入梅在5月底，最迟出梅可至7月底。夏雨集中是季风气候的特征之一，是雨带缓行北上的结果，夏雨集中程度越向北越大，6、7、8三个月自南向北占全年降水量的35-45%。

### 水文状况

建设项目区域内主要地表水系为南淝河和巢湖。

（1）南淝河

南淝河古称施水、金斗河，是巢湖水系的一大支流， 发源于安徽省中部大潜山余脉的南部，有南北两源，两源头均在肥西县境内。北源（主流）在长岗乡邓店村西侧冲洼间汇水成河；南源于将军岭镇南水田中汇水成河。两源于鸡鸣山北麓汇合，河型渐显，水量方大，自此以下始名南淝河。河道过鸡鸣山东北麓，东南行经古城南，进董铺水库。出库后，曲屈东南行7km，于合肥老城区西1.5km处，与北来的四里河汇合。再东抵环城西路边略趋北，过亳州路桥，沿环城北路东行，过阜阳路桥，在老城区东北角（逍遥津公园对面）汇板桥河来水。干流沿环城东路北段南行，过淮河路桥后，在长江路桥处折东，至滁州路中段复转南。过孝肃桥（芜湖路桥）后，左纳史家河水，至雨花桥右纳二里河水，后逶迤东南行，至肥东县龙塘乡河上口，受二十埠河来水。又东南行至三叉河，店埠河来会，再南行至板桥，长乐河水注入，最后出施口入巢湖。南淝河全长71km，流域面积1544km2，其中自董铺水库坝下自入巢湖口长为41.4km。左岸为长丰县、庐阳区、瑶海区、肥东县，右岸为肥西县、蜀山区、包河区。南淝河干流上游建有董铺水库（大（二）型），在当涂路桥下游建有橡皮坝蓄水，城区段河道常水位通过橡皮坝控制，一般为10.0m左右。目前，南淝河干流董铺水库坝下（环湖东路）～当涂路桥（二环路）17km段，河道两侧及当涂路桥～合钢二厂引水渠3.8km河段左岸，已按规划修建了高程为14.8～16.8m的防洪堤（墙）计37.8km。此外，结合南淝河综合治理和航道建设工程，对河道进行了全面机械清淤，河道断面已基本达到防御100年一遇设计洪水的要求。南淝河干流上游建有董铺水库（大（二）型），在当涂路桥下游建有橡皮坝蓄水。城区段河道常水位通过橡皮坝控制，一般为10.0m左右。由于南淝河上游建有董铺水库，拦蓄了上游来水，除降雨时有天然水补给外，南淝河基本成无源之水。南淝河的水量主要靠降水补给，正常水位为8～9m。历年最高水位为16.19m（1954年7月11日阜阳路桥）。正常流量较小，淮河路桥安全泄量为400～500m3/s。实测最大流量，淮河路桥为1040m3/s（1954年7月11日）。

（2）巢湖

巢湖是我国五大淡水湖泊之一，属长江下游左岸水系，距合肥市约15km。巢湖流域面积13350km2，其中巢湖闸以上9130km2，多年平均水位为8.31m，平均水深3.06m，水位变化幅度平均为2.5m，水位为7.5～7.8m时湖泊水域面积约760km2。巢湖是巢湖市等地主要饮水水源。巢湖入湖河流有店埠河、塘西河、十五里河、塘西河、丰乐河、杭埠河、兆河等33条水系，主要通过裕溪河与长江进行水交流，因建巢湖闸和裕溪河闸，巢湖由原来的过水性河流性湖泊变成了受人工控制的半封闭、封闭式湖泊，其水域的水基本上不与长江水交流。

### 土壤、植被

合肥地区的土壤类型主要为黄棕壤和水稻土，黄棕壤为晚更新黄土状沉积物上发育的马肝土属，水稻土为发育在马肝土母质上的潴育性马肝田土属。马肝土质地较适中，土层深厚，肥力较高，耕性良好，是项目的主要旱作土壤，易种植蔬菜等旱作物；马肝田系由马肝土上长期种植水稻发育而成，为良水性水稻土，潴育层较厚，剖面发育良好，可作为麦、稻、油菜耕作土壤。

本地区以平原为主，所以除居住区用地外，均被开垦为耕地，因此，植被主要是作物（水稻、小麦、棉花）和蔬菜等。由于合肥市属于暖温带半湿润大陆季风气候区，日照充足，气候温和，雨量适中，所在该区域内亚热带的马尾松可以正常生长，在土壤脊薄的荒山地也可以成林，此外还有少量的黑松林，侧柏林等人工林分布。本区还有常绿阔叶树种，如女贞、黄柏、石楠、冬青、海桐、拘骨、夹竹桃、广玉兰、桂花、山茶花等，无珍稀物种。

## 大气环境质量现状调查及评价

根据2018年合肥市环境状况公报，全年空气质量达到优的天数为51天，良好214天，优良率为74%。全市可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度73微克/立方米，较2017年相比，年均浓度下降9%。细颗粒物（PM2.5）年均浓度为48微克/立方米，较2017年相比，年均浓度下降14%。完成省政府年度大气环境质量改善目标。

（1）二氧化硫

2018年合肥市全市二氧化硫年均浓度值为7微克/立方米，达到国家环境空气质量一级标准。

（2）二氧化氮

2018年合肥市全市二氧化氮年均浓度值为41微克/立方米，未达到国家二级标准，超标0.03倍。

（3）一氧化碳

2018年合肥市全市一氧化碳日均值第95百分位数为1.5毫克/立方米，达到国家一级标准。

（4）臭氧

2018年合肥市全市臭氧日最大8小时平均值第90百分位数为168微克/立方米，未达到达到国家二级标准，超标0.05倍。

（5）可吸入颗粒物

2018年合肥市全市可吸入颗粒物（PM10）年均值为73微克/立方米，未达到国家二级标准，超标0.04倍。

（6）细颗粒物

2018年合肥市全市细颗粒物(PM2.5)年日均值为48微克/立方米，未达到达到国家二级标准，超标0.4倍。

区域空气质量现状评价见下表：

表4.2-1    区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/ （ug/m3） | 标准值/ （μg/m3） | 占标率 /% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 60 | 11.7 | 不达标区 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 41 | 40 | 103 |  |
| CO | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | 1500 | 4000 | 37.5 |  |
| O3 | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | 168 | 160 | 105 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 73 | 70 | 104 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 48 | 35 | 137 |  |

项目位于不达标区。项目所在区域SO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域主要污染物为二氧化氮、臭氧、可吸入颗粒物、细颗粒物，分别超标0.03、0.05、0.04、0.37倍。

针对本项目，项目施工期扬尘对环境影响较大。根据《2018年合肥市大气污染防治工作方案》（合达办〔2018〕7号）、《2018年合肥市建设系统大气污染防治专项工作方案》、《合肥市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，通过调整优化产业布局、能源结构、运输结构和用地结构，强化区域联防联控，狠抓秋冬季污染治理，统筹兼顾、系统谋划、精准施策，坚决打赢蓝天保卫战，大幅减少主要大气污染物排放总量，协调减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量。

将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与城乡建设、生态环境保护主管部门联网。在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合；在其它施工路段进行灰土拌合，应采取有效措施，防治扬尘污染。加强道路扬尘综合整治。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。市区及各县（市）建成区严禁使用农用车运输土石方和货料。开展城市森林建设，加强城市绿化。在城市功能疏解、更新和调整中，将腾退空间优先用于留白增绿。建设城市绿道绿廊，实施“退耕还林还草”。大力提高城市建成区绿化覆盖率。

通过上述污染防治措施，合肥市环境空气质量已经逐渐改善，全市可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度73微克/立方米，较2017年相比，年均浓度下降9%。细颗粒物（PM2.5）年均浓度为48微克/立方米，较2017年相比，年均浓度下降14%。

为更进一步了解项目所在地（项目选址位于合肥市包河区祁门路以南、龙川路以北、棠越路以东、上海路以西）大气环境质量现状，委托安徽威正测试技术有限公司对项目所在地大气环境质量进行监测。

1、监测因子：二氧化硫、氮氧化物、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3、硫化氢和氨。

2、监测点布设：项目区布3个大气环境监测点，分别为安徽工业经济职业技术学院（G1）、平塘王居民点（G2）、席井居民点（G3），具体见表4.2-1。

表4.2-2  大气环境监测点布设表

| 测点 编号 | 测点名称 | 距建设地点位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |
| G1 | 安徽工业经济职业技术学院 | NW | 160 | 二氧化硫、氮氧化物、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3、硫化氢和氨 |
| G2 | 平塘王居民点 | W | 110 |  |
| G3 | 席井居民点 | SE | 950 |  |

4、监测时间：2018年10月27日~2018年11月2日。

5、监测方法

表4.2-3  污染物分析方法

| 污染物名称 | 分析方法 |
| --- | --- |
| 二氧化硫 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法(HJ482-2009) |
| 二氧化氮 | 盐酸奈乙二胺比色法（HJ479-2009） |
| PM10、PM2.5 | 重量法（HJ618-2011） |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 重量法（HJ618-2011） |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 |
| 硫化氢 | 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） |
| 臭氧 | 靛蓝二磺酸钠分光光度法HJ 504-2009 |
| CO | 非分散红外法GB/T 9801-1988 |

6、评价标准

区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，的二级标准。硫化氢、氨参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”评价。标准值见表4.2-4所示：

表4.2-4  环境空气质量现状评价标准

| 污染物 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | ug/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| H2S | 一小时平均 | 0.01 |  | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D |
| NH3 | 一小时平均 | 0.2 |  |  |

7、评价方法

采用单因子标准指数法。

式中：	：i指标j测点指数；

：i指标j测点监测值（mg/m3）；

：i指标二级标准值（mg/m3）。

8、评价结果及分析

环境空气现状监测结果以评价见表4.2-5：

表4.2-5  环境空气中大气污染物监测评价结果统计表

| 项目 | 监测点 | 小时值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围(ug/m3) | 超标率(%) | 最大污染指数 | 达标情况 |
| SO2 | 1# | 8~23 | 0 | 0.046 | 达标 |
|  | 2# | 10~30 | 0 | 0.06 |  |
|  | 3# | 9~25 | 0 | 0.05 |  |
| NO2 | 1# | 11~34 | 0 | 0.17 |  |
|  | 2# | 14~37 | 0 | 0.185 |  |
|  | 3# | 14~36 | 0 | 0.18 |  |
| 臭氧 | 1# | 38~71 | 0 | 0.355 |  |
|  | 2# | 42~81 | 0 | 0.405 |  |
|  | 3# | 37~79 | 0 | 0.395 |  |
| 氨 | 1# | 未检出 | 0 | 0 |  |
|  | 2# | 未检出 | 0 | 0 |  |
|  | 3# | 未检出 | 0 | 0 |  |
| H2S | 1# | 未检出 | 0 | 0 |  |
|  | 2# | 未检出 | 0 | 0 |  |
|  | 3# | 未检出 | 0 | 0 |  |
| CO | 1# | 300~600 | 0 | 0.06 |  |
|  | 2# | 300~800 | 0 | 0.08 |  |
|  | 3# | 300~900 | 0 | 0.09 |  |
| 项目 | 监测点 | 日均值 |
|  |  | 浓度范围(ug/m3) | 超标率(%) | 最大污染指数 | 达标情况 |
| SO2 | 1# | 12~15 | 0 | 0.1 | 达标 |
|  | 2# | 16~19 | 0 | 0.127 |  |
|  | 3# | 14~17 | 0 | 0.113 |  |
| NO2 | 1# | 22~24 | 0 | 0.3 |  |
|  | 2# | 26~28 | 0 | 0.35 |  |
|  | 3# | 24~26 | 0 | 0.325 |  |
| PM10 | 1# | 92~95 | 0 | 0.633 |  |
|  | 2# | 92~95 | 0 | 0.633 |  |
|  | 3# | 91~95 | 0 | 0.633 |  |
| PM2.5 | 1# | 52~60 | 0 | 0.8 |  |
|  | 2# | 51~59 | 0 | 0.787 |  |
|  | 3# | 52~60 | 0 | 0.8 |  |
| TSP | 1# | 128~135 | 0 | 0.45 |  |
|  | 2# | 128~135 | 0 | 0.45 |  |
|  | 3# | 128~135 | 0 | 0.45 |  |

由表4.2-5单因子计算结果表明：项目区各项监测因子浓度均低于环境质量标准浓度限值，满足环境质量标准要求。项目区的环境空气质量现状良好。

图4.2-1  大气监测点位分布图

## 地表水环境质量现状调查及评价

项目地表水系为南淝河，本环评引用《合肥兆耀工贸有限公司家具生产项目环境影响报告书》中2017年6月16日～6月17日的监测数据进行评价。该项目地表水体和监测断面与本项目完全相同，且监测时间符合引用时效性要求，可以作为本项目地表水现状监测数据。

1、监测布点

区域纳污水体为南淝河，水质现状监测共设3个断面，具体位置见表4.3-1。

表4.3-1  水质监测断面一览表

| 编号 | 监测断面 | 水体 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 小仓房污水处理厂排入南淝河上游500m断面 | 南淝河 |
| W2 | 小仓房污水处理厂排入南淝河下游500m断面 |  |
| W3 | 小仓房污水处理厂排入南淝河下游1500m断面 |  |

2、监测项目

根据建设项目排放废水性质、地表水体的功能特点，确定监测指标分别为pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP。

3、监测时间及频次

监测时间：2017年6月16日~2017年6月17日；

监测频次：连续2天、每天监测1次。

4、分析方法

监测方法按《环境监测技术规范》和《水质采样设计规定》中有关规定执行。分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中地表水环境质量标准基本项目分析方法进行，具体如下：

表4.3-2  地表水环境质量监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T6920-1986玻璃电极法 | pH无量纲 |
| 2 | 氨氮 | HJ535-2009纳氏试剂分光光度法 | 0.025 |
| 3 | 总磷 | GB 11893-1989钼酸铵分光光度法 | 0.01 |
| 4 | CODcr | 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 |
| 5 | BOD5 | HJ505-2009稀释与接种法 | 0.5 |

5、监测结果

根据安徽省中望环保节能检测有限公司提供的监测数据，区域地表水南淝河各监测断面水质现状监测结果见下表。

表4.3-3  地表水水质现状监测结果   单位：mg/l，pH除外

| 监测时间 | 监测断面 | 监测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODcr | BOD5 | NH3-N | TP |
| 2017年 6月16日 | W1 | 7.30 | 43 | 6.5 | 0.521 | 0.46 |
|  | W2 | 7.25 | 48 | 7.2 | 0.931 | 0.58 |
|  | W3 | 7.27 | 44 | 6.7 | 0.526 | 0.50 |
| 2017年 6月17日 | W1 | 7.34 | 42 | 6.2 | 0.508 | 0.48 |
|  | W2 | 7.28 | 46 | 6.8 | 0.903 | 0.56 |
|  | W3 | 7.30 | 42 | 6.3 | 0.511 | 0.51 |

6、地表水环境质量现状评价

（1）评价方法

将确定的功能水质标准与评价水域评价因子实际监测浓度相比较，采用单项污染指数法进行计算，分析该水域的环境质量和受污染程度，说明其是否满足确定的水质功能要求。

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

式中：Si——i种污染物分指数；

Ci——i种污染物实测值(mg/l)

CSi——i种污染物评价标准值(mg/l)

pH污染指数为：

(当PH≤7.0时)；

(当PH≥7.0时)。

式中：SPH——pH值的分指数

PHj——pH实测值；

PHSd——pH值评价标准的下限值；

PHSu——pH值评价标准的上限值。

水质参数的标准值指数大于1，说明该水质参数超过了规定的水质标准，已不能满足使用要求。

（2）评价标准

地表水体南淝河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，其各监测项目执行的标准详见下表。

表4.3-4   地表水环境质量标准   单位：mg/l，PH除外

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ类标准 | 6～9 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 |

（3）评价结果

地表水水质现状单因子指数计算结果见下表。

表4.3-5  地表水水质现状评价单因子指数计算结果

| 监测时间 | 监测断面 | 单因子指数计算结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODcr | BOD5 | NH3-N | TP |
| 2017年 4月21日 | 1# | 0.150 | 1.433 | 1.083 | 0.347 | 1.533 |
|  | 2# | 0.125 | 1.600 | 1.200 | 0.621 | 1.933 |
|  | 3# | 0.135 | 1.467 | 1.117 | 0.351 | 1.667 |
| 2017年 4月22日 | 1# | 0.170 | 1.400 | 1.033 | 0.339 | 1.600 |
|  | 2# | 0.140 | 1.533 | 1.133 | 0.602 | 1.867 |
|  | 3# | 0.150 | 1.400 | 1.050 | 0.341 | 1.700 |

由上表中结果可知，区域地表水体南淝河水质在监测时期不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求，主要超标因子为COD、BOD5和TP，最大超标倍数分别为0.6倍、0.2倍和0.933倍，主要超标原因为区域生活污水和农村面源污染引起。

## 建设项目声环境现状调查

项目委托安徽威正测试技术有限公司对项目地区声环境现状进行监测调查。

1、监测布点

监测点设置：项目共布设6个声环境监测点，在建设项目场界布设4个声环境现状监测点，敏感目标处布设2个声环境现状监测点，监测布点见表4.4-1。

表4.4-1  区域噪声现状监测布点情况一览表

| 序号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| 1# | 东场界1m处 |
| 2# | 南场界1m处 |
| 3# | 西场界1m处 |
| 4# | 北场界1m处 |
| 5# | 平塘王居民点 |
| 6# | 安徽工业经济职业技术学院 |

2、监测时间和频率

监测分昼间（06:00～22:00）和夜间（22:00～06:00）进行，监测2天，每天昼间、夜间各监测一次，统计连续等效A声级。

3、监测方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中附录中的监测方法进行，监测仪器为AWA6218B型噪声监测仪。

4、区域声环境现状监测结果

表4.4-2  噪声监测结果表  单位：dB(A)

| 类别 | 序号 | 监测时间 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场界和敏感点噪声 | 东边界1# | 2018.10.27 | 56.3 | 45.9 |
|  |  | 2018.10.28 | 56.7 | 46.1 |
|  | 南边界2# | 2018.10.27 | 55.7 | 45.6 |
|  |  | 2018.10.28 | 56.2 | 45.8 |
|  | 西边界3# | 2018.10.27 | 54.1 | 43.4 |
|  |  | 2018.10.28 | 54.5 | 43.5 |
|  | 北边界4# | 2018.10.27 | 54.4 | 44.5 |
|  |  | 2018.10.28 | 55.1 | 44.1 |
|  | 平塘王居民点 | 2018.10.27 | 55.6 | 46.1 |
|  |  | 2018.10.28 | 55.7 | 45.7 |
|  | 安徽工业经济职业技术学院 | 2018.10.27 | 56.1 | 45.7 |
|  |  | 2018.10.28 | 56.4 | 44.3 |

5、评价标准

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，噪声环境评价标准见表4.4-3。

表4.4-3  噪声环境评价标准

| 标准类别 | 标准限值 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| GB3096-2008《声环境质量标准》2类 | 60 | 50 |

6、评价结果

由以上监测结果可见，项目东、南、西、北场界及各敏感点声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求，项目区域声环境质量较好。

图4.4-1  声环境现状监测点位分布图

## 现状评价结果

1、大气环境现状评价：项目区各项监测因子浓度均低于环境质量标准浓度限值，满足环境质量标准要求。项目区的环境空气质量现状良好。

2、水环境现状评价：区域地表水体南淝河水质在监测时期不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求，主要超标因子为COD、BOD5和TP，最大超标倍数分别为0.6倍、0.2倍和0.933倍，主要超标原因为区域生活污水和农村面源污染引起。

3、声环境现状评价：项目场界及敏感点声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求，项目区域声环境质量较好。

# 环境影响预测评价

## 施工期环境影响评价

项目建设周期为2年。主要建设内容包括综合医院门诊医技住院综合楼、液氧站、污水处理站、停车楼、门卫室、行政办公培训综合楼、高压氧舱等。

项目在建设期间，各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成破坏和产生影响，主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。

### 施工期大气环境影响分析

建设项目在其施工建设过程中，大气污染物主要有：

1、粉尘及扬尘

在施工过程中，粉尘污染主要来源于：①建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；②运输车辆往来将造成地面扬尘；③施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘；④土地平整和土石方开挖过程中产生的粉尘。施工过程中产生的粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，威胁施工人员的身体健康。施工期间产生的粉尘和扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。

（1）前期准备阶段施工场地扬尘影响分析

根据现状调查，院内用地现状基本平整，土地经初步平整后进入土石方开挖阶段。该过程中产生的起尘量不仅与场地平整、土石方开挖施工作业方式、平整区域土地面积等有关，还受到现场风向、风速和湿度等自然条件的影响。在未采取遮挡和洒水的措施情况下，一般气象条件在风速为2.5m/s时，扬尘的影响范围可达到下风向150m，影响范围内TSP浓度平均值可达到0.49mg/m3；当有围挡或采取洒水措施后时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s时，施工现场和其下风向部分区域TSP浓度将超过环境空气质量标准中的二级标准，且随着风速的增加，施工粉尘产生的污染程度和超标范围也将随着增强和扩大。为此，评价要求施工阶段在项目区域四周设置高标准围挡隔尘，并在场地平整和土石方开挖过程中采取必要的洒水抑尘措施，确保产生的建筑垃圾、场地平整渣土及开挖的土石方及时清运，则施工粉尘使空气中TSP浓度明显升高的影响范围可以得到有效的控制，其影响距离控制在50m内。

虽然加强管理、采取必要措施后，施工场地平整和土石方开挖过程中扬尘可以得到适当的控制，但由于本工程施工场地与项目红线外的平塘王居民点、安徽工业经济职业技术学院等环境空气敏感目标的距离均较近，故此类工程施工仍将对区域和环境敏感目标的环境空气质量造成一定程度的不利影响，但其影响是暂时的，随着前期准备施工活动的结束，其不利影响也将结束。

（2）建筑材料运输扬尘、物料堆放扬尘等影响分析

项目施工建设期间回填土石方料及建筑材料的装卸和运输等过程中将产生扬尘污染。根据现有文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%左右以上。项目建设过程中的运输车辆以5吨的卡车居多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的条件下的经验计算公式为：

其中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车行驶速度，km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

下表为一辆5吨的卡车，通过一段长度500m的路面时，不同路面洁净程度和不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。因此可以通过采取限速行驶及保持路面清洁等措施减少施工汽车产生的扬尘对环境的影响。

表5.1-1  不同车速和地面洁净程度的汽车扬尘产生情况  单位：kg/辆·km

| P（kg/m2） 车速（km/h） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.028 | 0.048 | 0.065 | 0.080 | 0.095 | 0.159 |
| 10 | 0.057 | 0.095 | 0.129 | 0.160 | 0.189 | 0.319 |
| 15 | 0.085 | 0.143 | 0.194 | 0.240 | 0.284 | 0.478 |
| 20 | 0.113 | 0.191 | 0.258 | 0.320 | 0.379 | 0.637 |

施工期扬尘的另外一个主要原因是露天物料堆放和裸露场地的风力扬尘。施工工地的地面粉尘在风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重及环境风速、湿度等有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。扬尘属于面源，排放高度低。

施工场地的风力扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：——起尘量，kg/吨·年；

——距地面50m处风速，m/s；

——起尘风速，m/s；

——尘粒的含水率，%。

由上述公式可知，与粒径和含水率有关。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-2。

表5.1-2  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表5.1-3为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

表5.1-3  施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3

| 距离 | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP 小时平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.74 | 0.60 |

因此本工程在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土建房，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境、敏感点的影响。为了减少施工大气污染对周围环境的影响，本项目必须随时对道路进行洒水抑尘，建议每天洒水4～5次。此外为了控制扬尘对周围环境和环境敏感目标的影响，建设单位应加强对施工现场可能产生扬尘的每个环节的严格管理。在此基础上，施工扬尘对区域大气环境影响能控制在地块20-50m范围内，对区域大气环境影响较小。

2、机械废气

本项目施工期间将采用推土机、挖掘机、载重汽车等机械设备，这些设备在行驶和作业过程中将排放尾气，尾气中含一氧化碳(CO)、氮氧化物(主要以NO和NO2形式存在)和总烃(THC)等污染物。施工期间汽车尾气排放对区域环境空气质量有轻微的影响，但由于大气污染源较分散，且源强难以定量估算，因此主要在污染防治措施中提出对策建议，只要合理设置施工场地，有效落实各项环保措施，则施工机械废气对环境空气的影响较小，且是暂时的。

3、装修废气

在室内装修阶段，也会有污染物产生，室内环境污染的有害物质主要是：甲醛、氨、氡、苯和石材的放射性，对人体的危害很大。室内的甲醛主要来自于：用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材；贴墙纸、贴墙布、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等各类含有甲醛并可能向外界散发的装饰材料。室内的氨主要来自建筑本身，在建筑施工中使用的混凝土外加剂和氨水为主要原料的混凝土防冻剂。此外，氨还来自于装饰材料，如家具涂饰所用的添加剂和增白剂大部分使用氨水。苯为无色具有特殊芳香气味的液体，是室内挥发性有机物的一种。苯在各种建筑材料的有机溶剂中大量存在，主要来自于合成纤维、塑料、燃料、橡胶等。另外，还有装修中使用的胶、漆、涂料添加剂与稀释剂、胶粘剂和防水剂等都会造成室内的苯浓度超标。

一般来说，装修阶段产生有机废气的影响范围较小，15m外就基本不会对环境空气产生明显影响，项目性质为医院门诊和病房护理楼等，装修较为简单，涉及有机废气的各类装修材料用量较小，项目装修过程中产生有机废气对外环境及敏感目标的影响较小。

建筑物装修阶段室内环境污染控制应遵守装修工程施工规范，符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的有关规定，同时设计、施工中尽量采用底毒、底污染底装修材料。

表5.1-4  室内环境污染物浓度限值表

| 室内环境污染物 | 浓度限值 |
| --- | --- |
| 甲醛（mg/m3） | ≤0.10 |
| 苯（mg/m3） | ≤0.11 |
| 氨（mg/m3） | ≤0.20 |
| 总挥发性有机物TVOC（mg/m3） | ≤0.60 |

### 施工噪声环境影响评价

1、施工噪声环境影响评价

（1）施工噪声源强

工程建设施工阶段的主要噪声来自于施工机械和运输车辆的噪声，这部分噪声虽然是暂时的，但现在的施工过程采用的施工机械越来越多，施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点，如不加以控制，往往会对附近的噪声敏感点产生较大的噪声污染。根据有关资料主要施工机械的噪声状况具体见表3.2-2。

（2）施工噪声评价标准

现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

施工噪声对周围地区声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准进行评价。

表5.1-5  建筑施工场界噪声限值  Leq[dB(A)]

| 噪声限值 |
| --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

（3）施工期声环境影响预测

施工机械体积相对庞大，其运行噪声也较高，实际施工过程中往往各种机械同时工作，各种噪声源的声能量相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

当声源大小与测试距离相比小得多时可将此声源视为点声源，距离衰减公式为：

LP=Lp0-20lgr/r0–R–α（r–r0）

式中：LP：受声点所接受的声压级，dB（A）；

Lp0：距声源1m处的声级，dB（A）；

r：声源至受声点的距离，m，r>2r0；

r0：参考位置的距离，取1m；

R：隔声量，项目四周设置围挡，隔声效果达15dB(A)左右；

α：大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m；

用以上公式计算各噪声源随距离衰减后的噪声值，表5.1-6列出了施工机械对不同距离各施工阶段的噪声影响结果。

表5.1-6  不同距离处各阶段设备影响值  dB(A)

| 施工阶段 | 机械设备 | 源强 （10m处） | 噪声预测值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 120m | 140m | 200m |
| 衰减值 | -6 | -12 | -15.6 | -18.1 | -20 | -21.6 | -22.9 | -26 |
| 土石方 | 液压挖掘机 | 86 | 80 | 74 | 70.4 | 67.9 | 66 | 64.4 | 63.1 | 60 |
|  | 电动挖掘机 | 83 | 77 | 71 | 67.4 | 64.9 | 63 | 61.4 | 60.1 | 57 |
|  | 轮式装载机 | 91 | 85 | 79 | 75.4 | 72.9 | 71 | 69.4 | 68.1 | 65 |
|  | 推土机 | 85 | 79 | 73 | 69.4 | 66.9 | 65 | 63.4 | 62.1 | 59 |
|  | 重型运输车 | 86 | 80 | 74 | 70.4 | 67.9 | 66 | 64.4 | 63.1 | 60 |
| 基础 | 振动夯锤 | 94 | 88 | 82 | 78.4 | 75.9 | 74 | 72.4 | 71.1 | 68 |
|  | 打桩机 | 105 | 99 | 93 | 89.4 | 86.9 | 85 | 83.4 | 82.1 | 79 |
|  | 混凝土输送泵 | 90 | 84 | 78 | 74.4 | 71.9 | 70 | 68.4 | 67.1 | 64 |
|  | 商砼搅拌车 | 84 | 78 | 72 | 68.4 | 65.9 | 64 | 62.4 | 61.1 | 58 |
|  | 混凝土振捣器 | 84 | 78 | 72 | 68.4 | 65.9 | 64 | 62.4 | 61.1 | 58 |
| 结构 | 商砼搅拌车 | 84 | 78 | 72 | 68.4 | 65.9 | 64 | 62.4 | 61.1 | 58 |
|  | 混凝土输送泵 | 90 | 84 | 78 | 74.4 | 71.9 | 70 | 68.4 | 67.1 | 64 |
|  | 混凝土振捣器 | 84 | 78 | 72 | 68.4 | 65.9 | 64 | 62.4 | 61.1 | 58 |
|  | 商砼搅拌车 | 84 | 78 | 72 | 68.4 | 65.9 | 64 | 62.4 | 61.1 | 58 |
| 装修 | 云石机、角磨机 | 90 | 84 | 78 | 74.4 | 71.9 | 70 | 68.4 | 67.1 | 64 |
|  | 空压机 | 88 | 82 | 76 | 72.4 | 69.9 | 68 | 66.4 | 65.1 | 62 |

由上表预测结果可知，基础工程阶段使用较多的打桩机噪声较大，施工噪声的影响范围白天为300m以内，夜间需在500m以外才能达到作业噪声限值。

（4）对敏感点及区域环境的影响分析

噪声从声源传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：

LA(r)＝LA(r0)－(Ader＋Abar＋Aatam＋Aexc)

式中，LA(r)－距声源r 处的A声级；

LA(r0)－参考位置r0 处的A声级；

Ader－声波几何发散所引起的A声级衰减量，即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Ader＝20lg(r/r0)；

Abar－遮挡物所引起的A声级衰减量，遮挡物通常包括建筑物墙壁的阻挡、建筑物声屏障效应以及植物的吸收屏障效应等，对于产生阻挡的植物而言，只有通过密集的植物丛时，才会对噪声产生阻挡衰减作用；

Aatam－空气吸收所引起的A声级衰减量，其计算公式为：A＝αΔr/100，其中α是每100m空气的吸声系数，其值与温度、湿度以及噪声的频率有关，一般来讲，对高频部分的空气吸声系数很大，而对中低频部分则很小，Δr是预测点到参考位置点的距离，当Δr<200m时，Aatam近似为零，一般情况下可忽略不计；

Aexc－附加A声级衰减量，附加声级衰减包括声波在传播过程中由于云、雾、温度梯度、风而引起的声能量衰减及地面反射和吸收，或近地面的气象条件所引起的衰减。一般情况下的环境影响评价中，不需考虑风、云、雾及温度梯度所引起的附加影响。但是遇到下列情况就要考虑地面效应的影响：

①预测点距声源50m以上；

②声源距地面高度和预测点距地面高度的平均值小于3m；

③声源与预测点之间的地面为草地、灌木等覆盖。

由于上述情况导致的附加衰减量可以用公式Aexc＝5lg(r/r0)计算。

施工机械噪声主要属于中低频噪声，单台设备不同距离处的噪声值预测公式为：

LA(r)＝LA(r0)－Ader－Aexc＝LA(r0)－25lg(r/r0)

式中，Ader =20lg(r/r0)         Aexc =5lg(r/r0)

多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为：

式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。

根据以上预测方法，按不同施工阶段施工机械组合作业情况（土方工程：挖掘机2台、推土机2台、重型运输车4台；基础工程：打桩机2台、运输车辆2台、混凝土输送泵2台；结构工程：混凝土搅拌运输车2台、混凝土振捣器2台、电焊机3台、运输车辆2台；装修工程：木工电锯2台、角磨机2台、空压机2台、电焊机2台），在未采取降噪措施的情况下，得出不同施工阶段在不同距离处的噪声预测值，预测结果见表5.1-7。

表5.1-7  不同施工期施工场界噪声影响计算结果

| 项目 | 最近距离*（m） | 噪声影响值，dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 土石方 | 基础工程 | 结构 | 装修 |
| 东场界 | 20 | 83.8 | 97.1 | 83.8 | 84.1 |
| 南场界 | 40 | 77.8 | 91.1 | 77.8 | 78.1 |
| 西场界 | 40 | 77.8 | 91.1 | 77.8 | 78.1 |
| 北场界 | 20 | 83.8 | 97.1 | 83.8 | 84.1 |
| 平塘王村 | 130（距施工区域距离） | 67.4 | 80.7 | 67.4 | 67.7 |
| 安徽工业经济职业技术学院 | 180（距施工区域距离） | 64.7 | 78.0 | 64.7 | 65.0 |
| 标准值 | 昼间 | — | 70 |
|  | 夜间 | — | 55 |
| 达标 距离 | 昼间 | — | 98 | 450 | 98 | 101 |
|  | 夜间 | — | 560 | 980 | 560 | 570 |

*：本评价预测距离以施工区域距离场界和敏感目标的最近距离为准。

从表6.1-5预测结果可见，各阶段施工时对各场界的影响值均不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相应施工阶段昼间噪声限值要求，基础工程阶段尤为突出，最大超标分贝27.1dB（A），且夜间施工噪声影响较白天更为突出。项目场界四周较近的敏感目标噪声预测值均超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，其中施工噪声对项目场界外平塘王居民点影响最明显，且夜间施工设备噪声影响比昼间更大。

2、运输车辆噪声环境影响预测与评价

由工程分析可知，项目施工期运输车辆噪声在75~90dB(A)之间。为减少运输车辆噪声对环境保护目标的影响，建议施工期间合理设置运输车辆进出工地的出入口，远离环境保护目标处。当不可避免时，夜间运输车辆出入工地时严禁鸣笛。由于运输车辆流动性较强，较难定量分析，随着施工期的结束，运输车辆对周围环境的噪声影响也会结束。因此施工期运输车辆噪声不会对项目所在地声环境产生明显不利影响。

### 施工期水环境影响分析

项目施工使用商业混凝土，不在现场搅拌，无搅拌设备清洗废水，施工过程产生的废水主要有施工现场清洗废水、施工设备废水以及施工人员生活污水。

（1）施工含油废水

各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水，会有一定量的油污。同时在设备安装过程中，因调试、清洗设备，也会产生一定量的含油废水。在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷，另外，设置临时隔油池，生产含油废水经临时隔油池处理后回用于洒水抑尘，不外排，对区域地表水环境影响较小。

（2）生活污水

它是由于施工队伍的生活活动造成的，包括食堂废水、洗涤废水和冲厕废水。生活污水含有大量细菌和病原体。

项目施工期间，必须严格加强对施工人员的管理，施工人员产生的生活污水依托临时化粪池处理后接管进入小仓房污水处理厂。

（3）施工现场清洗废水

它虽然无大量有毒有害污染物质，但其中可能会含有较多的泥土、砂石和一定的地表油污和化学物品。施工营地建立处理施工期打桩产生的泥浆水、施工机械清洗废水等废水的沉淀池，此部分废水经沉淀后回用，不外排。

同时，修建临时施工废水排放渠道，引流施工场地内的污废水至沉砂池、沉淀池处理，降低施工期机械洗刷废水对地表水环境和地下水环境的不利影响。

在此基础上，项目施工现场清洗废水对区域地表水影响较小。

### 施工固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要为主体工程施工产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾以及弃土方。

项目土建施工产生的建筑垃圾合计约5677t。建筑垃圾中可回收部分尽可能外售给物料回收部门回收利用，不可回收部分清运至指定的建筑垃圾堆放场，不外排。

施工期生活垃圾合计产生量为66t，全部由垃圾桶收集后由环卫部门统一清运，不外排。

施工期产生废弃土方产生量经工程分析部分计算可知为27.71万m3，均由施工单位清运至城市主管部门指定的弃渣场堆放。

施工期固废产生、处理及排放情况见下表：

表5.1-8  施工期固废产生、处理及排放情况表

| 序号 | 固废种类 | 固废组成 | 产生量（t） | 处置措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建施工建筑垃圾 | 80%废混凝土和砖石，20%钢筋头、废木料 | 5677 | 钢筋头、废木料占20%（1135吨），全部回收利用，剩余不能回收利用的建筑垃圾需要向城市主管部门申请，堆放至其指定的履行相关手续的建筑垃圾堆放场 | 固废均得到合理处置，零排放 |
| 2 | 施工生活垃圾 | 日常生活产生的一般固废 | 66 | 委托环卫部门统一处理 |  |
| 3 | 废弃土石方 | 地下部分建设所挖土方 | 27.71万m3 | 其中1.62万m3用于场地内绿化，其余土方由施工单位清运至城市主管部门指定的弃渣场堆放 |  |

由上表可知，项目施工期固废均能得到有效处置，根据建设部2005年第139号令《城市建筑垃圾管理规定》：建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。处置建筑垃圾的单位，应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，方可处置。施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。

此外，项目建筑垃圾和渣土运输过程中严格执行《合肥市建筑垃圾管理办法》（2017年5月1日）的规定：

1、因工程建设原因产生建筑垃圾的，建设单位应当在工程开工前十五日内，向市城市管理部门申请办理建筑垃圾处置核准手续，并提供下列材料：

（1）建筑垃圾处置方案（包括减排、污染防治、综合利用等措施）；

（2）建设工程规划许可证或者其他相关审批材料；

（3）建设工程项目总平面图。

2、建设单位、施工单位以及建筑垃圾运输单位应当在建设工程开工前，与建设工程所在地区城市管理部门签订建筑垃圾处置责任书，明确处置要求以及污染防治、运输安全等责任。

3、建设单位应当按照下列要求加强施工工地管理，防止建筑垃圾污染周围环境：

（1）设置连续、密闭的围挡，高度不得低于1.8 米；

（2）设置建筑垃圾处置公示牌，标明建设单位、施工单位、运输单位名称以及城市管理、公安交通管理、环境保护等部门的投诉、举报电话；

（3）在出入口安装视频监控设备，并安排专人维护；

（4）对工地内车行道路和出入口道路进行硬化处理；

（5）配置规范的车辆冲洗设备，确保驶离工地的车辆清洁，并做好泥浆、污水、废水污染防治工作；

（6）建筑垃圾应当在四十八小时内清运完毕，并做好清运信息登记保存工作；无法清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场所，并采取覆盖、洒水等措施。

（7）法律、法规、规章规定的其他要求。

4、任何单位和个人不得擅自倾倒、处置建筑垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，不得将建筑垃圾混入生活垃圾进行处置。

由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此建设单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，避免对周围环境造成影响。建设单位和施工单位应按照有关规定首先向市容环境卫生主管部门提出申请，并根据指定地点、运输路线、时间运行处置。

### 水土流失影响

施工期的水土流失是短期行为，因此本评价的重点将放在对水土流失产生的原因、水土流失的发生时期等分析上，目的是寻求合理的施工方案，以尽可能地减少水土流失量。

本工程在建设过程中，一方面破坏原有土地的水土保持植被，另一方面在施工过程中地表裸露后被雨水冲刷将造成水土流失，水土流失主要表现在以下几个方面：

（1）施工时破坏植被产生水土流失；

（2）主体建筑基础开挖、破坏地块产生水土流失；

（3）工程土方处置不当产生水土流失。

因此，施工期的水土流失原因主要是施工期堆土场地的表土较为疏松，降雨期间容易使松散的表土随雨水径流流失。项目在施工期会导致表层土的剥离，使原本植被覆盖度就较低的地表植被破坏，在一定程度上会加剧的水土流失程度。

项目施工期在施工场界外围修筑临时排水沟，防止雨水对开采面的冲刷而直接进入周围水体，同时也收集含有大量土粒的雨水。从源头上减少水土流失的形成；建设场界内的水土保持与建设计划有机结合，使裸露的挖开面尽量少，施工结束后尽快覆土绿化，减少挖开面裸露时间和裸露面积，同时也尽快的利用弃土，两方面均能减少和防止水土流失的发生。

## 营运期环境影响评价

### 环境空气影响分析

#### 预测因子选择

1、汽车尾气

地上停车场地面停车采用化整为零的策略，结合地形和环形道路网布置，采用草坪砖铺砌，本项目地面停车场汽车尾气无法集中控制，属于无规律间歇性排放，因此应遵守国家对汽车尾气排放的年检制度，并做好停车场周边的绿化，避免尾气集聚浓度增加。在此基础上地上停车场产生的废气对周边环境影响较小。

建设项目地下车库内汽车排放的有害物主要是一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOX）等有害物质，根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002），只要提供充足的新鲜空气，将空气中的CO浓度稀释到《工业企业设计卫生标准》规定的范围以下，HC、NOX均能满足《工业企业设计卫生标准》的要求。因此在设计地下车库的通风设计时，应注意以下几点：

①设置机械排风系统、机械排烟系统和送风系统（自然补风或机械送风），或机械排风系统兼排烟系统和送风系统。

②做好车库库房的通风排气，避免尾气集聚浓度增加。地下停车库以每小时6次换气，满足进风≥5次每小时为要求。

③项目区的地下停车库虽然配有排气系统，但为了将汽车尾气影响降到最低，在排风口的设计上，建议将汽车尾气排风口引到室外竖井排放，竖井出口设置在绿化带内，远离人员活动区，以减少对人们的影响。

本项目地下车库设置了机械排风系统，以每小时6次换气，满足进风≥5次每小时为要求，共设置5个排风口，均位于绿化带内，远离人员活动区，满足上述要求，项目地下车库汽车尾气对区域居民和区内工作人员的影响较小。

2、食堂油烟

项目食堂油烟产生量为0.8kg/d，292kg/a。本项目运营后共6个灶头，安装一套油烟净化设施，风机风量12000m3/h，净化设施处理效率不小于85%，食堂油烟经油烟处理器收集、处理后通过排气筒送至房顶排放。项目食堂油烟产生情况为：292kg/a、0.133kg/h、11.11mg/m3。为满足达标排放要求需采取处理效率不低于85%的油烟处理系统处理食堂油烟，处理后的食堂油烟排放情况为：43.8kg/a、0.015kg/h、1.67mg/m3。处理后油烟达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，即油烟排放浓度小于2mg/m3标准要求。食堂油烟排口位于医技楼楼顶，排气筒设置于楼顶东南角远离住院楼一侧，食堂油烟排口与最近的住院区距离保持在40m以上。

3、柴油发电机燃油废气

柴油发电机尾气主要为SO2、NOx和烟尘，产生量非常小，项目柴油应急发电机组设置一个排气筒，备用柴油发电机废气经收集后引至医技楼楼顶排放，排放高度30m。废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值标准要求。

4、污水处理站废气

项目建成后污水处理站的处理规模为1000m3/d。项目污水处理站为地埋式，污水处理站废气主要来自格栅、调节池等污水处理过程中，以及污泥池内，主要污染物是NH3、H2S。项目污水处理站主要构筑物格栅、调节池等全部位于地下，并加盖密闭，本环评要求收集后的污水处理站废气经离子除臭处理系统装置处理后尾气经一根15m高排气筒高空达标排放。

项目评价因子为污水处理站排放的NH3、H2S。评价因子和评价标准见下表：

表5.2-1   评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1h平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值” |
| NH3 | 1h平均 | 200 |  |

#### 预测参数

根据《环境影响评价影响导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目选取氨和硫化氢作为估算模式预测因子，相关参数如下表所示：

表5.2-2   估算模式参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 1 | 城市/农村 | 城市 |
| 2 | 人口数 | 800万 |
| 3 | 最高环境温度/℃ | 41 |
| 4 | 最低环境温度/℃ | -20.6 |
| 5 | 土地利用类型 | 城市 |
| 6 | 区域湿度条件 | 湿润 |
| 7 | 考虑地形 | ☑是□否 |
| 8 | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 13 | 考虑岸线熏烟 | □是☑否 |
| 26 | 岸线距离/km | / |
| 27 | 岸线方向/° | / |

本项目评价因子相关参数如下表所示：

表5.2-3   项目点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数 /h | 排放 工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 污水处理站排气筒 | 449 | 248 | 20.7 | 15 | 0.4 | 8.84 | 20 | 8760 | 连续 排放 | 0.00176 | 0.000048 |

注：以项目区西南角为坐标原点，东西向为横轴，南北向为纵轴。

#### 预测内容

大气环境影响预测内容依据评价等级和项目特点来定，确定预测内容如下:

(1)	NH3和H2S对敏感保护目标的影响值；

(2)	NH3和H2S的最大落地浓度及其距离；

(3)	NH3和H2S厂界无组织监控点浓度值。

#### 预测模式及范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中AERSCREEN估算模式的计算的要求及预测的相关要求，结果如下：

表5.2-4  估算模式计算结果

| 污染物名称 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 环境质量标准，Coi(mg/m3) | 0.20 | 0.01 |
| 最大落地浓度，C i(mg/m3) | 0.0001037（251米） | 2.8E-06（251米） |
| 占标率，% | 0.05185 | 0.028 |
| D10%，m | — |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜1% |

由上表可知，本项目评价工作等级为三级，不设置环境影响评价范围，不进行进一步预测和评价。

#### 大气环境影响预测结果

1、污染物分布情况：

表5.2-5  废气污染物分布情况

| 距离m | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 污染物浓度（mg/m3） | 污染物占标率（%） | 污染物浓度（mg/m3） | 污染物占标率（%） |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 8.3E-05 | 0.0415 | 2.3E-06 | 0.023 |
| 200 | 9.48E-05 | 0.0474 | 2.6E-06 | 0.026 |
| 300 | 9.93E-05 | 0.04965 | 2.7E-06 | 0.027 |
| 400 | 8.06E-05 | 0.0403 | 2.2E-06 | 0.022 |
| 500 | 6.38E-05 | 0.0319 | 1.7E-06 | 0.017 |
| 600 | 5.11E-05 | 0.02555 | 1.4E-06 | 0.014 |
| 700 | 4.19E-05 | 0.02095 | 1.1E-06 | 0.011 |
| 800 | 3.5E-05 | 0.0175 | 1E-06 | 0.01 |
| 900 | 2.98E-05 | 0.0149 | 8E-07 | 0.008 |
| 1000 | 2.58E-05 | 0.0129 | 7E-07 | 0.007 |
| 1100 | 2.26E-05 | 0.0113 | 6E-07 | 0.006 |
| 1200 | 2.01E-05 | 0.01005 | 5E-07 | 0.005 |
| 1300 | 1.8E-05 | 0.009 | 5E-07 | 0.005 |
| 1400 | 1.62E-05 | 0.0081 | 4E-07 | 0.004 |
| 1500 | 1.48E-05 | 0.0074 | 4E-07 | 0.004 |
| 1600 | 1.35E-05 | 0.00675 | 4E-07 | 0.004 |
| 1700 | 1.24E-05 | 0.0062 | 3E-07 | 0.003 |
| 1800 | 1.15E-05 | 0.00575 | 3E-07 | 0.003 |
| 1900 | 1.07E-05 | 0.00535 | 3E-07 | 0.003 |
| 2000 | 1E-05 | 0.005 | 3E-07 | 0.003 |
| 2100 | 9.4E-06 | 0.0047 | 3E-07 | 0.003 |
| 2200 | 8.8E-06 | 0.0044 | 2E-07 | 0.002 |
| 2300 | 8.3E-06 | 0.00415 | 2E-07 | 0.002 |
| 2400 | 7.8E-06 | 0.0039 | 2E-07 | 0.002 |
| 2500 | 7.4E-06 | 0.0037 | 2E-07 | 0.002 |

2、污染物的最大落地浓度及其距离

表5.2-6  污染物的最大落地浓度及其距离

| 污染物名称 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 0.0001037 | 2.8E-06 |
| 占标率(%) | 0.05185 | 0.028 |
| 出现距离(m) | 251米 | 251米 |

3、敏感点达标分析

项目污水处理站排放的氨和硫化氢对较近的敏感点产生的影响见下表。

表5.2-7  项目附近敏感点浓度预测结果  单位：mg/m3

| 污水处理站附近敏感点 | 距离污水站排气筒距离 | 污染因子 | 预测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平塘王居民点 | 240m | NH3 | 0.0001034 | NH3：0.20 H2S：0.01 |
|  |  | H2S | 2.8E-06 |  |
| 安徽工业经济职业技术学院 | 500m | NH3 | 6.38E-05 |  |
|  |  | H2S | 1.7E-06 |  |
| 席井村 | 800m | NH3 | 3.5E-05 |  |
|  |  | H2S | 1E-06 |  |

从上表中可知，项目污水处理站排放的氨和硫化氢达到敏感点处的预测浓度

限值均小于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中的“居住区大气中有害

物质最高容许浓度”，故项目污水处理站排放的废气对周边环境影响较小。

4、大气环境防护距离和卫生防护距离

根据工程分析，本项目污水处理站工程上采取全地埋式，并以负压吸引以控制恶臭无组织排放。采取措施后，可认为本项目污水处理站基本不存在无组织排放，因此无需设置大气环境防护距离和卫生防护距离。

5、污水处理站恶臭影响分析

项目拟对污水预处理设施进行整体密闭并在污水预处理设施构筑物上加盖密封，废气经离子除臭处理系统处理后，尾气经一根15m高的排气筒高空达标排放，排气筒设置于项目污水处理站东北角。采取该措施后，污水处理站恶臭废气可做到有组织收集、排放且对附近敏感目标影响较小。根据《恶臭环境科学词典》，氨、硫化氢的嗅觉阈值分别为0.037mg/m3、0.00011mg/m3，根据预测，本项目污水处理站恶臭处理设施氨、硫化氢最大落地浓度均小于相应的嗅觉阈值。因此本项目污水处理站恶臭处理设施在正常和非正常情况下，均不会对周边大气环境产生恶臭污染影响，对周边敏感目标的恶臭污染影响较小。

### 地表水环境影响评价

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水，可采用一级强化处理工艺。对照项目采取的污水处理工艺可知，项目污水处理设施工艺严于一级强化处理工艺，预计可满足处理要求。项目废水污染物产生情况见表5.2-8。

表5.2-8  项目运营后全院废水产生及处理后排放情况

| 废水量 | 项目 | CODCr | BOD5 | NH3-N | SS | 粪大肠杆菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323884m3/a | 产生浓度（mg/L） | 300 | 150 | 50 | 120 | 3×10 8个/L |
|  | 产生量（t/a） | 97.17 | 48.58 | 16.19 | 38.87 | 9.72×10 16个 |
|  | 纳管浓度（mg/L） | 250 | 100 | 30 | 60 | 5000个/L |
|  | 纳管排放量（t/a） | 80.97 | 32.39 | 9.72 | 19.43 | 1.62×10 12个 |
|  | 最终排入环境浓度（mg/L） | 30 | 6 | 1.5 | 10 | 1000个/L |
|  | 排放量（t/a） | 9.72 | 1.94 | 0.486 | 3.24 | 3.24×1011个 |

从上表可知项目废水经化粪池、油水分离器、中和池和自建污水处理站分类预处理后出水浓度可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准、小仓房污水处理厂接管标准，排入市政污水管网进入小仓房污水处理厂处理。

综上所述，项目废水排放量为979.58m3/d，项目区采用雨、污分流制排水系统，雨水就近排入市政雨水管网。建设项目混合污水经分类预处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准接管后进入小仓房污水处理厂集中处理，达标处理后排入南淝河。小仓房污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中相关要求，且在此基础上COD、BOD5和NH3-N分别满足30mg/L、6mg/L、1.5mg/L排放限值要求。

### 声环境影响评价

#### 设备噪声影响分析

1、噪声源强

项目运营期主要噪声源为水泵房、配电房、地下车库排风口、备用柴油发电机等设备噪声，以及区内汽车出入地下车库的交通噪声等。

表5.2-9  项目主要设备噪声源强分析  单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 设备位置 | 数量 | 噪声 源强 | 拟采取降噪措施 | 采取措施后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 门诊医技住院综合楼地下设备房 | 6台 | 70-75 | 设于地下专用机房内、设备基础减震、合理布局、墙壁隔声、选用低噪设备、距离衰减 | ≤55 |
| 2 | 生活水泵 | 门诊医技住院综合楼地下设备房 | 1台 | 80-85 | 设于地下专用机房内；采用低噪声水泵；进出水管安装减振接头；机房设吸声材料；给水管道穿墙和楼板时做减振处理；进出水管上设置柔性减振接头；墙壁隔声、距离衰减 | ≤55 |
| 3 | 消防水泵 | 门诊医技住院综合楼地下设备房 | 1台 | 80-85 |  | ≤55 |
| 4 | 污水处理站水泵 | 院区东侧污水处理站地下设备房 | 1台 | 75-80 |  | ≤50 |
| 5 | 地下车库风机 | 门诊医技住院综合楼地下区域 | 5台 | 75-80 | 设于地下专用机房内；采用低噪声风机；出风口设置消声器，采用隔声罩隔声并安装减震器；采用柔性接头；设备基础减震；墙壁隔声，距离衰减 | ≤50 |
| 6 | 备用柴油发电机 | 门诊医技住院综合楼地下设备房 | 2台 | 85-90 | 设于地下专用房内；出风口设置消声器；采用隔声罩隔声并安装减震器；墙壁隔声；距离衰减；选用低噪声设备 | ≤60 |
| 7 | 冷却塔 | 门诊医技住院综合楼住院部楼顶 | 2台 | 75-80 | 选横流式超低噪音冷却塔；采用隔声罩隔声并安装减震器；临敏感目标侧加设声屏障；进风口安装消音器；距离衰减 | ≤60 |
| 8 | 水冷空调机组 | 门诊医技住院综合楼地下设备房 | 2台 | 75-80 | 选用低噪声设备；合理布局；地下专用设备房；水泵安装时采用减震台座及软接头；风机进出风管均安装消音器，机座进行减震处理；墙体隔声； 距离衰减 | ≤55 |

表5.2-10  区内交通噪声等源强

| 声源 | 运行状况 | 声级（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 小型车 | 怠速行使 | 59-76 |
|  | 正常行使 | 61-70 |
|  | 鸣笛 | 78-84 |

2、地下设备振动环境影响评价

建设项目振动主要来自水泵机组、配电房变压器、水冷空调机组、备用柴油发电机等产生的设备噪声等。

（1）水泵机组：本项目设置1个地下生活水泵房和一个消防水泵房，位于门诊医技住院综合楼地下室内设备房；此外污水处理站地下区域也设置有污水处理站水泵。由于水泵机组设施中多采用高振动设备，管线安装和与高振动设备接入口处均会产生强烈振动，对人体产生影响较大的是低频噪声及振动，噪声源强为75-85dB（A）之间，针对可能产生的影响，建设单位拟采取对设备基础采取减振措施，并且将项目水泵机组单独置于专门设备房内，设备房采取隔声和在墙体内侧敷设吸声材料等措施，可有效控制振动影响。另外，建设单位对管线与高振动设备接入口处以及管线基座在安装时均采取严格的减振和固定措施，安装消声材料及消声器。

采取上述措施后，加上墙壁隔声和距离衰减，水泵机组振动噪声对外环境影响较小。

（2）变压器：本项目在门诊医技住院综合楼地下均设置1个地下变电所，配置6个变压器，噪声源强为70-75dB（A）之间。

变压器的噪声来源于变压器本体和冷却系统两个方面。国内外的研究结果表明，变压器本体振动产生噪声的根源在于：

1）硅钢片的磁致伸缩引起的铁心振动。

2）硅钢片接缝处和叠片之间存在着因漏磁而产生的电磁吸引力而引起铁心的振动。

3）当绕组中有负载电流通过时，负载电流产生的漏磁引起线圈、油箱壁的振动。

4）冷却风扇和油泵在运行时产生的振动。

建设单位对变压器选型时采用低噪声振动设备，安装时采取严格的减振和固定措施，并且单独置于地下专门设备房内设备房，采取基础减振和在墙体内侧敷设吸声材料等措施后对外环境影响较小。

（3）水冷空调机组

建设项目冷水空调机组位于地下专用设备房内，采用实墙建造，内墙和墙顶铺设矿棉等吸音材料，安装时采用减震台座及软接头，穿墙处安装避振喉；空调机组风机的进、出风口及送风管、进风管等高噪声部位应根据其位置和对环境的影响情况，安装相应的消声器，设备噪声除经过建筑物墙体隔声外，还有一定的距离衰减，在采取以上措施后冷水空调机组设备噪声不会对院区产生明显影响。

（4）地下车库风机

地下车库排风机均选择低噪声设备，且均位于地下专用机房内。风机出风口设置消声器，采用隔声罩隔声并安装减震器，此外还可采用柔性接头。在采取以上防治措施后，再经地下室的墙壁隔声和距离衰减，地下车库风机噪声对于外环境的影响很小。

（5）备用柴油发电机

项目备用柴油发电机房拟建设于门诊医技住院综合楼地下1F，其使用时产生的噪声较大。本项目柴油发电机房位于地下专用设备房，且对应出风口设置消声器；并采用隔声罩隔声并安装减震器。目前项目设计拟对该机房进行隔声设计并在采购设备时严格筛选，选用低噪声的备用柴油发电机。在采取以上措施后，经墙壁隔声和距离衰减后柴油发电机产生的噪声对外环境的影响较小。

此外，项目工程建设位于合肥市区，区域供电平稳，停电的频次和概率小，且项目工程由市政引接两路相互独立、互为备用的电源，因此备用柴油发电机使用的情况很少，产生的噪声影响时间段很少。

综上所述，预计落实以上措施后各建筑昼间室内等效声级值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小。

3、室外噪声设备对周围环境的影响评价

（1）源强

建设项目室外噪声主要来冷却塔运营时产生的噪声，其声源强度如下：

表5.2-11  室外噪声源源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备位置 | 数量 | 噪声 源强 | 拟采取降噪措施 | 采取措施后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔 | 门诊医技住院综合楼住院部楼顶 | 2台 | 75-80 | 选横流式超低噪音冷却塔；采用隔声罩隔声并安装减震器；临敏感目标侧加设声屏障；进风口安装消音器；距离衰减 | ≤60 |

项目冷却塔与附近200m范围内的敏感目标距离关系如下表所示：

表5.2-12  冷却塔与附近的敏感目标距离关系

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 冷却塔最近敏感点 | 冷却塔与附近敏感点的最近距离（m） | 方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔 | 2台 | 平塘王居民点 | 180m | 北侧 |

（2）预测模式

根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下：

A、声环境影响预测模式

式中：LA（r）——预测点r处A声级，dB(A)；

LA（r0）——r0处A声级，dB(A)；

A—倍频带衰减，dB（A）；

B、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

C、预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)

D、在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减：

式中：Adiv——几何发散衰减；r0——噪声合成点与噪声源的距离，m；

r——预测点与噪声源的距离，m。

（3）预测结果

经预测，项目场界噪声及敏感点声环境影响预测结果见表5.2-13、表5.2-14。

表5.2-13  项目场界噪声预测结果

| 预测点 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 边界 | 东 | 39.3 | 39.3 | 56.7 | 46.1 |  | 56.78 | 46.92 | 60 | 50 |
|  | 南 | 35.3 | 35.3 | 56.2 | 45.8 |  | 56.24 | 46.17 |  |  |
|  | 西 | 32.6 | 32.6 | 54.5 | 43.5 |  | 54.53 | 43.84 |  |  |
|  | 北 | 42.2 | 42.2 | 55.1 | 44.5 |  | 55.32 | 46.51 |  |  |

表5.2-14  项目建成后对周边敏感目标的影响分析一览表

| 内容 | 时段 | 平塘王居民点 | 安徽工业经济职业技术学院 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贡献值 | 昼间 | 35.1 | 31.8 |
|  | 夜间 | 35.1 | 31.8 |
| 背景值 | 昼间 | 55.7 | 56.4 |
|  | 夜间 | 46.1 | 45.7 |
| 预测噪声叠加值 | 昼间 | 55.74 | 56.42 |
|  | 夜间 | 46.43 | 45.87 |
| 执行标准 | 昼间 | 60 | 60 |
|  | 夜间 | 50 | 50 |

本项目设备噪声在采取有效的隔声、减振措施后，声环境影响预测表明，本项目建成运营后项目场界噪声昼、夜间预测结果均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，周边敏感点可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目运营产生的噪声对项目区的声环境不会产生不利影响。

#### 内部交通噪声

进出的汽车以轿车、面包车为主，基本没有大、中型车辆。小型车在没有鸣喇叭的情况下噪声值在59-76dB（A），若机动车在行驶时鸣按喇叭，则噪声值可高达78-84dB（A），尤其是在夜间，这将影响院区病人的休息。建议物业管理部门应加强对进入片区的车辆管理，要求进入片区的禁鸣喇叭，设立明显的禁鸣牌。同时项目区出入口设置减速垫，以控制进出车辆的时速。

采取上述措施后内部车辆交通噪声对项目和区域四周敏感目标的影响较小。

#### 祁门路交通噪声

祁门路对本项目门诊医技住院综合楼住院部的交通噪声影响参考引用《合肥市祁门路（包河大道-巢湖南路）工程项目环境影响报告书》中对祁门路交通噪声的预测结果。该报告书中近、中、远期分别为2018年、2023年、2031年，本项目运营时间在2021年，因此仅摘选中、远期噪声预测结果进行参考。根据《合肥市祁门路（包河大道-巢湖南路）工程项目环境影响报告书》，祁门路营运期中、远期噪声预测结果如下表所示：

表5-2-15  祁门路营运中、远期交通噪声预测结果表  单位：dB（A）

| 年份 | 预测值dB（A） | 距道路中心线距离（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 220 | 300 | 400 |
| 2023年 | 昼间 | 64.17 | 63.28 | 62.86 | 61.95 | 61.15 | 60.51 | 59.41 | 58.55 | 58.12 | 56.31 | 54.23 |
|  | 夜间 | 60.87 | 57.18 | 56.16 | 55.45 | 55.24 | 54.52 | 53.45 | 52.13 | 50.23 | 50.12 | 49.12 |
| 2031年 | 昼间 | 68.15 | 67.52 | 66.45 | 65.87 | 63.12 | 62.15 | 61.35 | 60.35 | 60.17 | 58.56 | 57.12 |
|  | 夜间 | 64.12 | 60.13 | 58.32 | 57.13 | 56.89 | 56.51 | 55.63 | 56.32 | 55.21 | 52.32 | 51.63 |

本项目门急诊综合楼距离祁门路道路中心线的最近距离为60m，则对应噪声预测结果如下表所示：

表5.2-16  项目临祁门路侧最近敏感目标噪声影响预测结果  单位：dB(A)

| 时间 | 敏感目标 | 距道路中心线距离 | 预测值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2023年 | 门急诊医技综合楼 | 60m | 62.86 | 56.16 |
| 2031年 |  |  | 66.45 | 58.32 |

由预测结果可知，祁门路交通噪声到本项目门急诊医技综合楼中、远期昼、夜间均不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间60dB(A)）标准，其中昼间最大超标6.45dB(A)，夜间最大超标8.32dB(A)。

为保证院区声环境达标，为病人创造更好的就医环境，环评建议采取以下措施：

①为保证院区病人就医环境和休息质量，有效降低交通噪声的影响，本项目门诊医技住院综合楼住院部应根据《中华人民环境保护行业标准-隔声窗》（HJ/T17-1996）设置隔声量不低于30dB(A)的隔声窗进行隔声处理，保证病房病人休息不会受到祁门路噪声影响。

②项目住院部窗户可采用平开窗代替推拉窗，并考虑利用遮阳卷帘以提高隔声、降噪效率；阳台建议采用全封闭式阳台，阳台护栏适当加高，并采取实心护栏，确保室内噪声达标。

③院区边界退让道路红线一定距离，在临祁门路道路侧绿地布置以阔叶树、灌木等降噪效果较好的树种为主的绿化带，最大程度减少祁门路交通噪声影响；

④严格限制机动车辆进入院区，避免区内病人受到交通噪声的干扰，进入院区的车辆禁止鸣笛并设置减速带；

⑤项目设计时对临路建筑物要合理规划布局及声学设计，合理安排用地布局，临道路侧尽可能不设计病房，可将卫生间等设计在临祁门路侧；

⑥提高建筑门窗的隔声性能，采用窗户增加橡胶条、窗缝注密封胶，且采取符合国家“三性”（气密性、水密性、隔声性）标准的玻璃；门窗进行嵌缝，嵌缝后可进一步降低交通噪声影响。

综上，道路交通噪声对院区住院部的影响在采取以上噪声防治措施后基本能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，适宜病人休养生息。

### 固废环境影响评价

1、固体废物识别与处置

根据前文工程分析可知：项目产生的固废具体利用处置方式评价详见下表：

表5.2-17  项目固废产生情况汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生 工序 | 形态 | 属性（危险废物、一般固废） | 危废类别及代码 | 预测产生量 | 利用处置方式 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 医院营运期 | 固态 | 危险废物 | HW01（831-001-01、831-002-01、831-003-01、831-004-01、831-005-01） | 365t/a | 医疗废物经收集后暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期清运处理；污水处理污泥与栅渣定期清掏并采用石灰消毒后及时交由有资质单位处理。 | 符合 |
| 2 | 污泥、栅渣 | 污水处理站 | 半固态 | 危险废物 | HW01 831-001-01 | 41.5t/a |  | 符合 |
| 3 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 一般固废 | / | 748.25t/a | 由专人集中收集，交由环卫部门统一清运 | 符合 |
| 4 | 餐厨垃圾 | 食堂餐饮 | 固态 | 一般固废 | / | 146/a | 集中统一委托相关单位处置 | 符合 |

医疗垃圾是指“医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物”（摘自《医疗废物管理条例》）。医疗废物具有空间传染、急性传播和潜在性传播的特性，也具有化学毒性的特点。根据国家《危险废物名录》，属于危险废物，应委托有资质的单位集中外运处置。

格栅渣和污泥为综合医疗废水过滤、沉淀后的滤渣，属于医疗废物，应进行消毒后委托有资质的单位集中外运处置。

生活垃圾即生活、办公时产生的废物，属于一般性固体废物，应委托环卫部门对生活垃圾每日清运。餐厨垃圾由专用容器集中收集后委托相关单位处置。

综上所述，项目运营期产生的固废中污泥和栅渣经消毒处理后与医疗废物分类集中暂存于医疗废物暂存间，委托有危废处理资质的单位处理；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理，餐厨垃圾由专用容器集中收集后委托相关单位处置。

2、固体废物收集、存放、运输环境影响分析

固体废物在收集、贮存、运输等各个环节采取的环保措施不当等情况下可能会对环境等造成负面影响，具体各环节影响分析如下：

（1）收集

感染性废弃物中一次性医疗用品等均需放入医用垃圾袋，经高温灭菌后，分类放入设置于各部门或检验科的收集容器中。

损伤性废物产生后放入转移锐器盒内，放至3/4后关闭锐器盒，经高温灭菌后，由专人定时、定路线用防渗漏、防遗撒的专用运输工具运输至医院医疗废弃物暂存间内。

化学性废弃物放入制定的袋子内收集，专人按时将收集的危险废物用密闭推车转运到医院的医疗废物暂存间。

如果项目医疗垃圾和生活垃圾混合，可能会将含油血肉、病毒细菌的医疗垃圾经非法收集、回收加工后成为人们需要的日常生活用品、如纱布、带血棉球制成棉被等，将极大的危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果极其严重。项目应严格区分医疗废物和生活垃圾的清洁与污染物路线流程，采取安全隔离措施，严禁交叉污染和感染；同时区分清洁物品和污染物品的出入口，各出入口应设置醒目标志。

医疗垃圾和生活垃圾必须分类收集，本项目危险废物置于医疗废物暂存间内，生活垃圾由垃圾桶收集后存放于垃圾房内。在做到上述措施条件下，各固体废物不会发生混放现象，不会对环境造成影响。

（2）包装、运输要求

本项目生活垃圾用垃圾袋、密闭容器收集后由环卫部门负责清运，一般不会产生散落或遗漏，不会对外界产生不利影响。项目医疗废物、其他危险废物按质分类并保存在各自专设的密闭容器内，且均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《医疗废物管理条例》中的相关规定进行包装和识别，委托拥有运输资质的专业公司进行运输，一般情况下不会发生散落和泄漏，对环境不会产生不良影响。如发生紧急事故，在运输途中掉落至地表水或发生散落，应立即收集并通知当地安全主管部门、环保主管部门等，采取一切可行的措施，切断污染图途径，减轻污染影响。

（3）堆放、贮存

危险废物和医疗废物堆放、贮存设施设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《医疗废物管理条例》等的要求。

医疗废物产生单位应当建立医疗废物临时贮存点，配备必要的设施、设备，并设置明显的警示标志。医疗废物包装后应当临时贮存在规定的收集容器内，收集容器不得露天存放。不兼容的危险废物不能堆放在一起，要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙角或储漏盘，防漏裙角或储漏盘的材料要与危险废物相容。

本项目所有固体废物均贮存于室内，其中医疗废物、危险废物暂存在项目门诊医技住院综合楼地下一层的医疗废物暂存间内，医疗废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18594-2001）及其修改单、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB1562.2-1995）中的要求建设，设置环氧硬化地坪、基础防渗围挡、警示标志牌等，医疗废物中具有生物活性的经消毒灭菌处理后再行存放。

生活垃圾分类收集袋装后委托环卫部门每日清运，生活垃圾日产日清，食堂餐厨垃圾由专用容器收集后委托相关单位清运。在做到以上要求的情况下，不会对外界环境造成明显影响。

（4）处置

医疗废物、废水处理站污泥和格栅渣等危险废物委托有相应危险废物处置资质的单位定期上门外运处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运，食堂餐厨垃圾由专用容器收集后委托相关单位清运。项目各固体废物的处置方式是可行的，所有固体废物处置去向均合理可行。

综上所述，在采取有效及合理的措施后，本项目所产生的的各项固体废物均妥善收集存放不会对周边环境产生明显影响。

### 土壤和地下水影响分析

污染物对土壤和地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入土壤包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。

本项目采用市政管道供水，不开采地下水，不向地表和地下排放污水。本项目可能发生水污染物泄露影响地下水的节点主要为污水处理站、医疗废物暂存处和污水管网。

对于污水渗漏事故，由于合肥市的地下水位较高，土壤的渗透速率较大，因此将发生两方面影响：①过量的地下水将渗入污水管道，严重影响排水系统的输送能力和安全性；②部分污水会泄露进入地下，影响土壤和地下水，当其浓度值超过地下水质量标准时，就会污染地下水，成为地下水的主要污染物。由于项目所在地区潜水与承压水之间被淤泥质黏土隔水层相隔开，项目地点不会对第I承压含水层水质造成影响。潜水含水层较承压含水层易于受污染。

在常规条件下，地下水对污染物有一定的净化能力（基本上以离散作用为主），但是该能力相对较弱，当少量污染物进入地下水中时，对地下水的影响相对较小，但是一旦污染物浓度较高，地下水必然会受到污染。因此，污水处理站、医疗废物暂存处及污水管网必须采取有效的防渗措施，从源头杜绝污染地下水， 项目的污水处理站和医疗废物暂存处构筑物均应采取防渗混凝土材料，能有效抗裂防渗。同时，需定期对上述建筑物或设施检查修复，最大程度避免发生各类渗漏事故。

在建设单位严格落实各项地下水污染防治措施的前提下，项目运行不会造成地下水污染。

# 环境污染控制对策

## 施工期环境污染控制对策

### 废气环境污染控制对策分析

1、基础施工扬尘

施工期工程基础施工会产生施工粉尘，建设单位须对建设项目施工期废气进行严格控制。为了减少施工大气污染对周围环境的影响，项目必须随时对道路进行洒水抑尘，建议每天洒水4-5次，且建设单位应加强对施工现场可能产生扬尘的每个环节的严格管理。

根据《2018年合肥市大气污染防治工作方案》（合达办〔2018〕7号）、《2018年合肥市建设系统大气污染防治专项工作方案》（合建质安〔2018〕25号）、《合肥市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（合政〔2018〕20号）等文件要求，施工工地应全面加强扬尘控制管理，做到“工地周边100%设置围挡、散体物料堆放100%苫盖、出入车辆100%冲洗、建筑施工现场地面100%硬化、拆迁等土方施工工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输‘六个百分百’”。此外还应安装渣土运输车辆GPS定位系统，严格实施密闭运输，落实冲洗保洁措施。

另外，项目主体施工过程中应严格按照《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《合肥市扬尘污染防治管理办法》（2014年2月）对施工期扬尘的防治要求。具体如下：

（1）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等；施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，围挡高度不得低于1.8米，施工尽量从北往南、由西向东进行施工，避免后期施工对西北侧敏感点的影响。

（2）施工期间，建筑结构脚手架外侧设置密目式安全立网；进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。此外车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（3）施工工地内作业区、材料堆放区域地面、车行道路应当进行硬化等防尘处理，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取铺设钢板措施，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。

（4）气象预报风力达到5级以上的天气，不得进行土方挖填和转运作业；施工工地道路积尘可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水抑尘情况下直接清扫。

（5）建筑垃圾等无法在48小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场所；临时堆放场所应当采取围挡、遮盖等防尘措施，工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。

（6）运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘污染的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；有条件的，可以设置冲洗槽、排水沟、沉淀池等设施。

（7）按照规定使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆；确需在施工现场搅拌混凝土和砂浆的，应当按照相关规定执行并履行备案手续。在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当设置相应的泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不外溢，废浆应当密闭运输。

（8）项目区施工闲置3个月以上的用地，建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

（9）堆放水泥或者其他易飞扬的细颗粒建筑材料，应当密闭存放或者采取覆盖等措施。

（10）建（构）筑物内施工材料及垃圾清运，应当采用容器或者管道运输，禁止凌空抛撒。

（11）施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响况确定，一般设在施工工地周围20m范围内。

2、施工燃油废气

施工车辆、打桩机、挖掘机等机械设备因燃油产生的NOx、CO、烃类等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染物较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性排放，因此影响是短暂的和局部的。受这类废气影响的主要是施工人员，本环评建议施工单位采取以下施工设备燃油废气防治措施：

（1）加强运输车辆和建筑施工设备的检修和维护，使其处于正常工作状态，防止发动机带病运转导致燃油废气的事故性排放。

（2）加强施工路段的交通引导和管理，尽量减少为避让过往车辆而采取的怠速或车停发动机不停的现象发生。

（3）对运输车辆禁止超载、不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法、汽车排放监测制度。

3、装修废气

室内装修阶段废气主要是油漆等有机溶剂中的挥发份，废气排放的时间和部位不能十分明确，本项目建议施工期在室内装修时采取相应措施控制装修废气的产生：

（1）采用优质的建筑材料和有害挥发份较少的油漆涂料；

（2）装修应采用符合国家标准的室内装饰和装修材料；

（3）装修后的房屋不宜立即使用，应通风换气一个月左右，选用空气净化器等设备去除有害气体。装修期间也要加强室内的通风换气。

综上，只要加强管理、切实落实好大气污染防治措施，施工场地扬尘、施工机械废气、装修废气等施工期大气污染物对环境的影响将会大大降低。

### 废水环境污染控制对策分析

施工期产生的废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。

1、施工期含油污水防治措施

施工期含油污水主要来源于施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、滴、漏等。其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质，这些物质一旦进入水体，则浮于水面，阻碍油水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给，给水生生物的生命活动造成威胁。

因此在施工中应严禁机械油料和废油直接进入水体，废弃机械油料和废油要及时回收后进行处理，含油废水应建设临时隔油池收集隔油处理后用于施工场地洒水，废油和含油沉淀污泥要回收并交有资质的单位进行处理。

②其它施工废水防治措施

施工期冲洗废水的排放特点是间隙式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定的影响。对于施工中的冲洗废水，建议在加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，在低洼地设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水的一部分重复使用，或用于洒水抑尘，这样既节约了水资源，又减轻了对周围环境的污染。废水完全利用，不排放，对水环境影响很小。

③施工生活污水防治措施

对于施工人员产生的生活污水，建设方应在进行招标中应将施工废水处理作为一项要求，施工人员产生的生活污水经临时化粪池处理后接管进入市政污水管网，进入污水处理厂处理，达到废水零排放。

此外，项目施工期为保证施工废水和生活废水不污染周边环境，项目还应采取以下措施：

（1）本项目施工使用全部商业混凝土，不在现场搅拌，无搅拌设备清洗废水，因此施工过程中基本无泥浆水产生。

（2）在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。

（3）在施工场地内修建临时施工废水排放渠道，以引流施工场地内的污废水至临时沉淀池处理，尽量降低施工期机械洗刷废水对地表水环境产生的不利影响。

（4）做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨天废油水的冲刷而污染水体，应将废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。

### 噪声环境污染控制对策分析

项目施工期噪声，尤其在基础打桩阶段施工噪声对区域场界和项目四周200m内的敏感点均有较大的声环境影响。因此，施工期建设单位应采取措施减少施工噪声对四周敏感目标的影响。具体如下：

（1）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《合肥市环境噪声污染防治条例》中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。

（2）从声源上控制：施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。噪声机械设备尽量远离场界，特别是在结构施工阶段，强噪声机械设备应远离场界。

（3）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（4）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，《安徽省环境保护条例》明确规定：城市市区范围内禁止午间（中午12点至14点）和夜间（晚22点至晨6点）在噪声敏感建筑物集中区域内进行产生环境噪声污染的活动；禁止在中考、高考等特殊期间，建设单位因任何理由违反所在地环境保护行政主管部门的限制性规定，进行产生环境噪声污染活动；在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，因生产工艺等特殊需要必须连续作业，并产生环境噪声污染的建筑施工，施工单位应当持有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，提前2日公告附近居民，并告知所在地市、县人民政府环境保护行政主管部门，尽量缩短工期，尤其是在靠近北侧敏感点附近施工时，应尽快施工，避免造成长期影响。

（5）采用距离防护措施：距离防护措施是噪声控制的最方便、简单的方式，噪声衰减量随距离的增大而增大，至声源10m处噪声衰减20dB（A），50m处衰减约34dB（A），100m处衰减约40dB（A），因此在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其施工点移至建设施工区域中部，远离项目四周敏感建筑，确保附近居民区有一个良好的生活环境、病人有良好的休息环境，强噪声设备至敏感点距离至少在50m以外，可有效地减弱施工噪声对周围环境的影响。同时对固定的机械设备尽量入棚操作。

（6）采用声屏障措施：在施工场地内靠近敏感点安徽工业经济职业技术学院侧应设立临时声屏障，另外建设过程中，施工顺序采取由西向东、由北向南进行滚动施工；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（7）施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。

（8）要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。

（9）装修阶段的高噪声机械较多，产生的噪声主要来自切割瓷砖、金属、木料使用切割机，钻孔使用冲击钻及压缩机等的噪声。项目应对装修时间进行限定，规定装修施工只能在昼间进行，夜间暂停，以保证周边居民和医院病人有一个安静的休息环境。

（10）详细调查并掌握安徽工业经济职业技术学院等距离项目场界较近的主要建、构筑物设置情况，及与本项目距离，并在此基础上进行工程设计，确保易产生振动施工设备或设置作业区在安全距离以外。

（11）建设与施工单位还应与施工场地周围单位建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

在严格按照以上噪声防治措施的基础上，环评认为建设项目施工期的噪声影响，特别是后期工程施工期噪声对安徽工业经济职业技术学院等敏感目标的影响将得到有效削减。上述措施在一定程度上控制了施工期噪声污染，在操作上是可行的。

### 固废环境污染控制对策分析

施工期固体废物主要为主体工程施工产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾以及弃土方。

项目土建施工产生的建筑垃圾中可回收部分尽可能外售给物料回收部门回收利用，不可回收部分清运至指定的建筑垃圾堆放场，不外排。施工期生活垃圾全部由垃圾桶收集后由环卫部门统一清运，不外排。施工期产生废弃土方产生量均由施工单位清运至城市主管部门指定的弃渣场堆放。项目施工期产生的固体废物均能得到合理处置，可以做到零排放。

### 水土保持对策分析

根据本项目的建设规划，施工期应尽量避免在雨天进行施工，重点做好施工期的水土保持工作，严控落实水土保持方案内所提出的措施，以防止水土流失带来的环境后果。环评建议采取以下防治措施：

①施工上要尽量做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。

②在推挖填土工程完成后，工地往往还要裸露一个阶段才能完成建设或重新绿化，这就要及时在地面的径流汇集线上设置缓流泥沙阻隔带。

③施工前应根据开挖深度和土质情况合理确定放坡系数，避免施工后出现塌方和返工的现象，开挖时，沟底内不得超挖，若有超挖部分要用碎石填夯实；回填时，既不能使低洼处积水，又不能用腐殖土，垃圾土和淤泥等夯填，对于因防线受限制使开挖面较小或土质较差的部位，应考虑采取设置支撑等措施。

④合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间。水土流失是一个渐进的过程，依次为面蚀到沟蚀再到崩塌。因此施工单位应随时施工，随时保护，可使治理资金产生最大效益，不要等到所有施工都要结束的时候才一块进行水土保持。

⑤施工过程挖土、填土等阶段应尽量避开雨季。

⑥施工过程应实施排水工程，预防地表径流直接冲刷浮土，导致水土流失。

⑦对建设中不需要再用水泥覆盖的地面进行绿化。

经过以上措施的建设和方案的实施，可有效控制水土流失。

## 营运期环境保护措施分析

### 废气环境保护措施分析

建设项目营运期废气主要为建设项目营运期废气主要为汽车尾气、食堂油烟、污水处理站恶臭以及柴油发电机应急时产生的烟气。

1、汽车尾气

地上停车场地面停车采用化整为零的策略，结合地形和环形道路网布置，并采用草坪砖铺砌，本项目地面停车场汽车尾气无法集中控制，属于无规律间歇性排放，因此应遵守国家对汽车尾气排放的年检制度，并做好停车场周边的绿化，避免尾气集聚浓度增加。

建设项目地下车库内汽车排放的有害物主要是一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOX）等有害物质，根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002），只要提供充足的新鲜空气，将空气中的CO浓度稀释到《工业企业设计卫生标准》规定的范围以下，HC、NOX均能满足《工业企业设计卫生标准》的要求。因此在设计地下车库的通风设计时，应注意以下几点：

①地下车库是一种半封闭或封闭的大空间，无法利用建筑物门窗等开口进行自然通风和排烟。因此，要同时设置机械排风系统、机械排烟系统和送风系统（自然补风或机械送风），或机械排风系统兼排烟系统和送风系统。

②尽量简化排风、送风、排烟系统，目前地下车库的通风设计中，常将排风系统兼作排烟系统使用，使排风系统与排烟系统密切结合起来，变成一个复合系统。通过多年的研究和实践证明，这种复合系统不仅在技术上是可行的，而且在经济上也是节省的。这种系统平时作为机械排风系统用，发生火灾时，又用作机械排烟系统。

③建议将汽车尾气排风口引到室外竖井排放，根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）：“地下汽车库的排风口应设于下风向，排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所，排风口离室外地坪高度应大于2.5m，并应作消声处理”，避开人员经常活动区，车库排风口与最近建筑间距应在10米以上，以减少对人们的影响。

采取上述措施后，排风口设置避开人员经常活动区，不会对项目内部人员产生不良影响。

- 污水处理站恶臭

（1）废气收集、治理措施

医院污水处理站产生的废气主要为氨、硫化氢、甲烷、臭气浓度，主要恶臭源是进水格栅、水解酸化池、好氧池、污泥消毒池等。本项目污水处理站为地埋式，根据《医院污水处理技术指南》的相关规定，医院应对水处理池加盖板密闭起来，还须在盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，废气经离子除臭处理系统装置处理后尾气经一根15m高的排气筒高空达标排放，排气筒设置于项目拟重建的污水处理站东北角。此外，污水处理站应加强通风和绿化以进一步减少恶臭气体对周围环境的影响。

（2）治理措施技术可行性分析

等离子体是由电子、离子、自由基和中性粒子组成的中性导电性流体，在空气净化过程中常常由气体放电产生。等离子反应器中放电电极表面、器壁表面及涂层置放的催化剂都有可能对等离子体化学反应起催化作用, 等离子体激发和催化剂活化联合作用。低温等离子体光催化系统里，去除污染物过程既有等离子体化学反应过程又有光催化反应过程，两者之间也可能存在协同作用。在等离子产生过程中，待处理的污染物受高能电子轰击可以直接被分解成单质或转化为无害物质。另外，高能电子的轰击使污染物电离、离解、激发，产生了大量等离子体。等离子体中的离子、电子、激发态原子、分子及自由基都是极活泼的反应性物种，使通常条件下难以进行或速度很慢的反应变得十分快速，它们再进一步与污染物分子、离子反应，从而使污染物得到降解，尤其有利于难降解污染物的处理。另外，由于活性离子和自由基气体放电时一些高能激发粒子向下跃迁能产生紫外光线，当光子或电子的能量大于半导体禁带宽度时，就会激发半导体内的电子从价带跃迁至导带，形成具有很强活性的电子空穴对，并进一步诱导一系列氧化还原反应的进行。光生空穴具有很强的获得电子能力，可与催化剂表面吸附的OH- 和H2O 发生反应生成羟基自由基，从而进一步氧化污染物。由于等离子体放电光催化过程有大量等离子体、强活性电子冲击、紫外线辐射等综合因素的协同作用，因而可以更快速有效地分解空气中恶臭物质和灭菌除臭。

通过上述措施，一般可确保污水处理站臭气处理效率达到90%以上，因此可确保废水站臭气得到有效处理，各类污染物排放浓度、排放速率均满足排放标准要求，实现达标排放。

3、柴油燃烧烟气

项目柴油发电机废气设置一个排气筒，门诊楼备用柴油发电机废气经收集处理后引至医技楼楼顶排放，排放高度30m，在此基础上，应急柴油发电机使用过程中对大气环境影响较小。

4、食堂油烟

项目运营后共6个灶头，重新安装一套油烟净化设施，风机风量12000m3/h，净化设施处理效率大于85%，食堂油烟经油烟处理器收集、处理后通过排气筒送至房顶排放。项目食堂油烟产生情况为：292kg/a、0.133kg/h、11.11mg/m3。为满足达标排放要求，建设单位需采取处理效率不低于85%的油烟处理系统处理食堂油烟，处理后的食堂油烟排放情况为：43.8kg/a、0.015kg/h、1.67mg/m3。处理后油烟达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，即油烟排放浓度小于2mg/m3标准要求。食堂油烟排口位于医技楼楼顶，排气筒设置于楼顶东南角远离住院楼一侧，食堂油烟排口与最近的住院区距离保持在40m以上。

### 水环境保护措施分析

项目废水主要来自病床废水、医务人员办公生活用水、门急诊废水、食堂废水、检测酸性废水等。

#### 项目废水处理措施

项目污水合计产生量为323884t/a，主要为门、急诊废水、病床用水、医护人员办公生活污水、食堂废水、检测酸性废水、冷却塔排水等。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）可知，县级以上医疗机构污水排放执行表2的规定，排入终端已建有正常运行的城镇二级污水处理厂的下水道的污水执行预处理标准。污水应严格执行“雨污分流、清污分流”和“污染与非污染分流”的原则设计污水处理方案，减轻污水处理站的负荷。

食堂废水经油水分离器预处理后与住院废水、门急诊废水和办公生活污水共同经化粪池预处理，检验科检测废水单独设计收集管道经酸碱中和预处理，分类预处理后的废水与冷却塔废水等集中进入项目区污水处理站处理，废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准最终进入小仓房污水处理厂处理后排入南淝河。小仓房污水处理厂尾水执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准中相关要求以及COD、BOD5和NH3-N分别执行30mg/L、6mg/L、1.5mg/L的要求。其中检测产生的酸性废水必须设置独立收集管道接管进入污水处理站处理，严禁混入生活污水和其他医疗废水中排放。

化粪池：化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。采用化粪池对住院废水、门急诊废水和办公生活污水进行预处理，预处理后再进院区污水处理站处理后接管进入市政污水管网，在正常运行状态下出水可以满足小仓房污水处理厂接管标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求，从技术上是可行的。

油水分离器：油类物质的密度一般都比水小，按在水中的存在状态可将其分为可浮油、分散油、乳化油和溶解油，其中可浮油和分散油粒径较大，可以依靠油水比重差从水中分离。废水从池的一端流入，以较小的流速流经池体，在流动过程中，密度小于水的油粒上升至水面，水从池的另一端流出。在池体上部设置集油管，收集浮油并将其导出池外。根据国家环境保护标准，含油污水处理工程技术规范要求，集体食堂生活污水排放时需达到相应的污水排放标准，因此餐饮污水的处理相当重要，根据政策要求，处理方法的确定与建设项目所在地理位置、排放的废水量及浓度有关。废水排放量越大、浓度越高，要求处理级别越高。因此，本项目食堂废水经油水分离器处理后与生活污水等废水合并进入污水处理站处理后接管进入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理，从技术上是可行的。

酸碱中和调节池：项目检验科会产生一定量酸碱检验废水，设置酸碱中和调节池废水按一定的酸碱当量关系进行中和反应，当酸碱水量和浓度波动较大或酸碱当量不平衡时，加中和剂进行补充中和处理，可使检验废水pH达到6～9，满足排放要求，检验废水经酸碱中和调节池预处理后与生活污水等废水合并进入污水处理站处理后接管进入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。

污水站工作流程说明：医院污水经预处理后进入调节池，调节池前部设置格栅。调节池内设提升水泵，污水经提升后进入水解酸化池分解大分子较难降解的有机物，同时对回流的消化液进行脱氮处理，其出水进入接触氧化池，在好氧条件下对废水中的有机物进行最终降解，并且对废水中的氨氮氧化为硝态氮。出水进入二沉池，污泥沉淀后由污泥泵抽至污泥池，污泥定期外运处理，二沉池出水进入清水池，在清水池内经次氯酸钠消毒剂消毒后达标排至市政污水管网。

项目污水处理流程具体见下图：

图6.2-1   项目污水处理流程图

工艺原理：

1）格栅

污水中含有较大颗粒和悬浮杂质，为保护处理系统设备正常运行、防止管路堵塞，池内设置格栅1台，对大的悬浮杂质进行有效拦截，人工定期对格栅进行清理，经过格栅拦截后的污水自流入调节池。

2）调节池

用于调节水量和均匀水质，对污水中通过格栅的悬浮固体进行沉降，并使污

水能比较均匀进入后续处理单元。池内设置潜污泵，用以将污水提升送至后续处理单元。

3）水解酸化池

将大分子有机物水解成小分子，同时部分有机物被降解。在水解酸化池中设置了大量的填料，能吸附生成大量的微生物，在其表面形成生物膜，增加了微生物与有机物接触的机会，在水解酸化池中DO的浓度一般在0.3-0.5mg/l之间。将污泥池中的浓缩污泥定时回流至水解酸化池中，既增加了污泥的浓度，又控制了溶解氧的量。在该池中，由于微生物的作用，能将大部分NH3-N变成N2。在水解池内设置弹性填料，同样可以拦截拦污水中的细小悬浮物，并去除一部分有机物。

4）接触氧化池

在接触氧化池中，原污水中大部分有机物在此得到降解和净化，好氧菌以填料为载体，利用污水中的有机物为食料，将污水中的有机物分解成无机盐类，从而达到净化目的。好氧菌的生存，必须有足够的氧气，即污水中有足够的溶解氧，以达到生化处理的目的。好氧池空气由风机提供，池内采用新型半软性生物填料，该填料表面积比大，使用寿命长，易挂膜，耐腐蚀，池底采用微孔曝气器，使溶解氧的转移率高，同时有重量轻，不老化，不易堵塞，使用寿命长等优点。

接触氧化池内的主要配件：

填料：采用新型立体弹性填料，层密集型高效生化填料，该填料具有比表面积大、使用寿命长、易挂膜、耐腐蚀等优点。同时该填料具有一定的刚度，能对污水中的气泡作多层次的切割，使溶解氧效率增高，再则填料与填料之间不易结团，避免了氧化池的堵塞。

曝气器：本工艺采用微孔曝气器，其溶解氧转移率比其它曝气器高，最大特点是不老化、重量轻、使用寿命长，同时具有耐腐蚀、不易堵塞等优点。

5）沉淀池：

污水经过生物接触氧化池处理后出水自流进入沉淀池，以进一步沉淀去除脱落的生物膜和部份有机及无机小颗粒，沉淀池是根据重力作用的原理，当含有悬浮物的污水从下往上流动时，由重力作用，将物质沉淀下来。经过沉淀后的出水更清澈透明。沉淀池污泥排入污泥池，经过沉淀后的处理水进入消毒池。

6）清水池

污水经沉淀后，病毒及大肠杆菌指标仍末达到排放标准，为了消灭病毒及大肠杆菌，通过次氯酸钠消毒剂消毒，消毒剂采用次氯酸钠发生器制备投加量根据实际水质水量实验确定，其投加量根据污水定比自动控制，每吨污水投加量控制约10g，污水接触时间不宜小于1小时。在污水处理站设置了氧化氯监测报警和通风设备，以确保安全。

7）污泥池

汇集沉淀池剩余污泥，定期清运。

8）风机

用于接触氧化池曝气等。

#### 废水接管可行性分析

本项目位于合肥市包河区祁门路以南、龙川路以北、棠越路以东、上海路以西，所在地属于小仓房污水处理厂的收水范围，根据现场勘查，雨污管网同步铺设至项目区，项目运营后雨污排水能接管进入，因此该项目投产后产生的污水经市政污水管网进入小仓房污水处理厂可行。

小仓房污水处理厂位于繁华大道以北、巢湖路以西、哈尔滨路以南、泰山路以东合围范围内，收水范围为当涂路以东、新站铁路编组站以南、二十埠河以西等区域，服务面积约160平方公里。其一期工程设计处理规模10万吨/日，概算投资3.9亿元，采用氧化沟工艺，出水水质达GB18918-2002一级A标准，出水排入南淝河。该厂于2009年6月开工建设，2010年9月竣工，9月20日通水试运行，现状污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准和《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中相关要求，且在此基础上COD、BOD5和NH3-N分别满足30mg/L、6mg/L、1.5mg/L排放限值要求。

本项目废水排放量979.58t/d，仅占小仓房污水处理厂设计规模的0.98%，且本项目水质复杂性一般，出水也可满足污水厂接管标准，不会对污水处理厂造成冲击影响。

综上，该项目废水经小仓房污水处理厂处理达标后排入南淝河，项目污水排量不大，不会降低项目区现有水环境功能。

### 噪声环境保护措施分析

#### 低频设备噪声防治措施

地下室内主要噪声源的频谱特性呈低频特性，如不采取有效措施，将会对相邻楼层建筑物产生不良影响。拟对低频设备噪声的防治措施如下：

（1）生活水泵应安装在泵房内，并对泵房采取吸音、密封等降噪措施；对水泵的基础、管道采取减振降噪措施；合理布局，将泵房及车库等高噪声设施及用房布置于地下，利用建筑物、构筑物阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。

（2）设备选型方面，在满足功能要求的前提下，风机、泵等设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备；所有通风设备均选用低噪声类型；通风管上加装消声器，风机安装采用减振吊架或减振器。

（3）地下车库各类风机均需采用隔振机座或减振垫，管道采用弹性连接，进气口或出气口安装消音器。

（4）项目后勤管理部门应对院内配套公建加强管理，加强设备日常定期检修和维护，保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声扰民现象。

采取上述措施后，降噪减振量可达30-35dB(A)以上，各建筑室内等效声级值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表2中结构传播固定设备室内噪声排放限值要求，场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，水泵、风机房等低频噪声设备对地上建筑的声环境影响不大。

#### 室外冷却塔噪声防治措施

建设项目室外噪声主要来自冷却塔运营时产生的噪声。冷却塔是利用空气同水的接触（直接或间接）来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂，从一个系统中吸收热量并排放至大气中，从而降低塔内温度，制造冷却水可循环使用的设备。

冷却塔噪声源主要由以下4个部分组成：1）风机进排气噪声；2）淋水噪声；3）风机减速器和电动机噪声；4）冷却塔水泵、配管和阀门噪声。

本环评针对冷却塔噪声，建议采取的措施如下：

风机低频噪音治理

消声器选择非常重要，一般消声器对中低频噪音效果不明显，抗性消声器治理效果好，但频率选择性十分强，所以本环评建议选择阻抗复合式消声器。

落水高频噪声治理

落水高频噪声治理相对容易，但要注意隔音治理同时避免影响散热性能的发挥，虽然消声器和消声百叶可以大幅降噪，但要合理设计，设计时要综合考虑散热性能和动力性能。结构不合理就达不到降噪目的，流阻太大会影响冷却塔工作，降低制冷能力，动力性能设计不好也会增加阻力，甚至会产生混响噪声，所以治理过程中要综合考虑。建议本项目设置落水消能器，直接与冷却塔池面连接，对冷却塔换热性能无影响，且无需占地面积，价格也较便宜。

设置声导流片（消声弯头）

在冷却塔进风口安装消声导流片，通过消声导流片的消声作用，来减少冷却塔噪声对外界的影响，也称为消声器法。理论及试验表明其降噪量可以达到35dB(A)，甚至更高；在降噪量15-20dB(A)时，与声屏障造价相当，在20dB(A)以上降噪量时是唯一可选方案。结构紧凑，不占建筑物额外场地，基本无须维护。

设置隔声屏障

隔声屏障一般设计为距冷却塔进风口的距离大于冷却塔进风口高度，屏障高度等于屏障到进风口的距离。降噪效果一般在10-15dB(A)，理论上降噪量可20dB(A)左右，但存在着声波绕射问题，在声影区范围内降噪量较好，绕射区和声亮区降噪效果较差，因此实际工程上很难将其影响区内噪声降低20dB(A)；对通风影响不大，维护比较简单。

其他措施

此外，项目冷却塔进行合理布局，重视平面布置，尽量将冷却塔等噪声设施布置于远离敏感建筑处和人员集中活动区，利用距离衰减声波传播，减少对周围环境的影响。本环评还建议项目冷却塔设置基底减震，示意图如6.2-2所示。

图6.2-2  减振做法示意图

院区内管理部门应对院区内配套公建加强管理，加强设备的日常定期检修和维护，以保证各设备正常运转。

采取上述措施后，冷却塔噪声设备噪声在其场界处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区要求，附近敏感点可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，冷却塔噪声影响在可接受范围内。本项目冷却塔主要采取的降噪措施如设置阻抗复合式消声器、落水消能器、消声导流片、隔声屏障、基底减震等合计环保措施费用合计约为10万元。

#### 祁门路道路交通噪声防治措施

由环境影响预测章节可知，祁门路交通噪声到本项目门诊医技综合楼中、远期昼、夜间均不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，为保证院区声环境达标，为病人创造更好的就医环境，环评建议采取以下措施：

①为保证院区病人就医环境和休息质量，有效降低交通噪声的影响，本项目住院部应根据《中华人民环境保护行业标准-隔声窗》（HJ/T17-1996）设置隔声量不低于30dB(A)的隔声窗进行隔声处理，保证病房病人休息不会受到祁门路噪声影响；

②项目门诊医技住院综合楼窗户可采用平开窗代替推拉窗，并考虑利用遮阳卷帘以提高隔声、降噪效率；阳台建议采用全封闭式阳台，阳台护栏适当加高，并采取实心护栏，确保室内噪声达标；

③院区边界退让道路红线一定距离，临祁门路侧绿地布置以阔叶树、灌木等降噪效果较好的树种为主的绿化带，最大程度减少祁门路的交通噪声影响；

④严格限制机动车辆进入院区，避免区内病人受到交通噪声的干扰，进入院区的车辆禁止鸣笛并设置减速带；

⑤项目设计时，对临路建筑物要合理规划布局及声学设计，合理安排建筑布局，临道路侧尽可能不设计病房，可将卫生间等设计在临祁门路侧；

⑥提高建筑门窗的隔声性能，采用窗户增加橡胶条、窗缝注密封胶，且采取符合国家“三性”（气密性、水密性、隔声性）标准的玻璃；门窗进行嵌缝，嵌缝后可进一步降低交通噪声影响。

综上，道路交通噪声对院区门急诊综合楼的影响在采取以上噪声防治措施后能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，适宜病人休养生息。

#### 内部交通噪声防治措施

①车行交通在项目外围形成环路，主入口设置于祁门路和南侧的规划支路，并设入口广场，机动车进入后就近进入车库，避免了汽车交通对项目内部的影响。

②控制车辆进出车库的行驶速度，地下车库出、入口采取降噪措施，同时在道路两旁设置绿化带，避免进出车辆发动和行驶噪声影响区内人员休息和生活。

③地下车库出入口坡道部位应加筑隔声防护墙和防雨顶棚，防止出入地下车库的车辆噪声可能对区内产生噪声污染影响。并应在出入口设有醒目的限速禁鸣标记，同时应加强对出入车辆的管理，保持车流畅通。

④区内地面停车位沿道路有规律的分散分布，地面停车位须设置明显的标识，以小型车为标准停车面积、标识地面停车位的具体设置，方便办事人员车辆的停车，且设置了绿化带进行阻隔，不会因地面停车而影响区内人员的办公生活。

### 固废环境污染控制对策分析

1、固体废物处理、处置措施

项目产生的医疗废物、废水处理格栅渣、污泥等均为危险废物，在固废收集处理过程中，应按质分类收集，各自妥善包装后交由具有相关资质的单位处置。医疗废物经分类、打包后，定时经污物通道汇总至医疗废物暂存间。

一般生活垃圾收集施行分类化，经袋装收集后由环卫部门统一清运，餐厨垃圾由专用容器收集后统一委托相关单位处置。

2、医疗废物收集、暂存、运送措施和要求

根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》，结合医院的医疗废物管理制度，提出如下防止措施要求。

（1）源头分类和包装

国家已颁布了《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》，其中对医疗废物收集时的类别划分、不同类型废物应该采用的包装容器和相应标识都做出了具体规定。本项目医院应在遵守国家规定的基础上结合自身实情，制定详细、切实可行的分类、包装技术规定。

医疗废物分类收集时必须首先确保在废物产生点，医疗废物和非医疗废物进入有不同颜色和标识的包装容器中，以便于后续实施不同的管理方法。在每一个废物产生地点，根据废物类型相应的配备三个收集箱，一个是专用的利器盒，一个是黄色塑料袋，盛装除损伤性废物以外的医疗废物，一个是黑色塑料袋，盛装普通生活垃圾。直接与废物接触的黄色塑料袋和黑色塑料袋可套装在一个体积相当的塑料桶内以固定塑料袋外形，该塑料桶应定期进行消毒处理。

医疗废物分类时应注意以下技术要点：

①药房储存的批量过期药品（包括少量的废弃麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物，此类废物应与其他药品分开收集）应单独收集，由有资质单位集中进行安全处置。

②对于锐利器械，无论是否被污染、属于感染性废物，均要收集在专门的利器盒中。

③包装容器最多只能盛放2/3容积的医疗废物，其中塑料袋采用鹅颈束捆方法。在包装容器的2/3体积处应做一个清晰的横线标示。

④各科室、病房产生的少量药物性废物可以混入感染性废物。

⑤大量的化学性废物应当使用抗化学腐蚀的容器盛放，不同类型的危险化学物质不能混装，容器上注明化学物质名称，并送往专门的机构处置。

⑥如果医疗废物分装出现错误，不能采取将错发的医疗废物从一个容器转移到另一个容器或将一个容器放到另一个容器中去，如果不慎将普通生活垃圾与医疗废物混装，那么混在一起的废物应当按医疗废物处理。

为便于对上述分类方法的理解，护理院内可采取张贴画报的形式，在各科室医疗废物收集点的明显位置，张贴出分类收集的示意图或文字标示，说明正确和错误的做法。根据各部门医疗废物产生量的大小，确定各种不同规格的黄色塑料袋和利器盒的尺寸大小以及所需数量，制定一个包装容器需求清单，便于采购。

（2）产生地点的暂时贮存

项目平面布局时已分地域、分楼层、分区域设置暂时贮存点，对贮存容器的数量、大小规格、标识等内容作为规定，并示以医疗废物临时贮存箱分布图标示。

当各科室盛装医疗废物的黄色塑料袋或者利器盒一旦达到2/3体积标识线后，由专门人员统一收集到一个暂时贮存的容器，将某一科室或者几个科室产生的医疗废物临时贮存起来，再统一运至项目东侧的医疗废物临时贮存间内。暂时贮存容器可采用黄色外观，并有医疗废物专用的标识符号和文字标识，该容器需要与医疗废物收集桶、转运车定期进行消毒清洗。

项目检验废液临时贮存时，废液储存容器每桶容量不得超过20公升，且必须为聚丙烯材质，并能耐酸碱、防止泄漏及密封；装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；废液混含储存时，应考虑废液之间的兼容性，不具兼容性的废液应分别储存；废液储存容器之外观，必须有明显标示，标示内容必须包括所属单位、废液类别、名称、成份、储存日期等相关数据。

（3）内部转运

医疗废物内部转运是指将放置在各个分散的临时贮存容器内的医疗废物转送到指定的集中贮存设施的过程。医疗废物管理计划中应该确定出转运车的有关要求，对转送车数量、废物转运路线、转运时间频次以及转运过程中发生废物遗漏等意外事故时的紧急应对措施等做出具体规定。

为了确保医疗废物在转运过程中的安全性，转运人员应选择人员流动较少的时间段对医疗废物进行转运。一般而言，门诊中废物可一天转送一次，收运时间可定在门诊下班时间，实现日产日清；住院部一般实行三班工作制，废物收运时间可在工作交接班时进行；对夜间急诊科室，通过增加转运次数，及时将医疗废物转存至暂时贮存间。转运时的有关技术要求包括：

①清洁人员在转送前首先应检查废物包装袋或者利器盒的完好性，标识是否完整，否则在其外部再加套一个塑料袋。

②转运车应该采用专用的运输工具（如带轮的手推车），不可盛放其他物品，该工具车应当没有锐利的边角，以免在装卸过程中损坏废物包装容器；易于装卸和清洁。

③一次不应搬运太多的医疗废物。严禁拖、扔、摔废物包装袋或容器。

④转运车在每天转运结束后进行清洁，并用含有效氯500mg/L的含氯消毒剂进行消毒处理后备用。

（4）医疗废物暂时、集中贮存

1）医疗废物的暂时贮存设施、设备要求

医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。

②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；

④防止渗漏和雨水冲刷；

⑤带菌医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期清洁和消毒，不得露天存放，避免阳光直射；

⑥设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

⑦暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

⑧医院医疗废物每日集中收集至医院医疗废物暂存场所。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

⑨医疗垃圾暂时贮存间应尽量做到日产日清，确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过48小时，将产生安全事故的危险降至最低。只要按照相关规定严格执行，建设项目产生的医疗废物对当地的影响可以消除。

⑩医疗危险废物的转运、处理应按照危险废物转运联单制度填写相关单据。带菌医疗废物严禁混入生活垃圾。医疗废物专职管理员应加强集中贮存的内部管理和监督检查频次，确保所有医疗废物不会流入社会。

2）医疗废物危废暂存间设置要求

根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及《医疗废物集中处置技术规范(试行)》中对医疗废物暂时贮存场所的有关要求，项目设计拟于项目门诊医技住院综合楼地下1F设置一个医疗废物暂存间，该医疗废物暂存间临医院北侧的入口，可作为污物出口，便于医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入，与外界运输通道衔接合理、方便，又能避免对地上敏感建筑产生影响。本评价要求项目医疗废物暂存场建设应具有防渗、防漏等功能；同时与诊室等科室均应有一定的距离，有效避免了非工作人员接触医疗废物；设置明显的警示标识和警示说明；医疗废物由专人负责管理，建立、健全医疗废物管理责任制，医疗废物委托有危险废物处置资质的单位统一处置。

医疗废物危废暂存间具体要求如下：

①地面建设25cm厚的水泥混凝土防渗漏层，并进行光滑地砖铺设，以防止渗漏和雨水冲刷，并易于清洁和消毒。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；另外储存场所必须设置防渗、防漏、防腐蚀措施，防止发生医疗废物流失、泄漏、扩散等事故。

②设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；

④医疗废物危废暂存间应有良好的照明设备和通风条件，贮存间大门设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。警示标识的要求为材料：坚固、耐用、抗风化、淋蚀，颜色：黄底黑色，尺寸：警示牌为等边三角形，边长≥400mm、主标识高≥150mm、中文文字高≥40mm、英文文字高≥40mm；

⑤医院医疗废物管理者应加强集中贮存的内部管理和监督检查频次，确保所有医疗废物不会流入社会。

⑥有严密的封闭措施，除工作人员外，其他人不能任意进出，不兼容的危险废物不能堆放在一起，要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙角或储漏盘，防漏裙角或储漏盘的材料要与危险废物相容，地面应设置基础防渗。

⑦医疗废物暂存间必须与生活垃圾分开存放，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑧医疗废物暂存间必须与医疗区、食堂加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。

本项目危废暂存区设置于门诊医技住院综合楼地下1F，危废暂存区域地面均采用混凝土浇筑，防渗系数保证符合标准要求，贮存（暂存）区域均为独立全封闭的区域，均按照《危险废物贮存污染控制标准》相关规定，做好防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防措施”。

表6.2-1  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 医疗废物 | HW01 | 831-001-01、831-002-01、831-003-01、831-004-01、831-005-01 | 门诊医技住院综合楼地下1F | 6m×5m | 箱装 | 10吨 | 小于 2天 |
| 2 |  | 污泥、栅渣 | HW01 | 831-001-01 |  |  | 桶装 |  | 小于 7天 |

（5）医疗废物交接

医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。

化学性医疗废物应由医疗卫生机构委托有经营资格的危险废物处置单位处置，未取得相应许可的处置单位医疗废物运送人员不得接收化学性医疗废物。

医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。设区的市环保部门对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。

（6）医疗废物的运输

医疗废物运送应当使用使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）的要求。尽量选择人少的时间转运，转运过程中正确装卸，避免遗撒。转运工作人员做好个人保护措施。

运送车辆应配备：《危险废物转移联单》（医疗废物专用）以及《医疗废物运送登记卡》、运送路线图、通讯设备、医疗废物产生单位及其管理人员名单与电话号码、事故应急预案及联络单位和人员的名单、电话号码、收集医疗废物的工具、消毒器具与药品、备用的医疗废物专用袋和利器盒、备用的人员防护用品。

（7）应急处理措施

应急情况包括医疗废物处置过程中，对人员发生刺伤、擦伤等伤害以及在内部转运、集中贮存中因包装物损坏造成泄露等。医疗废物管理计划中应对上述应急情况发生时的处理程序和措施进行规定。发生刺伤、擦伤时，受伤者待伤情处理后自行或者委托其他人上报专职人员，进行详细记录，并根据伤口危害程度确定是否实施跟踪监测以及时间。

发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：

①确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；

②组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；

③对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；

④采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；

⑤对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；

⑥工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

3、医院医疗废物暂存场所二次污染防治措施

医疗废物暂存间应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布＜一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单＞的公告》（环保部公告2013年第36号）等相关标准要求采取防渗措施。医疗废物暂存间等应当铺设防渗漏地面，使液态污染物倾倒或泄漏至地面时，能够及时得到收集，防止“跑、冒、滴、漏”现象发生，将污染物泄漏的风险事故降低至最低程度。

医疗废物暂存间设计考虑地面和裙脚，以及周边地面采取防渗设计，并应设置废水收集系统，收集的废水进入污水处理站处理。用以装载存放液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面和裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的 1/5。医疗废物暂存间基础必须防渗，防渗层至少1.0m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚的高密度聚乙烯，2mm厚人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。建造径流疏导系统，保证25年一遇暴雨不流入医疗废物暂存间。医疗废物应储存在符合标准的容器内，不相容的医疗废物必须分开储存。医疗废物必须当日消毒，消毒后装入容器，常温下不得超过1天，于5℃以下冷藏的，不得超过7天。运营期间应作好医疗废物的情况记录，记录医疗废物的名称、来源、数量、特性、包装容器的类别、入库日期、出库日期、接收单位。记录保留5年。运营过程中定期对医疗废物包装容器检查，发现破损的及时更换。医疗废物暂存间应配有通信、照明设施、应急防护设施。医疗废物在医院暂存期间应按照危险废物收集管理的有关规定加强管理。

总之，项目产生的固体废物均能得到100%合理处置，可以做到固废零排放。

### 地下水污染防治措施

根据项目特点，参考《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），将项目建设区分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

重点污染区是指危害性大、毒性较大的构筑物应采取严格的防渗措施，主要包括本项目的危废暂存间、事故池，污水处理站、柴油贮存区；一般污染区是指毒性较小的配套医疗用房日常工作区域，包括项目门诊等科室区域；对于公用工程区、生活区、绿化区域等非污染区可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，可不设专门的防渗层。必要时根据不同分区要求设计简单的防渗方案。

一般防渗区域按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）中的Ⅱ类场要求，一般防渗区地面采取粘土铺底，在上层铺10～15cm的防渗水泥进行硬化，通过上述措施使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般防渗区域典型地面防渗结构如下图：

图6.2-3  一般防渗区域典型地面防渗结构图

重点防渗区域按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）（2015年修订）中对防渗层的要求：人工合成材料衬层可以采用高密度聚乙烯（HDPE），其渗透系数不大于1×10-12cm/s，厚度不小于1.5mm。如果天然基础层饱和渗透系数大于1.0×10-6cm/s，则必须选用双人工衬层，双人工衬层必须满足下列条件：

- 天然材料衬层经机械压实后的渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，厚度不小于0.5米；

b.上人工合成衬层可以采用HDPE材料，厚度不小于2.0毫米；

c.下人工合成衬层可以采用HDPE材料，厚度不小于1.0毫米。

具体到各构筑物：

（1）污水处理站基础按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求进行防腐防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料(渗透系数≤10-10cm/s)；地面采用防渗漏水泥地坪。

（2）污水处理设施的池体和污泥池均采用现浇钢筋混凝土、环氧树脂内衬防渗；混凝土强度等级不低于C25，设计抗渗等级不低于0.8MPa；侧壁和底板的厚度不小于150mm，混凝土内表面平整；接缝和施工方部位应密实、结合牢固，不得渗漏；预埋管件、止水带和填缝板要安装牢固，位置准确，每座水池必须做满水试验，质量达到合格。

（3）医疗废物临时贮存点采用现浇钢筋混凝土、环氧树脂内衬防渗；

（4）项目区内外污水管道均采用耐腐蚀管材并作表面防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生；

（5）特殊废液储存容器需设置专门的防渗、漏、腐蚀的容器。

采取以上措施后可使重点污染防治区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s，重点防渗区域典型地面防渗结构如下图所示：

图6.2-4  重点防渗区域典型地面防渗结构图

项目院区分区防渗具体措施要求如下：

表6.2-2  院区分区防渗措施一览表

| 序号 | 工程设施名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事故应急池 | 采用环氧树脂膜+抗渗混凝土+钢性垫层铺砌地坪(厚度不宜小于100mm，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s) |
| 2 | 柴油贮存区 | 采用环氧树脂膜+抗渗混凝土+钢性垫层铺砌地坪(厚度不宜小于100mm，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s) |
| 3 | 医疗废物暂存间 | 采用压实土+防渗混凝土+涂料防腐，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s |
| 4 | 污水处理站 | 环氧树脂膜+抗渗混凝土地坪+钢性垫层铺砌地坪(厚度不宜小于100mm，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s) |
| 5 | 一般污染 防治区 | 一般污染防治区范围主要包括除去重点防渗区以外的医院诊室等区域，一般污染防治区可采用在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s |

防渗材料选取主要包括粘土、防水材料、钢纤维和合成纤维、高密度聚乙烯（HDPE）膜等。根据不同分区采用一种材料单独使用或多种材料结合使用的方法。此外要加强管理，提高操作人员技术水平，完善管理机制，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程。采取以上措施后，能最大限度地减少项目污染物的排放对地下水的影响。

此外，为防止污水处理站和医疗废物暂存间等地面渗漏污染地下水，环评要求本项目采取以下地下水防护措施：

1、完善院内污水管网，确保项目废水都能收集到污水处理站进行有效处理；

2、污水处理站各水池地面做好防渗处理，避免污水、渗滤液等下渗污染地下水；

3、工艺管线，除与阀门、仪表、设备等连接可以采用法兰外，应尽量采用焊接；

4、定期进行检漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化防渗工程的环境管理；

5、项目医疗废物暂存间按相关要求采取防渗、防流失措施，防止污水、渗滤液等下渗污染地下水；

6、危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，并严格执行危险废物转运联单制度，防止二次污染产生；

7、柴油储存区和污水处理站各类水池及预处理池做好防渗处理， 避免柴油发电机燃料及污水渗漏污染地下水；

8、向职工宣传环保措施，树立人们保护地下水的意识；

9、建立地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施。

## 建设项目环保措施

本项目环保措施为废气净化治理、废水收集处理、降噪、固体废物收集储存设施和风险防范等，具体见下表。

表6.3-1  项目环保措施及投资一览表  （万元）

| 污染源 | 治理对象 | 主要设施 | 处理效果 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |
| 废水 | 施工生活污水 | 临时化粪池 | 满足小仓房污水处理厂接管标准 | 5 |
|  | 施工废水 | 经临时沉淀池、隔油池处理后回用 | 不外排 | 5 |
| 废气 | 扬尘 | 洒水抑尘，场界实施封闭围挡、道路硬化、材料堆放遮盖、进出车辆冲洗；物料、渣土、垃圾运输车辆采用密闭车斗 | 减少施工扬尘的影响 | 50 |
| 噪声 | 施工噪声 | 四周设置围挡，选用低噪声施工设备，合理布置高噪声设备，远离场界；在施工场地靠近敏感点侧设立临时声屏障 | 场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 30 |
| 固废 | 生活垃圾 | 集中收集后委托环卫部门清运 | 固废均得到合理处置，不外排 | 2 |
|  | 建筑垃圾和弃土 | 按要求运至市容部门指定的履行手续的合法弃土场 |  | 48 |
| 水土保持措施 | 修筑排水沟以及覆土绿化等 | 减少水土流失 | 5 |
| 二、运营期 |
| 废水 | 混合废水 | 雨污水管网铺设；设置化粪池、油水分离器、中和池、地埋式污水处理站 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和小仓房污水处理厂接管标准 | 200 |
| 废气 | 柴油燃烧废气 | 应急发电机房燃烧柴油产生的烟气建筑内壁烟道引至建筑物楼顶层排放，排放高度30m | 对区域环境影响较小 | 8 |
|  | 污水处理站恶臭 | 废气经离子除臭处理系统处理后经1跟15m高的排气筒高空达标排放 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求 | 10 |
|  | 食堂油烟 | 设置处理效率不低于85%的油烟净化设备处理食堂油烟 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | 2 |
| 噪声 | 地下高噪声设备 | 选用低噪声设备；加强设备维护；设于地下专用机房内；变压器采取基础减振；水泵进出水管安装减振接头，水泵房房设吸声材料，给水管道穿墙和楼板时做减振处理；进出水管上设置柔性减振接头；风机出风口设置消声器并采用柔性接头 | 场界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 50 |
|  | 冷却塔噪声 | 选择横流式超低噪音冷却塔；设置阻抗复合式消声器；设置落水消能器；设置消声导流片；设置隔声屏障；设置基底减震等 |  | 10 |
|  | 祁门路交通噪声 | 门诊医技综合楼设置隔声量不低于30dB(A)的隔声窗进行隔声处理；加强绿化；合理安排建筑布局，临道路侧尽可能不设计病房；提高门窗隔声性能 | 门诊医技综合楼昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 50 |
| 固废 | 医疗废物暂存间设置专门收集室，采用防渗、防漏处理，安全分类储存，定期委托有危废处理资质的单位处理 | 10 |
|  | 生活垃圾收集后由环卫部门清运、餐厨垃圾经专用容器收集后委托有资质的单位清运处理 | 5 |
| 地下水 | 分区防渗 | 根据区域的不同，采取不同的防渗措施 | 10 |
| 合计 | 500 |

# 环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，对项目建设和运行期间发生的突发性事件、有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范措施，以使事故率、损失达到最低可接受的水平。

环境风险评价应把事故引起场界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。本章主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。

## 风险评价依据

### 物质危险性识别

项目营运过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：

1、医疗废水处理设施事故状态下的排污。

2、危险废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。

3、柴油发生泄漏的火灾爆炸事故。

### 环境风险潜势判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

式中：q1，q2，…，qn———每种危险化学品实际存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn———与各危险化学品相对应的临界量，t；

柴油发电机房设2台800KVA柴油发电机组，采用轻质柴油为燃料，柴油储存在发电机房内，发电机房设置送排风系统。每台柴油发电机配套1个0.4m3柴油储油罐，项目区柴油最大储量约0.8m3，折算约0.7t，低于临界量2500t，属于非重大危险源。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）标准所列物质，项目涉及到的危险废物存量远小于临界量，Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险开展简单分析。

### 评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）标准所列物质，本项目营运过程中不存在重大危险源，且不属于环境敏感区域。Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

## 环境敏感目标概况

由于项目污水处理站位于东北角地下、危险废物临时贮存间位于地下室、柴油储罐位于地下室柴油发电机房内，均位于地下专用建筑内，对周边环境影响较小。

## 环境风险识别

1、水处理站事故排放

当污水处理站出现事故停运时，粪大肠菌群不能达到污水综合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准要求。如果事故停运时让废水直接外排大量超标废水进入市政污水管网，从而造成对城市污水处理厂入水水质的环境影响。

2、危险废物暂存

危险废物在暂存或转运中，由于管理疏忽，造成危险废物未能得到安全处置导致环境污染。

3、柴油发生泄漏的火灾爆炸风险

柴油储罐最可能发生的事故是贮存的油品泄漏并发生火灾爆炸，油罐发生火灾后，油品燃烧产生的辐射热将影响其周围的邻罐或周围建筑物，甚至引起新的火灾。对周围环境产生一定的破坏作用。

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。因此，项目运营中应按以下方面不断加强安全管理：购买的设备应是具有相应资质的生产单位的合格产品；建立一套完善的安全管理制度；做到灭火装置完整有效，一旦发生火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。

## 环境风险分析

1、项目废水事故排放引起的风险

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水未经处理，直接排入污水处理厂而引起的污染风险事故。项目废水非正常排放会加大污染负荷，将对市政管道污水水质造成一定得影响，对于最终进入污水处理厂的水质会造成一定的冲击，对污水处理厂的处理效果也有一定的负面影响。

2、危险废物未经处理产生的危害影响

本项目的主要危险废物主要为医疗废物，医疗废物必须经科学地分类收集、贮存运送后委托有资质单位处理。医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。有关资料证实，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的20％。在我国，早已将其列为头号危险废物。

3、柴油储罐风险

柴油储罐最可能发生的事故是贮存的油品泄漏并发生火灾爆炸，油罐发生火灾后，油品燃烧产生的辐射热将影响其周围的邻罐或周围建筑物，甚至引起新的火灾。对周围环境产生一定的破坏作用。

## 环境风险防范措施及应急要求

### 危险固废处置风险防范措施及应急要求

鉴于医疗垃圾的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

（1）应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，本项目医疗废物要严格贯彻《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

①黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；

②红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；

③绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；

④红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：

①印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱；

②印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱；

③印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、暂时贮存地点倾倒、堆放禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾，禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

（2）医疗垃圾的贮存和运送

项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味不仅有害于人体健康，还会使某些疾病恶化。医疗垃圾的贮存和运送需要满足以下要求：

1）项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物。

2）项目危险废物暂存间面积为25m2和10m2，可满足项目危险废物（含医疗废物）的贮存需求。各种危险废物暂存单元之间将设置防腐防渗围堰，确保各种危险废物不发生交叉混合，放置不相容危险废物混合发生环境风险事故。

3）医疗废物暂存于危废暂存间，每天清运一次，做到及时、有效地处理可满足要求。

4）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，对危险废物暂存场所进行防渗处理。

5）危废暂存间设置有严密的封闭措施，设专职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

①保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

④贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

### 废水处理设施事故状态风险防范措施及应急要求

根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中要求“12.4.1医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”。

针对项目污水事故排放所产生的风险，建议项目设计适当规模的事故池，本项目污水处理站处理量为297.5m3/d，事故池设计有效容积100m3，位于项目污水处理站北侧（地下）。

针对项目废水事故排放所产生的风险，建议项目设计适当规模的事故池，本项目污水处理量为1000t/d，按照《医院污水处理工程技术规范》规定应设置不小于300m3的事故池，本环评建议项目设计有效容积320m3的事故池，位于项目污水处理站北侧（地下）。在非正常排放时使用事故池，要求建设单位配套建设完善的排水系统管网和切换系统，事故状态下切断污水处理站排向项目总排口的阀门并开启污水处理站至事故池的阀门确保发生事故时污水全部收集至事故池暂存，待事故结束后将事故池中污水抽至污水处理站处理。

### 柴油发生泄漏的风险防范措施及应急要求

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。因此，项目运营中应按以下方面不断加强安全管理：购买的设备应是具有相应资质的生产单位的合格产品；建立一套完善的安全管理制度；做到灭火装置完整有效，一旦发生火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。

### 环境风险防范管理措施

为避免风险事故，尤其是避免事故发生后对环境造成严重污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目营运过程中对环境的潜在威胁，建设单位采取综合防范措施，并从技术、管理等方面对以下几方面予以重视：

1、树立环境风险意识

发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

2、实行全面环境安全管理制度

项目在医疗废物储运、污水处理设施运行等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

3、规范并强化医疗废物在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从医疗废物运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑并力图做到规范且可操作性强。如医疗垃圾在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗垃圾和危险废物的泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

4、加强巡回检查，减少医疗垃圾泄漏对环境的污染

医疗垃圾在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查。医疗废物必须使用有盖的密闭暂存桶，暂存桶需放置在平稳、人员活动少的地方。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

5、建立事故的监测报警系统

建议建设单位在废水处理系统的进、出口建立事故的监测报警系统。对于废水处理系统的进口，应予以特别的重视，监测系统应确保完善可靠。污水处理站是对项目污水处理的最后过程，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂。

6、加强资料的日常记录与管理

加强对废水处理系统的各项操作参数等资料的日常记录，建立良好的污染治理设施运行记录档案，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

7、加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

### 环境风险应急预案

根据国家相关规定的要求，项目方应制定环境风险应急预案，以最快速度发挥最大的能效，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案应以“预防为主，防救结合”为原则。

为有效防范突发环境事件发生，及时、合理处置可能发生的重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》、《安徽省人民政府突发公共事件总体应急预案(试行)》、《安徽省突发环境事件应急预案》和《安庆市突发环境事件应急预案》的规定，项目针对可能发生的风险事故制订医疗事故防范与处理预案。应急预案主要内容如表7.5-1。

表7.5-1    应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 涉及物料性质及可能发生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 污水、危险废物、柴油 |
| 3 | 应急计划区 | 污水处理站、危险废物暂存间、环保目标 |
| 4 | 应急组织、人员 | 建设单位、地区应急组织机构、人员 |
| 5 | 应急状态分类及应急 相应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 |
| 6 | 应急设施设备与材料 | 防泄漏事故应急设施、设备与材料 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下通讯方式、通知方式 |
| 8 | 应急环境监测 及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

## 分析结论

项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险开展简单分析。采取一系列技术和管理措施，控制其使用风险，项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，健全环保规章制度制定事故应急预案等，本项目发生的潜在风险事故可以避免和控制，环境风险可以承受。

表7.6-1    建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 合肥市第三人民医院新区建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 合肥市包河区祁门路以南、龙川路以北、棠越路以东、上海路以西 |
| 地理坐标 | 经度117.333555 纬度31.813870 |
| 主要危险物质及分布 | 1、医疗废水 主要位于东北角的地下污水处理站。 2、危险废物 贮存于地下室危险废物临时贮存间，建筑面积为60m2 3、柴油 柴油（柴油储罐）储存在柴油发电机房（地下室）内 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 1、医疗废水泄漏影响地表水、地下水 2、医疗废物在暂存或转运中，由于管理疏忽，造成危险废物未能得到安全处置导致环境污染（主要是土壤、地下水和大气）。 3、柴油泄漏影响地下水，引发火灾会影响大气 |
| 风险防范措施要求 | 柴油储罐区、危险废物临时贮存间、污水处理站做重点防渗处理 医疗垃圾规范的收集、贮存、处置 建设事故池以及切换系统 柴油发电机房设置消防器材 完善应急处理措施等 |

# 环境经济损益分析

## 社会效益分析

医疗卫生服务是社会各界普遍关注的重大民生问题，项目建成后，进一步优化合肥市卫生资源的配置，是加强合肥市公共卫生基础设施建设和促进经济社会协调发展的需要。该项目的建设将使硬件设施能更好地适应该院业务快速发展的需要，是提高合肥市及周边地区人民的医疗保障条件，对保障人民身体健康具有非常重要的意义。

## 经济效益分析

项目建成后，将带动区域周边第三产业的发展，拉动区域GDP增长，增加地方和国家财政收入，促进地方经济发展。

## 环境效益分析

本项目总投资92000万元，其中环保投资合计500万元，占总投资的0.54%。项目建成后，项目产生的危险废物由于实施各种严格的管理措施，分别进行分类收集，将危险废物与生活垃圾分类收集，生活垃圾由环卫部门定期统一清运。危险废物按规定收集、贮存后由交由有资质的单位处理，避免了二次污染、交叉感染，得到妥善处理。项目建成后通过重建污水处理站，废水经分类预处理后可达标排至小仓房污水处理厂，项目产生的废水对地表水的影响将大大降低。项目住院部设置隔声量不小于30dB的隔声窗，在此基础上道路交通噪声对本项目住院部影响较小。

随着项目的建成，各建筑掩映在绿树、鲜花、芳草、绿地之中，形成安静优美的办公环境，并达到建筑与绿化的和谐统一，大大的改善了城市景观，项目绿地稳定地发挥生态效益，改善了区域内的绿化环境。

综上所述，项目具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。项目营运过程中使用清洁能源，通过采取相应积极有效的污染防治，可有效控制项目建设产生的环境影响，项目建设将产生良好的社会效益、经济效益及环境效益。 因此从环保措施的经济损益效果来看，该项目是可行的。

# 环境管理与监测计划

环境管理和环境监测计划是环境影响评价中的一个重要部分，其目的是说明企业及时发现环保措施的运行效果和不足，进行必要的修正和改进，使环境影响控制在期望值内，是减缓项目建设期和运营期环境影响的有效手段之一。加强项目建设与运行期间的环境管理，制定和执行环境监测计划，是企业落实环保措施的保证，也是企业更好地进行生产、并得以良性发展的重要基础。

## 环境管理

### 环境管理机构

建设单位应成立环境管理机构，由护理院分管环境保护的领导担任环境管理机构负责人，并设置专门人员承担全院的环境管理工作。环境管理机构应覆盖废气、废水、噪声、固体废物等各项污染治理和处置设施。

环境管理机构及人员主要职责如下：

1、贯彻执行国家和地方相关的环境保护法律、法规、条例和标准。

2、制定并组织实施企业环境保护计划，填报排污申报表和环境统计报表等。3、监督和检查环保设施运行状况。

4、负责编制环境风险应急预案，组织协调环境事故的处理。

5、制定环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行。

6、对项目所有职工进行经常性的环境保护知识教育和宣传提高职工环保意识，增加职工自觉履行保护环境的义务。

7、领导和组织本单位的环境监测工作。

8、推广应用环境保护的先进技术和经验。

9、除完成项目区内有关环境保护工作外，还应接受当地政府环保部门的检查监督，并按要求上报相应的环境管理工作执行情况。

### 环境管理内容

1、施工期环境管理

项目施工过程中会产生粉尘、噪声、建筑垃圾等。尽管项目施工期环境影响只存在于施工短期时间内，但如不注意也会产生不良后果，因此，加强施工期的环境管理也是一项重要内容。

为了加强施工期的环境管理力度，建设方应当与工程中目标承包商签订《建设工程施工期的保护环境协议》，协议内容要求承包商遵守国家和地方制定的环境法律、法规，对其提出环境保护工作的任务、要求和目标，运用经济、法律、行政等手段，做好施工期的污染防治工作，保证施工期项目周围的环境质量。护理院环境管理部门应将相关施工期可能产生的环境问题和预防措施向工程承包商详细讲解，使其能够充分理解、接受，同时要求他们在施工前制定施工现场环境管理计划，明确环境责任，并落实于工程建设过程中。

建设单位应专门聘请监理工程师，在对项目施工进行全过程监理时，有责任对施工中环境保护措施的执行情况进行监督；建设单位有责任落实环境影响缓解措施，减轻工程建设可能造成的不利影响。

（1）管理目标

①以适当的环境保护投资充分发挥本工程潜在的效益。

②对项目产生不利的环境影响得到缓解或消除。

③落实招标文件中环境保护条款及与环境有关的合同条款。

④保护人群健康，避免施工区内传染病暴发和流行。

⑤实现工程建设的环境、社会与经济效益的统一。

（2）安全、文明施工管理的主要要求

①审核施工单位资质及项目安全管理第一责任人、直接责任人和消防责任人任职书及其资质是否符合要求；核查施工项目经理、安全员、质检员和管理人员及特种施工人员资质、上岗证及其落实情况，监督施工单位按建质[2004]213号文要求健全项目安全生产管理机构，和配置专职安全生产管理人员，并具备其个人资质和到位情况。

②审查和督促施工项目部建立和健全安全管理体系和各项目管理制度。

③审核施工组织设计、专项作业安全施工方案和措施：审核施工单位编报的环境保护规章制度和环境保护责任制；审核施工单位的环境保护培训计划，并监督承包人对其工作人员进行环境保护知识培训。

④根据现场检查和环境监测单位提供的环境监测报告，对存在的环境影响问题及时要求承包人采取措施，必要时应要求承包人进行整改。

⑤主持环境保护专题会议，协调施工活动与环境保护之间的冲突，参与工程建设中的重大环境问题的分析研究与处理。

⑥进行环境保护监理的文件档案管理。

（3）施工现场环境管理要求

①施工场地

A、施工产生的生活污水不得直接排入市政纳污管网中，必须经化粪池预处理；在建筑工地设置连续、畅通的排水设施，施工产生的泥浆水经沉淀后回用。

B、施工场地应设垃圾筒，集中收集施工人员生活垃圾。

C、施工区大气污染主要来源于装修期间建筑材料的装卸、粉状材料的倾倒和搅拌、建筑石材的切割和墙面打磨等作业，为减少扬尘，要求设置细目滞尘网和加强洒水。施工单位是否按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《合肥市扬尘污染防治管理办法》（合肥市人民政府令第172号）、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》等要求，对施工过程中产生的扬尘进行合理、有效的治理或处置。

D、装修单位施工场地向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定的《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工场界噪声限值为昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。施工过程中使用的各类机械设备要求控制噪声污染，合理安排施工作业，防止施工噪声对相邻敏感目标造成影响。

E、当装修工程竣工时，承包人应从现场清除运走任何废料、垃圾，拆除和清理不再需要的临时工程，保持移交工程及工程所在现场清洁整齐。保证处置和清运率达到100%要求。

F、建筑垃圾和施工弃土处置须按照《合肥市建筑垃圾管理办法》（2017.5.1施行）的要求，加强管理。

②其它工程环境监理要点

A、建设规划实施过程中，应当采取措施，控制扬尘、噪声、废水、固体废弃物等污染，防止或者减轻施工对环境空气、地表水、景观等的破坏，改善、恢复施工场地周围的环境。

B、将建筑垃圾收集至指定地点堆放，并采取防护措施，避免其流入水体。

C、除抢修、抢险作业外，禁止夜间进行产生噪声污染、影响居民休息的建筑施工作业。确需连续作业的，应报当地环保部门批准，并公告居民。

D、项目建设期间，应根据国家环境保护的规定和要求，重点检查工程进展情况是否符合“三同时”原则，项目的污染防治措施是否按计划与主体工程同时施工，质量是否符合要求。

2、营运期环境管理

（1）加强污水处理站运营管理

①制定完善医院污水处理站及相关臭气治理、噪声治理、格栅渣及污泥污染防治设施的管理、运行及维护制度，确保设备处于良好运行状态，保证各类污染物达标排放。

②制定环境和污染源监控计划，落实监测单位及时实施。按规定对水质理化指标、生物性污染指标和生物学指标进行监测，做好监测数据记录、整理、统计、归档工作，对异常资料应及时回馈给相关部门和分管领导，分析原因，并提出整改方案。

（2）加强医疗废物管理

①医院后勤管理部门负责修订和完善医院各项医疗废物管理制度及处理处置办法，指导、监督、检查各项重点的具体执行、落实情况，以及对医院员工及相关人员进行相关法律、法规、专业技术、安全防护及紧急处置等知识进行定期培训。对于医疗废物管理过程中发现的问题及时分析，协调解决。负责安排专人负责指导全员各科室医疗废物分类、收集、运送、临时贮存及无害化处理过程中各项工作的落实情况。负责安排专人进行医疗废物登记和档案资料管理。

②医院医务处及护理部负责检查指导病区及相关科室医务人员，对使用后的医疗废物的分类放置，以及部分医疗废物使用后的处理制度的制定、落实及执行情况。检查医疗废物内部转运送处理部门交接登记记录。

③医院后勤部做好相应后勤工作，安排专人负责医疗废物的收集、登记、运送、临时贮存和无害化处理工作，制定相应规章制度。

④重点科室应结合本部门工作，制定具体医疗废物管理制度。

⑤医疗废物必须与生活垃圾严格分开，临床各科室必须将医疗废物进行分类处理。医疗废物禁止倒入生活垃圾内，不得随意在露天场所堆放，必须装入有黄色警示标志，以及标有科室、年、月、日标识的包装袋和锐器盒内。在确保包装安全、密封无泄漏的情况下，待医院专职人员统一上门收集、运送。

⑥专人负责医疗废物收集、运送。相关人员需穿戴必要的防护用品，按照约定的时间、地点及线路，将医疗废物装入专用容器及封闭转运车内。及时收集全员各科室医疗废物，病区做好交接、分类、签收、登记工作。记录内容应包括：医疗废物产生部门、产生日期、类别、重量（或包装袋数）、交接时间、双方交接者签名及需要特别说明的情况等，填写院内交接联单资料必须保存五年备查。

⑧送入医疗废物暂存间时，不得随意堆放，并做好医疗废物临时贮存处防潮、防湿、防四害、防泄漏、防腐蚀等工作。

⑨在产生、收集、临时贮存、运输、处置医疗废物过程中，不得发生泄漏、流失、扩散和意外事故。一旦发生，应按规定及时向当地的卫生及环境保护行政主管部门报告，并根据医疗废物泄漏的危害程度采取相应的应急措施和防范措施，防止医疗废物直接接触身体。一旦发生刺伤、擦伤等意外事故时，应及时上报并跟踪随访，并根据种类与受伤程度，采取相应的应急措施。

（3）其他营运期环境管理要求

①建立和健全各种环境管理制度，并经常检查督促；建立环境管理体系，制定包括大气污染物控制、水污染物控制、固体废物管理、噪声控制、环保设施管理、突发事件应急准备与响应、监测检查、记录管理、培训等环境管理手册、环境管理程序文件以及相应的三级档。

②建立环境污染突发事故分类档案和应急预案及处理制度；制定污染事故发生的预防措施、应急计划和事故发生的纠正措施，逐项落实，并对采取的纠正措施进行跟踪和评审，杜绝事故发生。

③按照国家相关环保规定，对项目排放的废水、废气执行排污申报登记制度。对产生的危险废物，必须向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向和贮存、处置等有关资料。

④建立健全岗位责任制，落实责任人、操作人员、维修人员等，建立环保设施管理台账，建立环保处理设施运行、维护记录等。

## 环境监测

依照《建设项目环境保护管理条例》之第八条的（六）项规定，建设单位在编制项目环境影响报告书（表）时应当包括“对建设项目实施环境监测的建议”章节，目的在于工程建设施工和建成之后的运行阶段中，加强环境管理工作和环境监测工作，切实有效的了解和控制工程污染物的排放量，促进污染治理工作，使治污设施达到良好的运行工作状态以及最佳效果，以保证工程较好的环境效益以达到强化环境管理的目的。

为切实控制项目治理设施的有效运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，本环评对项目提出环境监测建议。本项目的监测

计划应包括两部分：一为施工期和运营期的常规监测计划，二为竣工验收监测。

### 施工期监测计划

项目施工期间对水、气进行监测的可操作性较差，故主要针对施工场界噪声制定监测计划。根据建设项目的施工和当地环境情况，沿场界布设噪声测点。建设单位可委托有资质监测单位对施工工地进行监测，监测频次为每季度一次，分别于昼、夜间各监测一次。监测方法按照《建筑施工场界噪声测量方法》（GB12524-90）的规定执行，排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准。

### 运营期监测计划

工程运营后，为全面掌握项目的污染物排放情况，应在监测计划中对废气、废水、噪声等进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等规定的监测要求，本项目环境监测计划见见下表：

表9.2-1  环境监测计划

| 项目 | 监测制度 |
| --- | --- |
| 废水 | 监测项目 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、总余氯 |
|  | 监测周期与频率 | 每季度一次，委托环境监测机构监测 |
|  | 监测位置 | 院区污水总排口以及污水处理站进、出水口各设一个监测点 |
|  | 执行标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
| 废气 | 监测项目 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 食堂油烟废气 |
|  | 监测周期与频率 | 1次/半年，每次连续测2天，每天4次 | 1次/半年，每次连续测2天，每天2次 |
|  | 监测位置 | 污水处理站废气排气筒出口及污水处理站周边 | 食堂油烟排口 |
|  | 执行标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 噪声 | 监测项目 | 等效连续A声级Leq（A） |
|  | 监测位置 | 四周场界各一个，必要时增到附近的敏感点噪声监测 |
|  | 监测周期与频率 | 每季度监测一次，每次监测两天，每天昼、夜各一次 |
|  | 执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固废 调查 | 监测项目 | 固废产生量、贮存量、转移量、转移去向、医疗废物暂存间设置 |
|  | 监测周期与频率 | 每月统计一次 |

### 监控制度

（1）监测数据逐级呈报制度

按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立院区监测制度和监测方案，自行委托有资质单位定期对院区废气、噪声等进行监测，保存原始监测记录，并向当地环境保护行政主管部门备案。

对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

（2）监测人员持证上岗制度：监测和分析人员必须经市环保监测部门考核，取得合格证后才能上岗，保证监测数据的可靠性。

（3）建立环境保护教育制度

对院区员工要进行环境保护知识的教育，明确环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度，是防止污染事故发生的有力措施。发现污染超标因子，要在监测数据出来后及时以书面形式上报护理院负责人，快速果断的采取应对措施。

## 排污口规范化设置

按照国家环保总局、安徽省环保局关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气、废水采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。

在项目施工时，须对所有排污口按规定进行核实，明确排污口数量、位置以及排放主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等，并根据国家环保局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定对排污口进行标识。详见下表：

表9.3-1  环境保护图形标志

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 3 | — |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 5 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |

1、废气排放口

（1）根据《污染源监测技术规范》要求，在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。

（2）在废气处理装置进出口均设置采样孔和采样平台，采样位置优先选择在垂直管段，避开弯头、接头、阀门和其他变径管段，下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。

（3）在选定的采样位置上开设采样孔时，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm，采样孔不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。

（4）在排气筒监测位置处设置规范化的采样平台，采样平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样孔到平台面高度约1.2-1.3m，平台周围应加固护栏，便于安全采样。

2、废水排放口

废水站排放口附近设立排水口环保图形标志牌。

3、固定噪声源

在主要固定噪声源附近醒目处设置环境保护图形标识牌。

4、医疗废物暂存间

在医疗废物暂存间附近醒目处设置环境保护图形标识牌。

## 在线监测

本项目建成后院区污水处理站废水处理量较大，根据有关规定，须安装在线监测装置，配备污水在线监测系统一套并增设流量计和CODcr和NH3-N等在线监测仪，由专人负责，保证污水在线监测系统安全稳定工作，一旦发生出水浓度异常，须上报院领导，关闭总排污口，启动事故池。

## 污染物排放及管理要求

本项目建成后，医院污染物排放清单及管理要求详见下表9.5-1。

表9.5-1  污染物排放清单和管理要求

| 类别 | 污染源名称 | 污染物名称 | 治理措施 | 治理效果 | 执行标准 | 排污（口）要求 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 汽车尾气 | 汽车尾气 | 排风系统+专用烟道 | 不对大气外环境产生明显影响 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准 | 排风口设于下风向，不朝向邻近建筑物和公共活动场所，排风口离室外地坪高度大于2.5m，并作消声处理，避开院区工作人员和病人活动区，排风口与住院部间距在10米以上 | 无 |
|  | 污水处理站恶臭 | 硫化氢、氨 、臭气浓度 | 离子除臭处理后高空达标排放，排放高度15m | 90% | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 排气筒高度，设置标准化采样孔、环保图形标志牌等 | 无 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 1套油烟净化处理装置 | ≥85% | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） | 油烟净化效率不低于85%，排气筒设置于食堂房顶，排气筒高度高于屋顶3m | 无 |
|  | 柴油废气 | 烟尘 SO2 NOx | 烟尘经收集后经门诊医技综合楼内壁引至高于楼顶3m排放，排放高度30m | 使用频率很小，对大气环境影响较小 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准 | 共设1个排气筒，柴油发电机燃烧废气引至高于门诊医技综合楼楼顶3m排放高空达标排放 | 无 |
| 废水 | 混合 废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等 | 油水分离器、化粪池、酸碱中和池以及污水处理站 | 分类预处理后满足排放标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） | 各项废水经分类预处理后通过废水总排口纳入市政污水管网，设置标准化采样口、环保图形标志牌，配备污水在线监测系统一套，增设流量计和CODcr和NH3-N在线监测仪 | 无 |
| 固废 | 危险废物 | 危险废物 | 危废暂存场所 （面积30m2） | 有效收集和处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定 | 不同危险废物分类收集，危废暂存间做好分区防渗措施 | 无 |
|  | 生活垃圾和餐厨垃圾 | 生活垃圾和餐厨垃圾 | 垃圾日产日清，环卫部门统一清运，餐厨垃圾由专用容器收集后委托相关单位处理处理 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定 | 垃圾日产日清，环卫部门统一清运，餐厨垃圾由专用容器收集后委托相关单位处理处理 | 无 |
| 噪声 | 地下设备噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备；加强设备维护；设于地下专用机房内；变压器采取基础减振；水泵进出水管安装减振接头，水泵房设吸声材料，给水管道穿墙和楼板时做减振处理；进出水管上设置柔性减振接头；风机出风口设置消声器并采用柔性接头 | 达标排放 | 场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 选用低噪声设备；加强设备维护；设于地下专用机房内；变压器采取基础减振；水泵进出水管安装减振接头，水泵房设吸声材料，给水管道穿墙和楼板时做减振处理；进出水管上设置柔性减振接头；风机出风口设置消声器并采用柔性接头 | 无 |
|  | 冷却塔噪声 |  | 选择横流式超低噪音冷却塔；设置阻抗复合式消声器；设置落水消能器；设置消声导流片；设置隔声屏障；设置基底减震等 |  |  | 选择横流式超低噪音冷却塔；设置阻抗复合式消声器；设置落水消能器；设置消声导流片；设置隔声屏障；设置基底减震等 | 无 |
|  | 祁门路交通噪声 |  | 门急医技综合楼设置隔声量不低于30dB(A)的隔声窗进行隔声处理；窗户可采用平开窗代替推拉窗，利用遮阳卷帘以提高隔声、降噪效率；阳台采用全封闭式阳台，护栏适当加高，并采取实心护栏；加强绿化；院区车辆禁止鸣笛并设置减速带； 对临路建筑物要合理规划布局及声学设计；提高建筑门窗的隔声性能。 |  |  | 门急医技综合楼设置隔声量不低于30dB(A)的隔声窗进行隔声处理；禁鸣减速标志设置；绿化布置情况；建筑室内要布局合理 | 无 |
|  | 内部交通噪声 |  | 加强管理、限速、禁鸣等 |  |  | 加强管理、限速、禁鸣等 | 无 |

## 总量控制

总量控制，旨在发展经济的同时，把污染物的排放量控制在自然环境承载能力之内，保证环境质量。实施污染物排放总量控制是考核各级人民政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是保护和改善环境质量的具体措施之一。

目前国家实施污染物排放总量控制的基本原则是：由各级政府层层分解下达区域控制指标，各级政府再根据辖区内企业发展和污染防治规划情况，将具体指标分解下达至企业。对确定需要增加排污总量的新建项目，可经企业申请，由当地主管部门根据环境容量条件，从区域控制指标内调剂解决。

污水经油水分离器、化粪池、酸碱中和调节池和院区污水处理站分类预处理后纳管至小仓房污水处理厂处理，尾水执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准以及COD、BOD5和NH3-N分别执行30mg/L、6mg/L、1.5mg/L的要求外排，COD最终排放量为9.72t/a，氨氮最终排放量为0.486t/a，COD、氨氮总量纳入小仓房污水处理厂总量控制范围内，不另申请总量指标。本项目备用发电机主要用于临时停电使用，使用频率较少，因此不对其设置SO2和NOx总量控制指标。

项目固废均能得到合理处置，零排放，无需申请总量。

## 环境保护竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，建设单位应依据环评文件、环评批文中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，在具备项目竣工验收条件后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业自主验收，编制验收报告。同时，在《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改完成前，建设单位应编制噪声和固体废物污染防治设施的专项验收报告向审批环评的环境保护主管部门提出验收申请。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

建设单位是竣工环境保护验收工作的责任主体，自主验收过程中，建设单位应根据国环规环评[2017]4号文件的规定和要求，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对项目竣工环境保护验收内容、结论和公开信息的真实性、准确性和完整性负责。

企业应按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》实施排污许可证制度。属于该名录列明的应重点管理、简化管理的行业，或含其三十三条规定的通用工序的，应在调试前取得排污许可证。项目环保竣工验收内容见下表。

表9.7-1  项目环保措施“三同时”验收一览表

| 污染源 | 治理对象 | 处理措施 | 验收项目 | 验收标准/验收方式 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 混合 废水 | 食堂废水经油水分离器预处理后与病床废水、门急诊废水、医务人员生活污水共同经化粪池预处理后汇同经中和池预处理的检测酸性废水等其他废水一同经院区污水处理站处理 | 预处理设施；污水 处理站运行情况、 污水纳管排放达标情况等 | 满足《医疗机构水污染物排 放标准》（GB18466-2005） 表2预处理标准 | 与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用 |
| 废气 | 柴油废气 | 燃烧柴油产生的烟气经收集后引至高于门诊医技综合楼楼顶3m后排放 | 停电和试机时偶然排放 | 污水处理站废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准要求；柴油废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准；油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；汽车尾气通过绿化减少外环境影响 |  |
|  | 污水处理站恶臭 | 离子除臭处理系统+15m高空排放 | H2S、NH3排放浓度和速率、离子除臭装置、排气筒高度 |  |  |
|  | 食堂油烟 | 设油烟净化设备，净化效率85%以上 | 油烟净化设备、处理效率 |  |  |
|  | 汽车尾气 | 设置机械排风系统，排风口位于绿化带内，远离人员活动区 | 排风口设置情况 |  |  |
| 噪声 | 地下设备噪声 | 选用低噪声设备；加强设备维护；设于地下专用机房内；变压器采取基础减振；水泵进出水管安装减振接头，水泵房设吸声材料，给水管道穿墙和楼板时做减振处理；进出水管上设置柔性减振接头；风机出风口设置消声器并采用柔性接头 | 各公建设备隔声 、隔声减振措施执行情况；是否选择 低噪声设备 | 场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |  |
|  | 冷却塔噪声 | 选择横流式超低噪音冷却塔；设置阻抗复合式消声器；设置落水消能器；设置消声导流片；设置隔声屏障；设置基底减震 |  |  |  |
|  | 祁门路道路交通噪声 | 门急医技综合楼设置隔声量不低于30dB(A)的隔声窗进行隔声；窗户采用平开窗代替推拉窗；采用全封闭式阳台和实心护栏；加强绿化；院区车辆禁止鸣笛并设置减速带；临路建筑物合理规划布局及设计；提高门窗隔声性能 | 隔声窗安装情况；隔声效果是否满足要求 | 门急诊综合楼昼、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |  |
| 固废 | 危废临时堆场设置专门收集室，采用防渗、防腐处理，安全分类储存，规格5m×5m | 医疗废物暂存间是否符合防渗要求；危险废物贮存容器是否符合要求 | 固废处置符合环保要求均得到妥善处置 |  |
|  | 生活垃圾收集后由环卫部门清运，食堂餐厨由专用容器收集后委托相关单位清运 |  |  |  |
| 地下水 | 根据区域的不同，采取不同的防渗措施 | 分区防渗 执行情况 | 做好医疗废物暂存间、污水管道、污水处理站等区域分区防渗措施 |  |
| 风险 | 按照环评报告书中要求执行事故风险防范措施和管理措施 | 自动监控设备、应急措施、事故废水收集系统、应急预案指定 | 按规范实施风险防范措施，符合环保要求；管理档案、监测计划 |  |

# 结论与建议

## 结论

### 项目概况

合肥市第三人民医院新区建设项目于项目于2017年7月4日经合肥市发展和改革委员会备案，备案文号为合发改社会[2017]678号，选址位于合肥市包河区祁门路以南、龙川路以北、棠越路以东、上海路以西，总投资92000万元。

本项目拟用地约139.7亩（93217.68m2）建设新院区，分为东西两个地块，中间以江村路隔开。项目拟分两期建设。本次环评仅对一期建设内容进行评价，一期项目规划总建筑面积113546m2，其中地上建筑面积91160m2，地下建筑面积22386m2，一期设置床位1000张，日门诊量3000人次。主要包括建设综合医院门诊医技住院综合楼、液氧站、污水处理站、停车楼、门卫室、行政办公培训综合楼、高压氧舱等。

### 产业政策符合性

由《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）可知，本项目既不属于鼓励类的范畴，也不属于限制、淘汰类，可以视为允许类，因此本项目的建设符合国家的产业政策。

### 规划相符性

根据《合肥市城市总体规划(2011-2020)》以及项目选址意见书可知，该项目地块用地性质为医疗卫生用地，项目的建设符合合肥市城市总体规划要求。

### 区域环境质量现状

（1）大气环境现状评价：项目区各项监测因子浓度均低于环境质量标准浓度限值，满足环境质量标准要求。项目区的环境空气质量现状良好。

（2）水环境现状评价评价区域地表水体COD、BOD5、氨氮、总磷均出现超标现象，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。其中COD、BOD5、氨氮、总磷超标率均为100%，最大超标倍数分别为0.767、0.633、0.953、0.833，南淝河水环境质量已不能满足标准要求，超标原因可能是接纳了上游大量未经处理的生活污水所致。

（3）声环境现状评价由以上监测结果可见，项目场界及敏感点声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求，区域声环境质量较好。

### 污染防治及达标可行性

（1）废水处理

建设项目内部实施雨污分流制，雨水经项目雨水管网收集后就近排入城市下水道。混合污水经化粪池、油水分离器、中和池、酸碱中和池和院区污水处理站分类预处理后在达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，最终进入小仓房污水处理厂处理。经小仓房污水处理厂处理达标后外排，对区域地表水影响较小。

（2）废气处理

建设项目营运期废气主要为汽车尾气、污水处理站恶臭、食堂油烟以及柴油发电机应急时产生的烟气。

1）项目污水处理站恶臭通过离子除臭处理系统处理后，通过高空达标排放，对区域大气环境影响较小。

2）本项目地下车库设置了机械排风系统，以每小时6次换气，满足进风≥5次每小时为要求，排风口均位于绿化带内，远离人员活动区，满足上述要求，项目地下车库汽车尾气对区域居民和区内工作人员的影响较小；

3）项目应急柴油发电机应急及试机过程中产生烟气主要污染物为SO2、NOx和烟尘，产生量较小，应急柴油发电机废气经收集后引至医技楼楼顶排放，排放高度30m，采取上述措施后，柴油发电机废气对区域大气环境影响很小。

4）食堂油烟通过安装一套油烟净化设施，风机风量12000m3/h，净化设施处理效率大于85%，食堂油烟经油烟处理器收集、处理后通过排气筒送至房顶排放。项目食堂油烟产生情况为：292kg/a、0.133kg/h、11.11mg/m3。为满足达标排放要求，建设单位需采取处理效率不低于85%的油烟处理系统处理食堂油烟，处理后的食堂油烟排放情况为：43.8kg/a、0.015kg/h、1.67mg/m3。处理后油烟达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，即油烟排放浓度小于2mg/m3标准要求。

（3）噪声治理

项目噪声主要为设备噪声、交通噪声和院区内部交通噪声等。针对不同噪声源性质、振动方式，建设单位采取了合理有效的治理措施，削减了噪声对周边环境和敏感点的影响。

（4）固废

医疗废物经集中收集后暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期清运处理；污水处理污泥与栅渣定期清掏并采用石灰消毒后及时交由有资质单位处理。生活垃圾收集后委托环卫部门及时清运处理。餐厨垃圾由专用容器集中收集后统一委托相关单位处置。

只要建设单位能按照环评报告提出的要求积极落实处理措施，项目产生的固体废弃物均能得到妥善的处置，可以做到综合利用。因此，项目产生的固体不会对周围环境产生明显的不利影响。

### 环境风险

对于项目使用的柴油，不构成重大危险源，采取一系列技术和管理措施，控制其使用风险，项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，健全环保规章制度制定事故应急预案等，本项目发生的潜在风险事故可以避免和控制，环境风险可以承受。

### 总结论

综上所述，合肥市第三人民医院新区建设项目符合国家产业政策要求，选址符合相关规划要求，选址合理。项目实施后在采用报告书中提出的各项污染防治措施后，各项污染物可以做到达标排放，各种污染物对周围空气环境、地表水环境及声环境影响能控制在国家相关的标准要求范围内。该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在此基础上，从环境影响的角度出发，该项目的建设是可行的。

## 建议

（1）建设项目施工期产生的噪声和扬尘应严格控制，夜间施工应办理许可证，到当地环保部门登记。施工期噪声应采取有效措施加以控制。

（2）强化环境管理，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施落实；完善环境监测制度，加强监测人员技术培训。

# Text boxes

500

588.2

损耗88.2

病床用水

损耗9

食堂用水

51

51

60

油水分离器

51

损耗9

门、急诊用水

60

255

损耗45

300

医护人员办公生活用水

0.02

1685.2

0.18

0.2

化粪池

122.4

489.6

检验酸性废水

中和池

612

冷却塔补水

损耗64.8（吸收、蒸腾、损耗）

污水处理站

64.8

绿化用水

979.58

市政污水管网

小仓房污水处理厂

南淝河

离子除臭装置